INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 13247 Hulajnoga WORKER Cirky z Light-Up Wheels

IN 13249 Hulajnoga WORKER Darky

IN 13250 Hulajnoga WORKER Blancy

SPIS TREŚCI

ROZKŁADANIE	3

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE JAZDY	3

SKŁADANIE	3

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA	4

WARUNKI GWARANCJI,  ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	5

Zgodnie ze standardem EN 14619 hulajnogi dzielą się na dwie kategorie:

| Kategoria | Maks. limit wagi |
| --- | --- |
| A | 100 kg |
| B | 50 kg |

Postępuj zgodnie z instrukcjami na każdym produkcie.

# ROZKŁADANIE

| Zwolnij dźwignię mechanizmu składania (rys. 1). Trzymaj widelec obiema rękami, tak aby kciuki znalazły się na widelcu. Palec wskazujący powinien znajdować się na przedzie (rys. 2). Naciśnij widelec do siebie i użyj palców do podnoszenia widelca (rys 2). Przytrzymaj w pozycji podniesionej za pomocą prawej dłoni (Rys. 3). Zabezpiecz dźwignię mechanizmu składania. Włóż uchwyty w kierownicę - mocowanie szpilki powinno przechodzić przez otwory kierownicy (rys. 4). Zwolnić łącznik kierownicy i wyreguluj kierownice na wymaganej wysokości. Ponownie zabezpiecz (rys. 5). |  |
| --- | --- |

# INSTRUKCJE DOTYCZĄCE JAZDY

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo zmontowane.

- Trzymaj mocno kierownicę podczas jazdy.

- Jedna stopa znajduje się na desce, a druga stopa na ziemi.

- Aby skręcić, przesuń kierownicę w wymaganym kierunku. Aby zatrzymać się, naciśnij na tylny hamulec.

- Mechanizm hamulcowy rozgrzewa się podczas hamowania. Nie dotykaj go.

# SKŁADANIE

| Zwolnij łącznik kierownicy i umieść kierownicę w najniższej pozycji. Zamocuj ponownie zapięcie. Popchnij kołki i wyjmij uchwyty z kierownicy. Zwolnij dźwignię mechanizmu składania. Użyj kciuka i lewego palca, aby trzymać widelec. Złóż prawą rękojeść tylnego trzonu (rys 7). Trzymaj cały czas trzpień, aby uniknąć zgniecenia palców. Zabezpiecz dźwignię mechanizmu składania (rys. 8). |  |
| --- | --- |

# ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przeczytaj tę instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania.

- Dzieci mogą używać hulajnogi tylko pod nadzorem dorosłych. Montaż powinien być wykonany tylko przez osobę dorosłą.

- Zwróć uwagę podczas składania, aby uniknąć obrażeń.

- Używaj hulajnogi tylko w bezpiecznych miejscach i unikaj ruchu. Używaj tylko na płaskiej, czystej i suchej nawierzchni. Nigdy nie łam lokalnych przepisów prawnych.

- Przed każdą jazdą upewnić się, że wszystkie śruby, nakrętki i elementy są dobrze dokręcone, a urządzenie jest prawidłowo złożone i zabezpieczone.

- Zalecamy użycie odzieży ochronnej, takiej jak: kask, ochraniacze kolan, łokci, nadgarstków itp.

- Nie przeskakuj przez przeszkody.

- Przestrzegaj zasad ruchu i szanuj pieszych.

- Nigdy nie demontuj hamulca.

- Nie jeździć podczas deszczu, podczas słabej widoczności lub nocą.

- Zawsze trzymaj kierownicę obiema rękami.

- Nigdy nie jeździć boso.

- Konserwuj hulajnogę prawidłowo i regularnie. Nie wolno dokonywać żadnych nieprawidłowych modyfikacji. Regularnie sprawdzaj koła i łożyska pod kątem uszkodzenia lub zużycia. Wymień je w razie potrzeby. Systemy szybkiego zwalniania i samoblokujące mogą z czasem stracić skuteczność. Sprawdź je również.

# PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie śruby i nakrętki są prawidłowo dokręcone. Sprawdź koła i kierownicę.

- Regularnie smaruj łożyska i złącza.

- Nigdy nie używaj rozpuszczalników do czyszczenia i chroń przed wilgocią. Przechowywać tylko w suchym i czystym miejscu.

# WARUNKI GWARANCJI,  ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

- Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).

- Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

- Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 miesiące).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.

- Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

- Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

- Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon:  +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756