INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 19891 Bieżnia inSPORTline Hill Pro

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3

SCHEMAT	4

LISTA CZĘŚCI	5

MONTAŻ	6

KONSOLA	8

BEZPIECZNY TRENING	9

ROZPOCZYNANIE TRENINGU	9

ĆWICZENIA ROZGRZEWAJĄCE	10

WAŻNE UWAGI	11

KONSERWACJA	12

OCHRONA ŚRODOWISKA	13

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	14

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

- Poruszaj się naturalnie, do przodu. Nie patrz na swoje stopy. Tylko jedna osoba może korzystać z produktu w tym samym czasie.

- W razie niebezpieczeństwa naciśnij przycisk stop lub wyciągnij klucz bezpieczeństwa.

- Pozostaw urządzenie, gdy przestanie się poruszać.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami montażu. Montaż może wykonać osoba dorosła.

- Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt. Nie pozostawiaj dzieci i zwierząt domowych bez opieki w pobliżu bieżni. Bieżnia przeznaczona jest wyłącznie dla osób dorosłych.

- Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek ćwiczenia zapytaj swojego lekarza. Jest to ważne, jeśli masz problemy zdrowotne lub trwające leczenie lub masz wysokie ciśnienie krwi.

- Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby i nakrętki. Muszą być odpowiednio dokręcone. Regularnie sprawdzaj bieżnię pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia. Nie używaj uszkodzonej lub zużytej bieżni. Jeśli pojawi się jakaś ostra krawędź, przestań używać bieżni.

- Ustaw bieżnię na płaskiej, suchej i przyczepnej powierzchni. Zachowaj bezpieczną odległość co najmniej 0,6 m wokół bieżni. Nie używaj w wilgotnych miejscach oraz na grubym dywanie.

- Nie używaj aerozoli w pobliżu bieżni.

- Jeśli bieżnia jest uruchomiona, nie zdejmuj osłony ochronnej. Jeśli musisz zdjąć osłonę ochronną podczas konserwacji, odłącz bieżnię od gniazdka.

- Zawsze noś odzież sportową. Nie noś luźnych ubrań, które mogą zostać wciągnięte. Zawsze noś buty sportowe.

- Nie ćwicz przez co najmniej 40 minut po jedzeniu.

- Zawsze rób rozgrzewki przed ćwiczeniami.

- Nie należy umieszczać ciał obcych w miejscu wentylacji.

- Nie modyfikuj produktu.

- Ćwicz rozsądnie i nie przeciążaj się. Jeśli ćwiczysz po raz pierwszy, trzymaj za uchwyty, aż przyzwyczaisz się do urządzenia. Gdy wyświetla się HIGH HEART RATE, Twoje tętno jest zbyt wysokie i musisz zmniejszyć tempo.

- Żadna część bieżni nie może zabraniać poruszania się użytkownika.

- Nie używaj na zewnątrz.

- Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

- Maksymalna waga użytkownika: 180 kg

- Kategoria: SC do użytku profesjonalnego i komercyjnego

- OSTRZEŻENIE: System monitorowania tętna może być niedokładny. Przeciążenie podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz mdłości, natychmiast przerwij ćwiczenie!

# SCHEMAT

# LISTA CZĘŚCI

| Nr | Nazwa | Ilość | Nr | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rama główna | 1 | 31 | Śruba M8 * 70 | 2 |
| 2 | Podstawa | 1 | 32 | Śruba M8 * 40 | 2 |
| 3 | Uchwyty | 1 | 33 | Śruba M8 * 55 | 2 |
| 4 | Pręt łączący | 1 | 34 | Śruba M8 * 10 | 2 |
| 5 | Tylna pokrywa rolki | 2 | 35 | Śruba M8 * 70 | 2 |
| 6 | Płyty śrubowe | 1 | 36 | Śruba M6 * 25 | 6 |
| 7 | Tuleja Ø16 * Ø12 * 40L | 2 | 37 | Śruba M8 * 30 | 2 |
| 8 | Mała tuleja Ø15 * 9,5 | 4 | 38 | Śruba M8 * 15 | 4 |
| 9 | Przednia osłona rolki | 2 | 39 | Śruba M6 * 15 | 8 |
| 10 | Tuleja przedniej osi | 2 | 40 | Śruba M5 * 30 | 2 |
| 11 | Wsporcie regulacji wspornika | 1 | 41 | Śruba M6 * 20 | 2 |
| 12 | Wspornik konsoli | 1 | 42 | Śruba M12 * 55 | 2 |
| 13 | Przedni wałek | 1 | 43 | Podkładka Ø 8,5 * Ø 16 * t1,5 | 14 |
| 14 | Tylny wałek | 1 | 44 | Podkładka Ø 6,5 * Ø 12 * t1,5 | 16 |
| 15 | Śruby | 1 | 45 | Nakrętka M6 | 6 |
| 16 | Pokrętło regulacji oporu | 1 | 46 | Nakrętka | 4 |
| 17 | Cylinder | 1 | 47 | Śruba M6 * 25 | 2 |
| 18 | Zaciski nylonowe | 2 | 48 | Śruba M4 * 15 | 2 |
| 19 | Podkładki | 6 | 49 | Śruba M10 * 30 | 2 |
| 20 | Plastikowe szyny boczne | 2 | 50 | Podkładka Ø 10,5 * Ø 20 * t2,0 | 6 |
| 21 | Bieżnia | 1 | 51 | Nakrętka M10 | 2 |
| 22 | Pas do biegania | 1 | 52 | Konsola | 1 |
| 23 | Koło transportowe | 2 | 53 | Przewód | 1 |
| 24 | Regulowana zaślepka | 2 | 54 | Uchwyt przewodu czujnika | 1 |
| 25 | Blokada kół transportowych | 2 | 55 | Trzpień Ø 28 * Ø 10 * 26 | 2 |
| 26 | Nóżki poziomujące | 4 | 56 | Uchwyt na butelkę | 1 |
| 27 | Tuleja | 3 | 57 | Śruba | 2 |
| 28 | Lewa pokrywa | 1 | 58 | Podkładka M5 | 2 |
| 29 | Prawa pokrywa | 1 | 59 | Śruba | 4 |
| 30 | Uchwyt na magnes | 1 | 60 | Podkładka M4 | 4 |

# MONTAŻ

Przymocuj wspornik konsoli (12) za pomocą śruby (47) i podkładki (44). Podłącz przewody konsoli (52). Zamocuj wspornik za pomocą podkładek (60) i śrub (59). Przymocuj uchwyt na butelkę (56) za pomocą podkładki (58) i śruby (57).

# KONSOLA

PRZYCISKI

| MODE | Wybierz okno do ustawienia. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zresetować dane. |
| --- | --- |
| UP/RECOVERY | Zwiększ wartość, przytrzymaj, aby szybciej zwiększyć wartość. Naciśnij, aby wejść / wyjść z funkcji RECOVERY (jeśli dostępny jest pomiar tętna). |
| DOWN | Zmniejsz wartość, przytrzymaj, aby szybciej zmniejszyć wartość. |
| RESET | Podczas ustawień zresetuj wartość. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zresetować dane. |

WYŚWIETLACZ

| SPEED (A) | Wyświetla aktualną prędkość |
| --- | --- |
| TIME (B) | Wyświetla czas od początku do końca ćwiczenia. Czas przestaje się liczyć, jeśli konsola nie odbierze sygnału przez 6 sekund. Możesz ustawić czas odliczania, maksymalna wartość to 99 minut, każde naciśnięcie zwiększa czas o 1 minutę. |
| DISTANCE (C) | Wyświetla bieżącą odległość od początku ćwiczenia do końca w KM lub MILACH Możesz ustawić odliczanie odległości, maksymalna wartość to 99 KM / MIL, każde naciśnięcie zwiększa odległość o 0,1 km / milę. |
| CALORIES (D) | Wyświetla spalone kalorie od samego początku. Możesz ustawić liczbę spalonych kalorii, maksymalna wartość to 999, każde naciśnięcie zwiększa spalone kalorie o 1. |
| PULSE (E) | Wyświetla aktualny puls od 40 do 240 uderzeń na minutę. Wartość można ustawić od 40 do 240. Wartość zwiększa się o 1. |
| AUTO OFF (F) | Jeśli konsola nie odbiera sygnału przez 4 minuty, konsola wyłącza się i zapisuje bieżące dane. |

DZIAŁANIE KONSOLI

RESET - przytrzymaj MODE lub RESET przez 3 sekundy, aby zresetować dane.

TARGET - Naciśnij MODE, aby wybrać lub zresetować wartość. Za pomocą RESET możesz zresetować wartość, za pomocą UP i DOWN możesz ustawić wartość. Wartości są ustawione w kolejności CZAS - ODLEGŁOŚĆ – KALORIE – TĘTNO.

RECOVERY - Musisz wysłać sygnał tętna dla funkcji recovery. Naciśnij przycisk RECOVERY, aby rozpocząć 1-minutowe odliczanie. Wynik F1 - F6 zostanie wyświetlony. F1 jest najlepszy, a F6 najgorszy.

BATERIA

Konsola jest zasilana 2x baterią 1,5 V AAA UM-4.

# BEZPIECZNY TRENING

Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Może zalecić częstotliwość, intensywność i czas trwania treningu w zależności od wieku i stanu zdrowia. W przypadku odczuwania jakichkolwiek objawów podczas ćwiczeń - ból lub ucisk w klatce piersiowej, nieregularne tętno, duszność, zawroty głowy lub inny dyskomfort - należy natychmiast przerwać! Skonsultuj się z lekarzem przed kontynuowaniem ćwiczeń. Jeśli często korzystasz z bieżni, możesz wybrać zwykłą prędkość chodzenia lub prędkość joggingu. Jeśli nie masz doświadczenia lub nie wiesz, jaka jest najlepsza prędkość początkowa, zapoznaj się z poniższymi danymi:

Prędkość1 - 3.0 km/h			osoby o słabej kondycji

Prędkość3.0 - 4.5 km/h			ludzie, którzy często nie ćwiczą

Prędkość4.5 - 6.0 km/h			normalna prędkość chodzenia

Prędkość6.0 - 7.5 km/h			szybki chód

Prędkość7.5 - 9.0 km /h			bieg

Prędkość9.0 - 12.0 km/h		średnio doświadczony biegacz

Prędkość12.0 - 14.5 km/h		doświadczony biegacz

Prędkość ponad 14.5 km/h   		doskonały biegacz

UWAGA:

- Użytkownicy, którzy chcą ćwiczyć podczas chodzenia, powinni wybrać prędkość 6 km / h lub niższą.

- Użytkownicy, którzy chcą ćwiczyć podczas biegu, powinni wybrać prędkość 8 km / h lub wyższą.

# ROZPOCZYNANIE TRENINGU

PRZYGOTOWANIE

Jeśli masz więcej niż 45 lat lub masz problemy ze zdrowiem i po raz pierwszy korzystasz z bieżni, przed rozpoczęciem ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem.

Przed użyciem bieżni elektrycznej, odsuń się na bok i dowiedz się, jak z niej korzystać, np. jak zacząć, zatrzymywać i dostosować prędkość. Możesz jej używać po zapoznaniu się z jej funkcjami. Następnie stań na plastikowych antypoślizgowych szynach bocznych i chwyć poręcz obiema rękami. Włącz bieżnię i ustaw niską prędkość (1,6 - 3,2 km / h), stań prosto, rozejrzyj się i spróbuj kilkakrotnie stąpać po pasie. Następnie wejdź na bieżnię i zacznij ćwiczyć. Po dostosowaniu możesz powoli zwiększać prędkość do 3 - 5 km / h i utrzymywać tę prędkość przez około 10 minut. Następnie powoli zatrzymaj bieżnię.

TRENING

Optymalna częstotliwość ćwiczeń wynosi 3 - 5 razy w tygodniu przez 15 - 60 minut. Lepiej najpierw zaplanować i nie wykonywać ćwiczeń losowo. Możesz kontrolować intensywność ruchu poprzez regulację prędkości i nachylenia. Sugerujemy, aby nie ustawiać nachylenia na początku ćwiczenia. Jeśli chcesz zwiększyć intensywność ćwiczenia, zmiana nachylenia będzie najbardziej efektywna.

CZĘSTOTLIWOŚĆ

Optymalna częstotliwość ćwiczeń wynosi 3 - 5 razy w tygodniu przez 15 - 60 minut. Lepiej najpierw zaplanować i nie wykonywać ćwiczeń losowo. Możesz kontrolować intensywność ruchu poprzez regulację prędkości i nachylenia. Sugerujemy, aby nie ustawiać nachylenia na początku ćwiczenia. Jeśli chcesz zwiększyć intensywność ćwiczenia, zmiana nachylenia będzie najbardziej efektywna.

JAK ĆWICZYĆ?

Najlepiej jest, aby każde ćwiczenie trwało 15-20 minut. Rozgrzej się przez 2 minuty, pokonując 4,8 km / h, a następnie zwiększ prędkość do 5,3 km / h, a następnie 5,8 km / h. Każda sekcja powinna zająć około 2 minut. Następnie dodaj 0,3 km / h na 2 minuty, aż oddech przyspieszy (nie powinieneś mieć jednak trudności). Ćwicz z taką prędkością. jeśli uważasz, że trudno jest oddychać, zmniejsz prędkość o 0,3 km / h. Na koniec pozostaw 4 minuty, aby w końcu zmniejszyć prędkość. Jeśli zauważysz zwiększenie intensywności przez zbyt szybkie zwiększanie prędkości, możesz powoli zwiększać nachylenie. Tylko mała regulacja może znacznie zwiększyć intensywność.

SPALANIE KALORII - W ten sposób możesz spalać kalorie. Rozgrzej się przez 5 minut przy prędkości 4 - 4,8 km / h, a następnie dodaj 0,3 km / h co 2 minuty. Zwiększaj prędkość, aż poczujesz, że wykonywanie ćwiczenia przez 45 minut jest wyzwaniem. Aby zwiększyć intensywność, możesz próbować ćwiczyć przez 1 godzinę z tą prędkością. Możesz ćwiczyć podczas oglądania telewizji. Dodawaj prędkość 0,3 km / h za każdym razem, gdy widzisz reklamy i powracasz do poprzedniej prędkości pod koniec reklamy, aby zwiększyć intensywność tylko podczas reklam. Zwolnij przez co najmniej 4 minuty..

ODZIEŻ

Wszystko, czego potrzebujesz, to para butów, które pozwolą ci w pełni rozciągnąć stopy i jednocześnie nie przyklejają się do obcych przedmiotów pod podeszwami butów, dzięki czemu nie będziesz nosił brudu na pas bieżni i deskę do biegania. Brud i inne ciała obce mogą je uszkodzić. Powinieneś nosić wygodne ubrania.

## ĆWICZENIA ROZGRZEWAJĄCE

Przed biegiem lepiej jest wykonać kilka ćwiczeń rozgrzewających. Rozgrzane mięśnie są łatwe do rozciągnięcia, więc poświęć trochę czasu na 5 - 10 minutową rozgrzewkę. Powtórz każde ćwiczenie pokazane na zdjęciach poniżej.

|  | Dotknij palców Lekko ugnij kolana i powoli rozciągnij ciało w dół. Rozluźnij plecy i ramiona. Spróbuj dotknąć palców. Utrzymuj pozycję przez 10 - 15 sekund. Powtórz ok. 3 razy. |
| --- | --- |
|  | Naciąganie ścięgien Siedząc na poduszce, wyprostuj jedną nogę i złóż drugą. Pociągnij ją jak najbliżej ciała, jak możesz. Postaraj się jak najlepiej dotknąć palców i zachować rozciągliwość przez 10-15 sekund. Powtórz 3 razy dla każdej nogi. |
|  | Łydki i ścięgno Achillesa Wspieraj się dwiema rękami na ścianie lub drzewie, jedną nogą rozciągniętą za tobą. Trzymaj nogę prosto, a piętę na ziemi. Utrzymuj pozycję przez 10 - 15 sekund. Powtórz 3 razy dla każdej nogi. |
|  | Rozciąganie mięśnia czworogłowego Podeprzyj się prawą ręką na ścianie lub stole i wyciągnij lewą rękę do tyłu, aby utrzymać kostkę. Pociągnij go w kierunku pośladków, aż poczujesz napięcie w udzie. Utrzymuj pozycję przez 10 - 15 sekund. Powtórz 3 razy dla każdej nogi. |
|  | Wewnętrzne odcinki ud Usiądź, dotykając podeszwami i kolanami na zewnątrz. Pociągnij stopy w stronę pachwiny. Utrzymuj pozycję przez 10 - 15 sekund. Powtórz 3 razy. |

# WAŻNE UWAGI

- Ta bieżnia podlega standardowym przepisom bezpieczeństwa i nadaje się tylko do użytku domowego. Jakiekolwiek inne użycie jest zabronione i może być niebezpieczne dla użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za obrażenia spowodowane niewłaściwym i niedozwolonym użytkowaniem maszyny.

- Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem treningu na bieżni. Lekarz powinien ocenić, czy jesteś fizycznie zdolny do korzystania z urządzenia i ile wysiłku możesz wykonać. Nieprawidłowe ćwiczenie lub zmiana pozycji ciała może zaszkodzić zdrowiu.

- Uważnie przeczytaj poniższe wskazówki i ćwiczenia. Jeśli podczas wysiłku wystąpi ból, nudności, oddech lub inne problemy zdrowotne, natychmiast przerwij ćwiczenie. Jeśli ból utrzymuje się, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

- Ta bieżnia nie nadaje się do celów zawodowych lub medycznych. Nie można go również używać do celów leczniczych.

- Czujnik tętna nie jest urządzeniem medycznym. Dostarcza jedynie przybliżonych informacji na temat średniego tętna, a każda sugerowana częstość tętna nie jest medycznie wiążąca. Zgromadzone dane mogą nie zawsze być dokładne w odniesieniu do niekontrolowanych czynników ludzkich i środowiskowych.

# KONSERWACJA

CZYSZCZENIE

Regularnie czyść pas i bieżnię z kurzu i brudu wilgotną szmatką i niewielką ilością nieagresywnego detergentu.

Po użyciu zawsze wycieraj maszynę z potu.

SMAROWANIE

Regularnie sprawdzaj pas pod kątem smarowania. W razie potrzeby nasmaruj pas. Zaleca się monitorowanie poziomu smaru co miesiąc.

Unieś pas z jednej strony i nanieś smar równomiernie i jak najbliżej środka. Powtórz po drugiej stronie. Następnie chodź po pasie przez 5 minut. Używaj tylko smaru silikonowego od swojego dostawcy.

REGULACJA NAPRĘŻENIA I CENTROWANIE PASA

Konieczne jest wyregulowanie pasa do idealnej pozycji, aby lepiej korzystać z bieżni. Umieść pas bieżni na środku. Ustaw bieżnię na poziomym podłożu Obserwuj odchylenie pasa bieżni. Jeśli pas bieżni odbiega w prawo, wyciągnij klucz zabezpieczający i odłącz zasilanie. Przekręć prawą śrubę regulacyjną zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 1/4 obrotu, podłącz przewód zasilający i klucz bezpieczeństwa. Uruchom bieżnię. Obserwuj odchylenia pasa bieżni. Powtarzaj powyższe kroki, aż pas bieżni znajdzie się w środku.

- Rysunek A Jeśli pas bieżni przesuwa się w lewo, zdejmij klucz bezpieczeństwa i odłącz bieżnię od zasilania. Obróć lewą śrubę regulacyjną zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 1/4 obrotu, a następnie podłącz przewód zasilający i klucz zabezpieczający. Uruchom bieżnię. Obserwuj, czy pas nadal dryfuje na bok. Powtarzaj powyższe kroki, aż pas bieżni zostanie wycentrowany.

- Rysunek B. Po powyższej regulacji lub długim okresie użytkowania pas bieżni może się poluzować i trzeba go wyregulować. Zdejmij klucz bezpieczeństwa i przewód zasilający i przekręć lewą i prawą śrubę regulacyjną w prawo o 1/4 obrotu. Podłącz bieżnię z powrotem do zasilania i włóż klucz bezpieczeństwa – bieżnia zacznie działać. Następnie stań na bieżni, aby potwierdzić jej naprężenie. Powtórz powyższe kroki, aż pas bieżni zostanie prawidłowo napięty (rysunek C).

# OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

- Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).

- Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

- Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.

- Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

- Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

- Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon:  +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756