INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 19900 Orbitrek inSPORTline inCondi ET800i

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	3

WAŻNE UWAGI	4

DIAGRAM	5

LISTA CZĘŚCI	6

MONTAŻ	9

LISTA CZĘŚCI	10

KROK 1	12

KROK 2	12

KROK 3	13

KROK 4	13

KROK 5	14

KROK 6	14

KROK 7	15

KROK 8	15

KROK 9	16

KROK 10	16

KROK 11 - PRZEMIESZCZANIE	17

KROK 12 – ŁADOWANIE / OBCIĄŻENIE	17

KROK 13 – DŁUGOŚĆ KROKU	18

KONSOLA	19

FUNKCJE	19

PRZYCISKI	20

OPIS FUNKCJI WYŚWIETLACZA	20

WPROWADZENIE	23

FUNKCJA SZYBKIEGO STARTU	25

COMMUNITY CENTER	26

PROGRAM RĘCZNY	27

PROGRAMY	28

PROGRAM WATT	29

PROGRAM HRC	30

FUNCKCJA RECOVERY	31

UWAGI	31

UŻYWANIE	32

KONSERWACJA	32

OCHRONA ŚRODOWISKA	32

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	33

# INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Aby zapewnić najlepsze bezpieczeństwo, regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń i zużytych części.

- Jeśli przekażesz urządzenie innej osobie lub zezwolisz innej osobie na jej używanie, upewnij się, że ta osoba zna treść i instrukcje zawarte w tych instrukcjach.

- Tylko jedna osoba powinna używać ćwiczącego na raz.

- Przed pierwszym użyciem i regularnie upewnij się, że wszystkie śruby, śruby i inne połączenia są odpowiednio dokręcone i mocno osadzone.

- Przed rozpoczęciem treningu usuń wszystkie ostre przedmioty wokół urządzenia.

- Używaj urządzenia tylko do ćwiczeń, jeśli działa ono bez zarzutu.

- Każda uszkodzona, zużyta lub uszkodzona część musi zostać natychmiast wymieniona i / lub urządzenie nie może być dłużej używane, dopóki nie zostanie prawidłowo konserwowane i naprawione.

- Rodzice i inne osoby nadzorujące powinny być świadome swojej odpowiedzialności ze względu na sytuacje, które mogą powstać, dla których urządzenie nie zostało zaprojektowane i które mogą wystąpić z powodu naturalnego instynktu zabawy dzieci i zainteresowania eksperymentowaniem.

- Jeśli pozwolisz dzieciom korzystać z tego urządzenia, pamiętaj, aby wziąć pod uwagę i ocenić ich stan psychiczny i fizyczny oraz rozwój, a przede wszystkim ich temperament. Dzieci powinny korzystać z urządzenia do ćwiczeń tylko pod nadzorem osoby dorosłej i być pouczone o prawidłowym i prawidłowym użytkowaniu urządzenia. Ćwiczący nie jest zabawką.

- Dla własnego bezpieczeństwa, zawsze upewnij się, że podczas ćwiczeń masz co najmniej 0,6 metra wolnej przestrzeni we wszystkich kierunkach wokół produktu.

- Aby uniknąć możliwych wypadków, nie pozwalaj dzieciom podchodzić do urządzenia bez nadzoru, ponieważ mogą go używać w sposób, do którego nie jest przeznaczony ze względu na ich naturalny instynkt zabawy i zainteresowanie eksperymentowaniem.

- Należy pamiętać, że niewłaściwe i nadmierne ćwiczenia mogą być szkodliwe dla zdrowia.

- Należy pamiętać, że dźwignie i inne mechanizmy regulacji nie wystają w obszar ruchu podczas treningu.

- Ustawiając ćwiczącego, upewnij się, że ćwiczący stoi stabilnie i że wszelkie nierówności podłogi są wyrównane.

- Zawsze noś odpowiednie ubranie i buty, które są odpowiednie do ćwiczeń. Ubrania muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby nie zostały złapane w żadnej części osoby ćwiczącej podczas ćwiczeń ze względu na ich formę (na przykład długość). Pamiętaj, aby nosić odpowiednie buty odpowiednie do ćwiczeń, mocno podpierające stopy i wyposażone w antypoślizgową podeszwę.

- Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Może udzielić Ci właściwych wskazówek i porad dotyczących indywidualnej intensywności stresu dla Ciebie, a także twoich ćwiczeń i rozsądnych nawyków żywieniowych.

- Nośność: 150 kg

- Wymiary: dł. 126,7 x szer. 91,4 x wys. 167,5 cm

- Waga: 85 kg

- OSTRZEŻENIE! Monitor częstości akcji serca może nie być dokładny. Przeciążenie podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz dyskomfort, natychmiast przerwij ćwiczenie!

- Kategoria: HC (standard EN957) odpowiedni do użytku domowego

# WAŻNE UWAGI

- Zmontuj urządzenie zgodnie z instrukcją montażu i upewnij się, że używasz tylko części konstrukcyjnych dostarczonych wraz z urządzeniem. Przed montażem upewnij się, że zawartość dostawy jest kompletna, odwołując się do listy części instrukcji montażu i obsługi.

- Upewnij się, że ćwiczysz w suchym i równym miejscu i zawsze chroń go przed wilgocią. Jeśli chcesz zabezpieczyć miejsce szczególnie przed punktami nacisku, zanieczyszczeniem itp., Zaleca się umieszczenie pod urządzeniem odpowiedniej, antypoślizgowej maty.

- Ogólna zasada jest taka, że ​​urządzenie i urządzenia treningowe nie są zabawkami. Dlatego mogą z nich korzystać wyłącznie odpowiednio poinformowane lub pouczone osoby.

- Natychmiast przerwij ćwiczenie w przypadku zawrotów głowy, nudności, bólu w klatce piersiowej lub jakichkolwiek innych objawów fizycznych. W razie wątpliwości natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

- Dzieci, osoby niepełnosprawne i niepełnosprawne powinny korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem i w obecności innej osoby, która może udzielić wsparcia i przydatnych instrukcji.

- Upewnij się, że części ciała i innych osób nigdy nie znajdują się blisko ruchomych części ćwiczącego podczas jego używania.

- Podczas regulacji regulowanych części, upewnij się, że są odpowiednio ustawione i zanotuj odpowiednio zaznaczoną, maksymalną pozycję regulacji, na przykład wspornika siodełka.

- Nie ćwicz natychmiast po posiłku!

# DIAGRAM

# LISTA CZĘŚCI

| Nr | Nazwa | Ilość | Nr | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1-a | Rama główna | 1 | A54 | Śruba M12X53mm | 2 |
| A2 | Lewa osłona łańcucha | 1 | A55 | Obudowa | 4 |
| A3 | Prawa osłona łańcucha | 1 | A56 | Łożysko BR-6202 | 2 |
| A4-a | Dekoracyjna osłona | 2 | A57 | Zacisk C Φ35mm | 2 |
| A5 | Śruba | 6 | A59 | Łożysko BR-6002zz TPX | 8 |
| A6 | Osłona łańcuszka mała - lewa | 1 | A61 | Podkładka M8 | 4 |
| A7 | Mała osłona łańcuszka - prawa | 1 | A62 | Podkładka sprężynoa M8 | 4 |
| A8 | Osłona wspornika konsoli - lewa | 1 | A63 | Śruba M8x20mm | 4 |
| A9 | Osłona wspornika konsoli - prawa | 1 | A64 | Uchwyt na przedni pedał - lewy | 1 |
| A11 | Śruba M5X16mm | 2 | A65 | Uchwyt na przedni pedał - prawy | 1 |
| A13-a | Uchwyt | 2 | A66 | Osłona wspornika pedału — A | 2 |
| A17-b | Oś Φ25 | 1 | A67 | Osłona wspornika pedału – B | 2 |
| A18 | Śruba M6x16mm | 4 | A68 | Podkładka Φ12xΦ30x2T | 2 |
| A19-a | Tuleja | 1 | A69 | Łożysko BR-6204zz | 2 |
| A20 | Śruba | 6 | A71 | Łożysko BR-6005zz | 4 |
| A22 | Nakrętka M6 | 4 | A72-a | Zew. nakładka na pedał - lewa | 1 |
| A24 | Koło obciążeniowe | 1 | A73-a | Wew. nakładka na pedał - lewa | 1 |
| A25 | Łożysko 6000 2RS | 1 | A74-a | Zewnętrzna osłona pedału - prawa | 1 |
| A26 | Nakrętki 3/8 "-26 * 3,8 T | 3 | A75-a | Wew. nakładka na pedał - prawa | 1 |
| A27 | Śruba M6X10mm | 2 | A78 | Śruba ST2,9x20mm | 6 |
| A28 | Podkładka | 2 | A79 | Łożysko 6000ZZ | 2 |
| A29 | Oś | 1 | A80 | Koło jałowe | 1 |
| A30 | Łożysko 6300 2RS | 1 | A81 | Pas 480J6 | 1 |
| A31 | Pokrywa 66 Φ10xΦ15,8x9mm | 2 | A82 | Uchwyt na koło jałowe | 1 |
| A32 | Gniazdo prądu stałego 1000 mm | 1 | A83 | Nakrętki M10 | 1 |
| A33 | Śruba | 7 | A84 | Regulowana śruba | 1 |
| A38-b | Wał korbowy | 2 | A85 | Śruba M10x20mm | 1 |
| A39-b | Zew. osłona wałka przyłącz. - lewa | 1 | A86 | Nakrętki M6 | 1 |
| A40-a | Zew. osłona wałka przyłącz.- prawa | 1 | A93 | Śruba ręczna | 2 |
| A41-a | Wew. osłona wału odb mocy – lewa | 1 | A94 | Śruba M5x12mm | 2 |
| A42-b | Wew. osłona wału odb mocy prawa | 1 | A95 | Śruba ST3,9x16mm | 4 |
| A43 | C - klips Φ40mm | 4 | A96 | Zewnętrzna osłona dekoracyjna | 2 |
| A44 | Łożysko BR-2203 | 4 | A97 | Wewnętrzna osłona dekoracyjna | 2 |
| A45 | Śruba M12x73mm | 2 | A98 | Śruba M12x72mm | 2 |
| A51 | Podkładka Φ12xΦ25x2T | 4 | A99 | Śruba M8x20mm | 8 |
| A52 | Nakrętki M12 | 4 | A100 | Podstawa regulowana (zewnętrzna) | 2 |
| A53 | Przedni wał łączący | 2 | A101 | Podstawa regulowana (wewnątrz) | 2 |
| A102 | Tuleja | 8 | E3 | Uchwyt z pianki | 2 |
| A103 | Podkładka Φ8xΦ16x1T | 8 | E4 | Śruba M8 | 6 |
| A104 | Nakrętki M12 | 2 | E5 | Nakrętki M8 | 6 |
| A105 | Śruba M5x16mm | 2 | F1 | Środkowa kolumna | 1 |
| A106 | Nakrętki M8 | 8 | F2 | Śruba M8X65MM | 4 |
| A107 | Śruba Φ15x50,5mm | 2 | F3 | Podkładka Φ8xΦ16x2T | 4 |
| A108 | Śruba M5x12mm | 4 | F4 | Śruba M8X45mm | 4 |
| A109 | Gumowa obudowa | 2 | G1 | Konsola | 1 |
| A110 | Obudowa Φ15,2xΦ20x27mm | 4 | G2 | Uchwyt tylnej konsoli | 1 |
| A112 | Kabel czujnika 200 MM | 1 | G3 | Śruba M5X16MM | 4 |
| A113 | Obudowa kabla czujnika | 1 | I | Adapter | 1 |
| A114 | Śruba | 2 | H1 | Pedał | 2 |
| A115-a | Śruba Φ15x56,5mm | 2 | H2 | Krok pedału | 2 |
| A116-a | Uchwyt na pedał - lewy | 1 | H3 | Śruby pedałów | 8 |
| A117-a | Uchwyt na pedał - prawy | 1 | J1 | Butelka wody | 1 |
| B1 | Stabilizator przedni | 1 | J2 | Uchwyt na butelkę z wodą | 1 |
| B2 | Pokrywa | 2 | J3 | Śruba M5X16MM | 2 |
| B3 | Śruba M8x20mm | 4 | K1 | Kabel czujnika 600 MM | 1 |
| B4 | Podkładka sprężynowa M8 | 4 | K2 | Kabel czujnika 350 MM | 1 |
| B5 | Podkładka Φ8xΦ19x2T | 4 | K3 | Kabel czujnika 600 MM | 1 |
| B6 | Koła transportowe | 2 | K4 | Kabel czujnika 600 MM | 1 |
| B7 | Śruba M8X40mm | 2 | K5 | Kabel czujnika 600 MM | 2 |
| B8 | Nakrętki M8 | 2 | L1 | Naklejka | 2 |
| C1 | Tylny stabilizator | 1 | L2 | Górny uchwyt czujnika tętna | 2 |
| C2 | Zaślepka | 2 | L3 | Dolny uchwyt czujnika tętna | 2 |
| C3 | Pokrowiec na stopy | 2 | L4 | Redukcja obciążenia - | 1 |
| C4 | Nakrętka regulowana M10 | 2 | L | Wzrost obciążenia + | 1 |
| C5 | Stopka regulowana Φ 50 | 2 | L6 | Magnes | 1 |
| C6 | Śruba ST3,9x16mm | 2 | L7 | Pokrywa silnika | 1 |
| D1 | Uchwyt konsoli | 1 | L9 | Łożysko 608ZZ | 4 |
| D2 | Śruba M8X16mm | 3 | L10 | Podkładka Φ8xΦ14x2T | 2 |
| D3 | Uchwyt z pianki | 2 | L11 | Śruba ST2,9x20mm | 4 |
| D4 | Pierścienie do pomiaru pulsu | 2 | L12 | Podkładka Φ12xΦ25x2T | 2 |
| D5 | Plastikowy pierścień | 2 | L13 | Śruba M6X10mm | 1 |
| D6 | Śruba ST2,9x12mm | 4 | L14 | Podkładka Φ6,5x Φ13x2T | 2 |
| D13 | Śruba M3X10mm | 6 | L15 | Śruba M8X25mm | 1 |
| E1 | Lewy uchwyt | 1 | L16 | Podkładka Φ8x Φ30x1T | 1 |
| E2 | Prawy uchwyt | 1 | L17 | Podkładka Φ8x Φ28x2T | 1 |
| L21 | Podkładka Φ8x Φ25 xΦ2T | 2 | L18 | Nakrętki M8 | 1 |
| L22 | Podkładka sprężynowa M8 | 4 | N8 | Śruba M5X25mm | 1 |
| L23 | Śruba M8X20mm | 4 | P2 | Tuleja | 4 |
| M1 | Uchwyt magnetyczny | 1 | P4 | Nakrętki M10 | 2 |
| M2 | Magnes | 5 | P5 | Dystans Ø25,2x Ø30x Ø43,5L | 1 |
| M3 | Śruba M8x55mm | 1 | P6 | Dystans 7X7X20mn | 2 |
| M4 | Nakrętki M8 | 1 | P | Nakrętki M10 | 2 |
| M6 | Nakrętki M4 | 1 | P9 | Śruba M6X1,0X5L | 2 |
| M7 | Śruba | 1 | P10 | Śruba M10X50LXP1,5 | 2 |
| M8 | Silnik | 1 | P11 | Nakrętka M25XP1.5X7T | 1 |
| N1 | Podkładka Φ8x Φ19x Φ2T | 1 | P12 | Dystans Ø25,2x Ø30x ØL | 1 |
| N2 | Podkładka Φ5xΦ10x1T | 2 | P13 | Podkładka Φ5xΦ10x1T | 2 |
| N3 | Śruba M4X16mm | 1 | P14 | Nakrętki M10 | 4 |
| N4 | Nakrętki M3 | 1 | R7 | Łożysko BR-6005 | 2 |
| N5 | Podkładka Φ3x Φ6x0,5T | 4 | R13 | Nakrętka | 1 |
| N6 | Śruba M6X10mm | 2 | R14 | Podkładka falowa Φ10,2xΦ13x0,3T | 1 |
| N7 | Płyta | 1 | R15 | Podkładka falowa Φ17,5xΦ22x0,3T | 2 |
| N9 | Podkładka | 2 |

# MONTAŻ

Połóż pudełko płasko, aby można było podnieść pokrywę. Rozpakuj kierownicę, stabilizator przedni, tylny stabilizator, centralną rurę nośną, konsolę, torbę na sprzęt i instrukcję obsługi. Usuń górną piankę 1,2 i 3,4, pozostawiając ramkę główną (A) i dolną piankę 5,6 wewnątrz pudełka, dopóki nie zostaniesz poproszony o ich usunięcie.

## LISTA CZĘŚCI

## KROK 1

- Usuń wstępnie zmontowane śruby (B3), podkładkę sprężystą (B4) i podkładkę (B5) z przedniego stabilizatora (B).

- Podłączyć stabilizator przedni (B) do ramy głównej (A) za pomocą śrub (B3), podkładki sprężynowej (B4) i podkładki (B5)

## KROK 2

- Wyjmij trzy wstępnie zmontowane śruby (D2) z uchwytu konsoli (D). Podłącz kable (K1, K2).

- Podłącz uchwyt konsoli (D) do ramy głównej (A) za pomocą śruby (D2-lewa) a śruby (D2-prawa). Nie używaj śruby (D2-middle).

- Za pomocą dwóch rąk przytrzymaj mały uchwyt, aby podnieść ramę główną (A), a następnie użyj śruby (D2-środkowej).

- Wyjmij piankę polietylenową 5, 6.

## KROK 3

- Podłącz centralną rurę wsporczą (F) do ramy głównej (A) za pomocą 4 śrub (F4).

## KROK 4

- Podłącz tylny stabilizator (C) do centralnej rury wsporczej (F) za pomocą czterech śrub (F2) i podkładki (F3).

- Wyważ urządzenie za pomocą podkładek pod stopy.

## KROK 5

- Wyjmij 4 śruby (G3) z konsoli (G).

- Podłącz wszystkie kable

- Podłącz konsolę (G) do uchwytu konsoli (D).

- Podłącz pokrywę uchwytu konsoli (G2) do uchwytu konsoli (D),

- Dokręć wszystkie śruby (G3).

## KROK 6

- Podłącz pokrywę uchwytu konsoli (A8), (A9) za pomocą śrub (A78).

## KROK 7

- Podłącz przedni wałek łączący (A53) i przednią rurkę podtrzymującą pedał - L (A64) za pomocą śrub (A107), śrub (A63), podkładki sprężynowej (A62) i podkładki (A61)

Powtórz po drugiej stronie.

## KROK 8

- Podłącz osłony (A72 a (A73) do przedniej rury podtrzymującej pedał - L (A64) za pomocą śrub (A78).

Powtórz po drugiej stronie.

## KROK 9

- Wyjmij sześć wstępnie zmontowanych śrub (E4, E5) z kierownicy (E1).

- Wyjmij dwie wstępnie zmontowane śruby (A108) z ramy głównej (A).

- Podłączyć kierownicę (E1) do ramy głównej (A) za pomocą śrub (E4, E5).

- Podłącz osłony (A66, A67) do ramy głównej (A) za pomocą dwóch śrub (A108).

Powtórz po drugiej stronie.

## KROK 10

Podłącz adapter do ramy głównej.

## KROK 11 - PRZEMIESZCZANIE

Nigdy nie ruszaj orbitreka sam Poszukaj pomocy u innej osoby. Podnieś tył do przednich kół i poruszaj się powoli.

## KROK 12 – ŁADOWANIE / OBCIĄŻENIE

Po włączeniu konsoli można użyć przycisków na małych uchwytach, aby dostosować opór. Naciśnij + LOAD, aby zwiększyć obciążenie, naciśnij –LOAD, aby zmniejszyć obciążenie.

## KROK 13 – DŁUGOŚĆ KROKU

- Możesz wybierać między pedałami 17 ”i 22”. (17 "ma pomarańczową naklejkę na prętach pedałów, 22" ma białą naklejkę)

- Poluzuj pokrętło i ustaw długość kroku.

- Następnie ponownie dokręć pokrętło.

NIGDY NIE EDYTUJ DŁUGOŚCI KROKU, JEŻELI KORZYSTASZ Z URZĄDZENIA! ZAWSZE DOSTOSUJ SIĘ DO OBU STRON.

# KONSOLA

## FUNKCJE

- Ręcznie: ustaw własny program

- Program: wybierz program

- Program WATT: urządzenie zwiększa lub zmniejsza opór, dzięki czemu użytkownik wykonuje ustawioną wydajność (na przykład zwiększa opór podczas zmniejszania pedałowania)

- Program HRC: regulacja oporu, aby utrzymać tętno w optymalnej strefie. Użytkownik może wybrać 55%, 75%, 90%.

- RECOVERY: Test tętna (F1-F6)

- USER DATA: Ustawienia użytkownika (U0-U4), U0 - nie zapisuj danych, U1-U4 - Zapisywanie danych (nazwa, wiek, wzrost, waga, płeć)

- COMMUNITY: Multimedia

- Ustawienia:

  - WIFI, głośność, jasność, jednostki, około

  - About: naciśnij 3x i wprowadź hasło

    - Wyświetlanie grupy WATT i ADC (zgodnie z tablicą sterującą, aby ustawić grupę EEPROM)

    - Ustawienia koła - średnica koła (wartość domyślna 78 „)

    - Ustawienia R2R - Rezystancja silnika

    - RETURN - powrót do menu

- Wykrywanie połączeń kablowych

## PRZYCISKI

PRZYCISK SZYBKIEGO STARTU:

- Gdy konsola jest w trybie SLEEP, przycisk szybkiego startu może ją obudzić.

- Gdy konsola jest w trybie STAND BY, przycisk może szybko uruchomić konsolę.

Wyświetlacz TFT :

- Wszystkie operacje są wykonywane na ekranie dotykowym

## OPIS FUNKCJI WYŚWIETLACZA

TIME

Wyświetlacz pokazuje wartości od 0:00 do 99:59

Możesz ustawić wartość od 0 do 99 (minut), wprowadź wartość na klawiaturze numerycznej

Wyświetlacz jest podzielony na 10 segmentów:

- Max = 60 min, wszystkie segmenty

- Wartość domyślna bez programu to 1 segment = 6 min

- Jeśli wybierzesz program, segment może mieć inną wartość

Gdy nie ma wartości ustawienia, domyślnym ustawieniem jest odliczanie w górę (po 99:59 wraca do 0:00)

Gdy wartość ustawienia jest ustawiona, domyślne ustawienie liczy się w dół, do 0:00 pauza konsoli, wszystkie wartości operacyjne są zapisywane.

SPEED

Wyświetlacz pokazuje wartości od 0,0 do 99,9 km / mil

Wyświetlacz jest podzielony na 10 segmentów:

- Max = 60 km, wszystkie segmenty

- Każdy segment ma 6 km

Po wprowadzeniu sygnału przez 3-4 sekundy wyświetlacz pokaże wartość.

Jeśli przez 4-6 sekund nie ma sygnału wejściowego, wartość powróci do 0.

RPM

Wyświetlacz pokazuje wartości od 0 do 999

Wyświetlacz jest podzielony na 10 segmentów:

- Max = 120 RPM, wszystkie segmenty

- Każdy segment ma 12 obrotów na minutę

Po wprowadzeniu sygnału przez 3-4 sekundy wyświetlacz pokaże wartość.

Jeśli przez 4-6 sekund nie ma sygnału wejściowego, wartość powróci do 0.

DISTANCE

Wyświetlacz pokazuje wartości od 0,0 do 60.

Możesz ustawić wartość od 0 do 99, wprowadź wartość na klawiaturze numerycznej

Wyświetlacz jest podzielony na 10 segmentów:

- Max = 10 km, wszystkie segmenty

- Wartość domyślna bez programu to 1 segment = 1 km

- Jeśli wybierzesz program, segment może mieć inną wartość

Gdy nie ma wartości ustawienia, domyślnym ustawieniem jest odliczanie w górę (po 99:99 wraca do 0:00)

Gdy wartość ustawienia jest ustawiona, domyślne ustawienie liczy się w dół, do 0:00 pauza konsoli, wszystkie wartości operacyjne są zapisywane.

CALORIE (kalorie)

Wyświetlacz pokazuje wartości od 0 do 999.

Możesz ustawić wartość od 0 do 990, wprowadź wartość na klawiaturze numerycznej

Wyświetlacz jest podzielony na 10 segmentów:

- Max = 150 Cal, wszystkie segmenty

- Wartość domyślna bez programu to 1 segment = 1 cal

- Jeśli wybierzesz program, segment może mieć inną wartość

Gdy nie ma wartości ustawienia, domyślnym ustawieniem jest odliczanie w górę (po 999 wraca do 0:00)

Gdy wartość ustawienia jest ustawiona, domyślne ustawienie liczy się w dół, do 0:00 pauza konsoli, wszystkie wartości operacyjne są zapisywane.

PULSE

Wyświetlacz pokazuje wartości od 0 do 230

Możesz ustawić wartość od 0 do 230, wprowadź wartość na klawiaturze numerycznej

Wyświetlacz jest podzielony na 10 segmentów:

- Max = 120, wszystkie segmenty

- Wartość domyślna bez programu to 1 segment = 12

Wartość wykrywania pola, gdy nie ustawiono żadnej wartości

Gdy jest ustawiona wartość, pole wyświetla wykrytą wartość. Gdy wartość pulsu przekroczy ustawioną wartość, konsola wyemituje sygnał dźwiękowy. Dźwięk to 1 sekunda 2 krótkie dźwięki.

WATT

Wyświetlacz pokazuje wartości od 0 do 999.

Nie możesz wybrać wartości

Wyświetlacz jest podzielony na 10 segmentów:

- Max = 350, wszystkie segmenty

- Wartość domyślna bez programu to 1 segment = 35

Wartości są zgodne z RPM i LOAD

LOAD (RESISTANCE)

Wyświetlacz pokazuje wartości od 1 do 16.

Możesz wybrać wartości od 1 do 16.

Wyświetlane w 16 fragmentach (maks.)

USER

Profile użytkowników U0 - U4.

U0 - dane nie są zapisywane po treningu

U1 - U4 - zapisuje dane w profilu

Możesz wybrać AGE, HEIGHT, WEIGHT, USER NAME, GENDER

- AGE: 		1–99 (wartość domyślna 25)

- HEIGHT: 		100-250 cm (wartość domyślna 160 cm)

40–99 cali (wartość domyślna 60 cali)

- WEIGHT: 	20–150 kg (wartość domyślna 50 kg)

40–350 liber (wartość domyślna 100 liber)

- USER NAME

- GENDER:	MALE / FEMALE

## WPROWADZENIE

WŁĄCZANIE

- Ekran główny zostanie załadowany po 30 sekundach i pozostanie w trybie gotowości (Rys. 1). Zobaczysz panel funkcji.

| 1 | Ustawienie |
| --- | --- |
| 2 | Czas I kalendarz |
| 3 | Szybki start |
| 4 | Centrum społeczności |
| 5 | Program ręczny |
| 6 | Program |
| 7 | Program Watt |
| 8 | Program HRC |

- Na ekranie głównym można ustawić godzinę i datę.

Po wejściu do ekranu ustawień włącz Automatyczną godzinę i datę (Rys. 2) i wybierz strefę czasową

- W trybie gotowości naciśnij QUICK START, aby włączyć funkcję szybkiego startu.

- W trybie gotowości naciśnij strzałkę w lewym górnym rogu, aby wprowadzić ustawienia.

| 1 | Wyjście z ustawień |
| --- | --- |
| 2 | Aktualizacja |
| 3 | Zmiana jednostek |
| 4 | Głośność |
| 5 | Jasność |
| 6 | Włączanie / wyłączanie WIFI |
| 7 | Ustawienia WIFI |

Wersja konsoli jest wyświetlana po naciśnięciu przycisku ABOUT. Po naciśnięciu Sprawdź aktualizacje konsola automatycznie wyszuka najnowszą aktualizację.

Jeśli konsola znajdzie nowszą aktualizację, użytkownik może ją pobrać. Po pobraniu naciśnij przycisk Zainstaluj (Rys. 5 i Rys. 6)

- Wybierz COMMUNITY CENTER, MANUAL, PROGRAM, WATT CONSTANT, TARGET H. RATE, aby wejść do funkcji.

## FUNKCJA SZYBKIEGO STARTU

Naciśnij SZYBKI START. Wejdziesz do ustawień (Rys. 7).

- Jeśli obroty są wyższe niż 15, SPEED, DISTANCE, RPM, CALORIES zostaną zresetowane do zera po przekroczeniu wartości i odliczanie rozpocznie się ponownie.

- Użyj przycisków UP i DOWN, aby ustawić obciążenie. Wykres kwadratowy zmienia się co 0,1 km / mil

- Naciśnij przycisk PAUSE, aby wstrzymać program, wyświetli się PAUSE (Rys. 8). SPEED i RPM powrócą do 0. Pozostałe wartości zostaną zapisane. Naciśnij CONTINUE, aby włączyć program.

- Podczas ćwiczenia naciśnij RECOVERY, aby wejść do programu RECOVERY. Odliczanie zakończy się o 0. Wyświetlone zostaną wartości i powrócisz do menu po naciśnięciu dowolnego obszaru na wyświetlaczu.

- Naciśnij przycisk HOME, aby powrócić do strony głównej.

## COMMUNITY CENTER

- Naciśnij COMMUNITY CENTER, aby wejść w funkcje multimedialne. (Rys. 9)

- Użyj dodatkowych opcji (Rys. 10)

- Po wybraniu, użyj klawiszy strzałek, aby otworzyć opcje HOME – QUICK START - VOLUME – RETURN (Rys. 11)

- Jeśli przez 3 sekundy nie zostanie podjęte żadne działanie, jasność zmniejszy się o 50%, możesz nacisnąć <strzałkę, aby ukryć menu.

- Naciskając strzałkę w prawo, wyświetli się SPEED, LOAD, DISTANCE, TIME, RPM, WATT, CALORIES, PULSE.

- Naciśnięcie <ukryj panel funkcji

- Naciśnij QUICK START, każda wartość zacznie się odliczać. Użyj UP i DOWN, aby ustawić opór, PAUSE, aby wstrzymać program. SPEED, RPM i WATT są resetowane, pozostałe wartości są zapisywane (Rys. 12).

- Naciśnij HOME, aby powrócić do strony głównej.

## PROGRAM RĘCZNY

- Na ekranie głównym naciśnij MANUAL, aby wprowadzić ustawienia

- Możesz wybrać użytkownika U0 - U4. Zostaną wyświetlone informacje o użytkowniku. (U0 jest dla gościa, dane nie zostaną zapisane).

- Możesz ustawić AGE, HEIGHT, WEIGHT, GENDER i USER NAME.

- Konfiguracja TIME, DISTANCE, CALORIES (Rys. 13)

- Naciśnij EXIT, aby powrócić do ekranu głównego.

- Naciśnij START, aby włączyć program (Rys. 14).

- Po ustawieniu i naciśnięciu START, ustawione wartości rozpoczną odliczanie. Gdy jedna wartość osiągnie 0, program zatrzymuje się i powraca do ekranu głównego.

- Użyj przycisków UP i DOWN, aby zmienić obciążenie podczas treningu. Kwadratowy wykres zmienia się co 0,1 km / milę. Jeśli czas zostanie ustawiony, kwadratowy wykres zmieni się co 20 sekund.

- Naciśnij przycisk PAUSE, aby wstrzymać program, na wyświetlaczu pojawi się PAUSE. SPEED i RPM powracają do 0. Pozostałe wartości są zapisywane. Naciśnij CONTINUE, aby włączyć program. (Rys. 15)

- Podczas ćwiczenia naciśnij RECOVERY, aby wejść do programu RECOVERY. Odliczanie zakończy się o 0. Wyświetlone zostaną wartości i powrócisz do menu po naciśnięciu dowolnego obszaru na wyświetlaczu.

- Naciśnij HOME, aby powrócić do strony głównej.

## PROGRAMY

- Na ekranie głównym naciśnij PROGRAM, aby wprowadzić ustawienia. (Rys. 16).

- Możesz wybrać jeden z 12 programów.

- Wybierz użytkownika U0-U4. Wyświetlane są odpowiednie dane.

- Możesz ustawić TIME i wybrać AGE, DISTNACE, WEIGHT, GENDER i USER NAME.

- Podczas konfiguracji możesz wybrać WYJŚCIE, aby powrócić do ekranu głównego. Naciśnij START, aby włączyć program. Wartości zaczynają się odliczać, a wykres kwadratowy zmienia się w zależności od programu i wybranych wartości LOAD, PULSE, WATT, SPEED, DISTANCE, RPM, CALORIES, jak pokazano na Rys. 17

- Jeśli czas jest ustawiony, START rozpocznie odliczanie w dół. Po osiągnięciu 0 program wyłącza się i powraca do ekranu głównego.

- Użyj przycisków UP i DOWN, aby zmienić obciążenie podczas treningu. Kwadratowy wykres zmienia się co 0,1 km / milę. Jeśli czas zostanie ustawiony, kwadratowy wykres zmieni się co 20 sekund.

- Naciśnij przycisk PAUSE, aby wstrzymać program, na wyświetlaczu pojawi się PAUSE. Wszystkie wartości są zapisywane. Naciśnij CONTINUE, aby włączyć program. (Rys. 18)

- Podczas ćwiczenia naciśnij RECOVERY, aby wejść do programu RECOVERY. Odliczanie zakończy się o 0. Wyświetlone zostaną wartości i powrócisz do menu po naciśnięciu dowolnego obszaru na wyświetlaczu.

- Naciśnij przycisk HOME, aby powrócić do strony głównej.

## PROGRAM WATT

- Na ekranie głównym wybierz WATT CONSTANT, aby wprowadzić ustawienia (Rys. 19).

- Naciśnij WATT, aby ustawić wartość (domyślna wartość 125 W).

- Możesz wybrać użytkownika U0 - U4. Zostaną wyświetlone informacje o użytkowniku. (U0 jest dla gościa, dane nie zostaną zapisane).

- Możesz ustawić TIME i wybrać AGE, HEIGHT, WEIGHT, GENDER i USER NAME.

- Podczas konfiguracji możesz wybrać WYJŚCIE, aby powrócić do ekranu głównego.

- Naciśnij przycisk START, aby rozpocząć ćwiczenie. Wyświetlane są SPEED, RPM, TIME, DISTANCE, CALORIES, WATT (Rys. 20).

- Jeśli czas jest ustawiony, START rozpocznie odliczanie w dół. Po osiągnięciu 0 program wyłącza się i powraca do ekranu głównego.

- TARGET WATT CONSTANT DATA: Wyświetla wartość zgodnie z ustawieniem WATT.

REAL WATT CONSTANT DATA: Wyświetla wartości WATT zgodnie z bieżącym ćwiczeniem.

LOAD CONTROL DATA: Wyświetla dane połączone z programem Wat i obciążeniem.

- Naciśnij przycisk PAUSE, aby wstrzymać program, na wyświetlaczu pojawi się PAUSE. Wszystkie wartości są zapisywane. Naciśnij CONTINUE, aby włączyć program. (Rys. 21)

- Podczas ćwiczenia naciśnij RECOVERY, aby wejść do programu RECOVERY. Odliczanie zakończy się o 0. Wyświetlone zostaną wartości i powrócisz do menu po naciśnięciu dowolnego obszaru na wyświetlaczu.

- Naciśnij HOME, aby powrócić do strony głównej.

- WATT wyświetli aktualne wiadomości:

  - Zbyt wolno: Zwiększ prędkość. Aktualna wartość <ustawiona wartość (1-25%)

  - Umiarkowany: Utrzymuj prędkość. Ustaw wartość (1 + 25%)> Aktualna wartość wat> Ustaw wartość (1-25%)

  - Zbyt szybko: zbyt szybko. Aktualna wartość> ustawiona wartość (1 + 25%)

## PROGRAM HRC

- Na ekranie głównym wybierz TARGET H. RATE, aby włączyć funkcję (Rys. 22).

- Możesz wybrać TAG (ustawienia użytkownika) 90%, 75%, 55% (Rys. 23).

- Możesz wybrać użytkownika U0 - U4. Zostaną wyświetlone informacje o użytkowniku. (U0 jest dla gościa, dane nie zostaną zapisane).

- Możesz ustawić TIME i wybrać AGE, HEIGHT WEIGHT, GENDER i USER NAME.

- Naciśnij EXIT, aby powrócić do ekranu głównego.

- Naciśnij START, aby uruchomić program. Wyświetlone zostaną wartości SPEED, RPM, TIME, DISTANCE, CALORIES, WATT (Rys. 24).

- Jeśli czas jest ustawiony, START rozpocznie odliczanie w dół. Po osiągnięciu 0 program wyłącza się i powraca do ekranu głównego

TAERGET HEART RATE DATA: BPM są wyświetlane w zależności od wieku.

REAL HEARTH RATE DATA: BPM wyświetla aktualną wartość.

LOAD COTROL DATA: Wyświetla aktualne obciążenie.

- Jeśli tętno nie przekracza określonej wartości, ładunek wzrośnie co 30 sekund, aż osiągnie żądane tętno. Jeśli tętno przekroczy określoną wartość, obciążenie zmniejsza się o 1 poziom co 15 sekund do 1 poziomu obciążenia. Następnie program się zatrzymuje. Jeśli nie zostanie wykryty puls, obciążenie zostaje natychmiast zmniejszone do 1 poziomu. Jeśli nie wykryto dodatkowych 30 sekund, program zatrzymuje się natychmiast.

- Jeśli tętno nie zostanie wykryte, zostaniesz o tym powiadomiony.

- Konsola powraca do ekranu głównego, jeśli tętno nie zostanie wykryte przez 30 sekund.

- Podczas treningu naciśnij PAUSE, aby zatrzymać ćwiczenie, wszystkie dane zostaną zapisane, a silnik powróci do 1 obciążenia.

- Podczas ćwiczenia naciśnij RECOVERY, aby wejść do programu RECOVERY. Odliczanie zakończy się o 0. Wyświetlone zostaną wartości i powrócisz do menu po naciśnięciu dowolnego obszaru na wyświetlaczu.

- Naciśnij HOME, aby powrócić do strony głównej.

## FUNCKCJA RECOVERY

- Podczas ćwiczeń naciśnij RECOVERY, aby bezpośrednio wejść w funkcję, silnik powraca do obciążenia 1. (Rys. 25)

- Konsola rozpoczyna odliczanie 60 sekund, a wartość wyniku jest wyświetlana po 60 sekundach. (Rys. 26)

- Podczas programu dotknij wyświetlacza, aby powrócić do ekranu głównego.

- Po osiągnięciu 0 pojawi się F1 - F6. Naciśnij wyświetlacz, aby powrócić do ekranu głównego.

| F1 | Wybitny |
| --- | --- |
| F2 | Doskonały |
| F3 | Dobry |
| F4 | Przeciętny |
| F5 | Poniżej średniej |
| F6 | Słaby |

## UWAGI

- Konsola przełącza się na TRYB UŚPIENIA, jeśli nie otrzyma sygnału 5-minutowego.

- Możesz obudzić konsolę, naciskając przycisk QUICK START, gdy konsola przejdzie w tryb uśpienia

- Jeśli używasz MULTIMEDIA, konsola nie przejdzie w tryb gotowości. Jeśli nie korzystasz z konsoli, wyjdź z MULTIMEDII i wróć do ekranu głównego.

- Nigdy nie aktualizuj programów w MULTIMEDIA

- Przed aktualizacją musisz włączyć WIFI.

# UŻYWANIE

Orbitrek to popularna maszyna do ćwiczeń, jedna z najnowszych i najskuteczniejszych domowych maszyn treningowych.

Gdy ćwiczysz na eliptycznej bieżni, twoje stopy poruszają się po krzywej eliptycznej.

Eliptyczna bieżnia jest częstym zamiennikiem rowerów treningowych i bieżni, ponieważ jest łagodniejsza dla stawów. Z uchwytami ćwiczysz także górną połowę ciała.

Podczas ćwiczeń przenosisz ciężar z jednej stopy na drugą. Staraj się utrzymać wyprostowaną i naturalną pozycję. Pomocnicy ci pomogą. Znajdź idealne miejsce do trzymania uchwytu i spróbuj poruszać się tak naturalnie, jak to możliwe.

# KONSERWACJA

- Używaj tylko miękkiej szmatki i łagodnego detergentu.

- Nie czyść części plastikowych środkami ściernymi lub rozpuszczalnikami.

- Wytrzyj pot po każdym użyciu.

- Chroń urządzenie przed wilgocią i ekstremalnymi temperaturami.

- Chroń swoje urządzenie, komputer i konsolę przed bezpośrednim światłem słonecznym.

- Regularnie sprawdzaj dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek.

- Przechowuj w suchym i czystym miejscu z dala od dzieci.

# OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

- Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).

- Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

- Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.

- Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

- Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

- Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon:  +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756