INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 20079 Bieżnia inSPORTLine Air-Run T300

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	3

OPIS PRODUKTU	4

MONTAŻ	5

KONSOLA	7

SPECYFIKACJE TECHNICZNE	8

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE	9

BEZPIECZNY TRENING	10

ROZPOCZYNANIE TRENINGU	11

ĆWICZENIA ROZGRZEWAJĄCE	12

WAŻNE UWAGI	13

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA	13

OCHRONA ŚRODOWISKA	14

SCHEMAT	15

LISTA CZĘŚCI	16

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	17

# INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Zachowaj podręcznik, aby skorzystać z niego w przyszłości.

- Poruszaj się naturalnie, do przodu. Nie patrz na swoje stopy. Tylko jedna osoba może korzystać z produktu jednocześnie.

- Stopniowo zwiększaj prędkość, a nie natychmiast.

- W razie niebezpieczeństwa naciśnij przycisk stop lub wyciągnij klucz zabezpieczający.

- Opuść urządzenie po zatrzymaniu się.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami montażu. Montaż może wykonać osoba dorosła.

- Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt. Nie pozostawiaj dzieci i zwierząt domowych bez opieki w pobliżu bieżni. Bieżnia jest przeznaczona wyłącznie dla dorosłych.

- Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek ćwiczenia, zapytaj lekarza. Jest to ważne, jeśli masz problemy zdrowotne lub trwające leczenie lub masz wysokie ciśnienie krwi.

- Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby i nakrętki. Muszą być odpowiednio dokręcone. Regularnie sprawdzaj bieżnię pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia. Nie używaj uszkodzonej lub zużytej bieżni.

- Regularnie sprawdzaj bieżnię pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Jeśli pojawi się jakaś ostra krawędź, przestań używać bieżni.

- Umieść bieżnię na płaskiej, suchej i równej powierzchni. Zachowaj bezpieczną odległość co najmniej 60 cm wokół bieżni. Nie używaj w wilgotnych pomieszczeniach. Nie ustawiaj bieżni na grubym dywanie.

- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, nie używaj urządzenia. Kup nowy w autoryzowanym sklepie.

- Chroń bieżnię przed wilgocią i wodą.

- Umieść bieżnię, aby nie zakrywać gniazda.

- Nie używaj aerozoli w obszarze wokół bieżni.

- Jeśli bieżnia pracuje, nie zdejmuj osłony ochronnej. Jeśli musisz zdjąć osłonę ochronną podczas konserwacji, odłącz bieżnię od gniazda.

- Zawsze noś odzież sportową. Nie noś luźnych ubrań, które mogą zostać wciągnięte. Zawsze noś buty sportowe.

- Nie włączaj bieżni, jeśli stoisz na niej. Po włączeniu bieżni występuje opóźnienie. Przed uruchomieniem bieżni stań z boku.

- Nie ćwicz 40 minut po jedzeniu.

- Zawsze wykonuj rozgrzewki przed treningiem.

- Nie umieszczaj obcych przedmiotów w wentylacji lub gniazdach.

- Nie modyfikuj produktu.

- Ćwicz w rozsądny sposób i nie przedłużaj. Jeśli ćwiczysz po raz pierwszy, trzymaj mocno uchwyty, aż przyzwyczaisz się do urządzenia. Gdy wyświetlane jest HIGH HEART RATE, twoje tętno jest zbyt wysokie i musisz zmniejszyć tempo.

- Podłącz bieżnię do gniazda po zmontowaniu bieżni. Używaj tylko uziemionego gniazdka.

- Jeśli nie korzystasz z urządzenia, odłącz je od gniazda i wyjmij klucz bezpieczeństwa.

- Żadna część bieżni nie może uniemożliwiać poruszania się użytkownika.

- Nie używaj na zewnątrz.

- Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

- Nie umieszczaj bieżni w miejscach o wysokiej wilgotności (baseny, sauna itp.)

- Maksymalna waga użytkownika: 150 kg

- Kategoria: SC do użytku komercyjnego i profesjonalnego zgodnie z EN 957

- Spełnia normy: EN ISO 20957-1: 2013

- OSTRZEŻENIE: System monitorowania tętna może nie być dokładny. Przeciążenie podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli wystąpią nudności, natychmiast przerwij ćwiczenie!

OSTRZEŻENIE Nie należy używać czujników tętna w uchwycie przy prędkościach powyżej 14 km / h.

# OPIS PRODUKTU

|  | A. Konsola |
| --- | --- |
|  | B. Pas bieżni |
|  | C. Uchwyty |
|  | D. Boczne stopki |

# MONTAŻ

KROK 1

Zdejmij osłony boczne (1) i boczne stopki (2) (rys. 1)

Rys. 1

KROK 2

Przymocuj lewy słupek za pomocą 3 śrub M12 x 45 (4), 3 podkładek Ø12 (6) i 3 podkładek sprężynowych Ø12 (5), a następnie podłącz przewody od lewego słupka do ramy głównej (Rys. 2).

Rys. 2

KROK 3

Przymocuj prawy słupek za pomocą 3 śrub M12 x 45 (4), 3 podkładek Ø12 (6) i 3 podkładek Ø12 (5), a następnie podłącz przewód C (03) do wału D (rys. 2 - 3)

Rys. 3

KROK 4

Przymocuj uchwyty (4) do słupków za pomocą śrub M10 x 20 (9), podkładek Ø10 (7) i podkładek sprężynowych Ø10 (8) (Rys. 4)

KROK 5

Zamocuj wspornik za pomocą śrub M10 x 20 (10) i podkładki Ø10 (11) (Pic. 5)

Rys. 4

KROK 6

Przymocuj boczne stopki (2) i boczne osłony (1) (Rys. 1).

Rys. 1

UŻYTKOWANIE

Chwyć oba uchwyty i stań na bocznych stopkach. Stań mocno na bieżni. Po pierwsze, trzymaj uchwyty dla dodatkowego bezpieczeństwa. Następnie zwolnij uchwyty. Początkowo ustaw prędkość na 6-7 km / h, a następnie powoli zwiększaj prędkość. Zachowaj równowagę i stabilność. Ponieważ pas bieżni jest zakrzywiony, prędkość jest większa bliżej przodu. Jeśli użytkownik uważa, że pas nie działa prawidłowo, złap oba uchwyty i stań na bocznych stopkach, a następnie opuść pas. Stopniowo włącz hamulec. Pas nie jest napędzany przez silnik, więc musisz chwytać za uchwyty podczas wchodzenia / wychodzenia z bieżni.

| Energiczny chód | Bieg | Boczny chód |
| --- | --- | --- |

# KONSOLA

PRZYCISKI

| MODE/RESET (wybór, potwierdzenie / reset) | 1. Przełącz pomiędzy TIME (czas), DISTANCE (odległość), CALORIES (kalorie), PULSE (tętno) 2. Potwierdź ustawienie, wybór. 3. Przytrzymaj przez 2 sekundy, aby zresetować ustawienie |
| --- | --- |
| SET (ustawienia) | 1. Naciśnij, aby zwiększyć wartość o 1, i przytrzymaj, aby szybko zwiększyć 2. Ustawienie TIME (czasu), DISTANCE (odległości), CALORIES (kalorii), PULSE (tętna) |
| RECOVERY (recovery) | Odczytywanie tętna po wysiłku. Używaj tylko wtedy, gdy rejestrowane jest tętno, ale ruch jest zatrzymany |

Po włączeniu słychać sygnał dźwiękowy, a cały wyświetlacz zapala się na 2 sekundy.

Konsola wyłącza się po 4 minutach bezczynności.

Naciśnij MODE, aby wybrać TIME, DISTANCE, CALORIES, PULSE i naciśnij MODE, aby potwierdzić.

Po skonfigurowaniu CZASU, ODLEGŁOŚCI, KALORII, PULSU rozpocznie się odliczanie.

UWAGA: 	Jeśli wyświetlacz jest nieczytelny, wymień baterię.

Jeśli wyświetlacz nie wyświetla żadnych informacji, sprawdź połączenie.

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| Waga | 195 kg |
| --- | --- |
| Ładowność | 180 kg |
| Poziom hałasu | poniżej 80 dB |
| Stopień ochrony | IP 20 |
| Temperatura użytkowania | +5 °C - + 40°C |
| Wymiary produktu | 1680*960*1980 mm |
| Wymiary opakowania | 2000*1100*900 mm |

PRZENOSZENIE I USTAWIANIE BIEŻNI

Z przodu znajdują się dwa kółka transportowe. Aby przesunąć urządzenie, lekko przechyl urządzenie i przesuń je. Ze względu na wagę urządzenia zalecamy przemieszczanie urządzenia przez większą liczbę osób. Jeśli ruch kołami nie jest możliwy, urządzenie musi zostać całkowicie podniesione.

OSTRZEŻENIE:

- Musisz wypoziomować urządzenie przed użyciem.

- Używaj urządzenia tylko na płaskiej powierzchni.

POZIOMOWANIE:

# KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

PRZECHOWYWANIE

Przechowuj bieżnię w suchym i ciemnym miejscu. Chronić przed kurzem. Przed przechowywaniem odłącz od gniazdka ściennego (jeśli dotyczy).

Trwałość i bezpieczeństwo urządzenia można zagwarantować tylko wtedy, gdy produkt jest regularnie sprawdzany pod kątem uszkodzeń lub zużycia.

Nigdy nie zdejmuj osłon ochronnych.

Bieżnia jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, nie należy jej używać w wilgotnych miejscach.

Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby i nakrętki pod kątem szczelności.

KONSERWACJA

Do czyszczenia zawsze używaj miękkiej, bawełnianej szmatki i nieagresywnego detergentu.

Nigdy nie używaj agresywnych środków czyszczących na bazie alkoholu lub benzyny.

REGULARNA KONTROLA

CODZIENNIE

- Przed każdym użyciem upewnij się, że żaden przedmiot w okolicy nie uniemożliwia użytkownikowi swobodnego poruszania się.

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy krawędzie pasa są prawidłowo umieszczone i sprawdź, czy nie są zużyte.

- Po każdym użyciu wytrzyj pot i wilgoć.

- Wyczyść wyświetlacz konsoli wilgotną, miękką bawełnianą szmatką. Unikaj używania zbyt dużej ilości wody.

CO TYDZIEŃ

- Prawidłowo wyczyść plastikową pokrywę

- Wyczyść uchwyty i wyświetlacz

- Sprawdź, czy krawędzie są bezpiecznie zablokowane

- Sprawdź wszystkie śruby, nakrętki pod kątem zużycia i szczelności.

CO MIESIĄC

- Nasmaruj wszystkie metalowe końce zabezpieczeniem antykorozyjnym

- Sprawdź poziom naładowania baterii AA w konsoli, wymień w razie potrzeby

- Oczyść powierzchnię bieżną

Nie zalecamy przeprowadzania żadnych wewnętrznych korekt / regulacji.

Stosowanie jakichkolwiek środków innych niż środki czyszczące i smarujące może skrócić żywotność produktu.

# BEZPIECZNY TRENING

Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Może zalecić częstotliwość, intensywność i czas trwania treningu w zależności od wieku i stanu zdrowia. W przypadku odczuwania jakichkolwiek objawów podczas ćwiczeń - ból lub ucisk w klatce piersiowej, nieregularne tętno, duszność, zawroty głowy lub inny dyskomfort - należy natychmiast przerwać! Skonsultuj się z lekarzem przed kontynuowaniem ćwiczeń. Jeśli często korzystasz z bieżni, możesz wybrać zwykłą prędkość chodzenia lub prędkość joggingu. Jeśli nie masz doświadczenia lub nie wiesz, jaka jest najlepsza prędkość początkowa, zapoznaj się z poniższymi danymi:

Prędkość1 - 3.0 km/h			osoby o słabej kondycji

Prędkość3.0 - 4.5 km/h			ludzie, którzy często nie ćwiczą

Prędkość4.5 - 6.0 km/h			normalna prędkość chodzenia

Prędkość6.0 - 7.5 km/h			szybki chód

Prędkość7.5 - 9.0 km /h			bieg

Prędkość9.0 - 12.0 km/h		średnio doświadczony biegacz

Prędkość12.0 - 14.5 km/h		doświadczony biegacz

Prędkość ponad 14.5 km/h   		doskonały biegacz

UWAGA:

- Użytkownicy, którzy chcą ćwiczyć podczas chodzenia, powinni wybrać prędkość 6 km / h lub niższą.

- Użytkownicy, którzy chcą ćwiczyć podczas biegu, powinni wybrać prędkość 8 km / h lub wyższą.

# ROZPOCZYNANIE TRENINGU

PRZYGOTOWANIE

Jeśli masz więcej niż 45 lat lub masz problemy ze zdrowiem i po raz pierwszy korzystasz z bieżni, przed rozpoczęciem ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem.

Przed użyciem bieżni elektrycznej, odsuń się na bok i dowiedz się, jak z niej korzystać, np. jak zacząć, zatrzymywać i dostosować prędkość. Możesz jej używać po zapoznaniu się z jej funkcjami. Następnie stań na plastikowych antypoślizgowych szynach bocznych i chwyć poręcz obiema rękami. Włącz bieżnię i ustaw niską prędkość (1,6 - 3,2 km / h), stań prosto, rozejrzyj się i spróbuj kilkakrotnie stąpać po pasie. Następnie wejdź na bieżnię i zacznij ćwiczyć. Po dostosowaniu możesz powoli zwiększać prędkość do 3 - 5 km / h i utrzymywać tę prędkość przez około 10 minut. Następnie powoli zatrzymaj bieżnię.

TRENING

Optymalna częstotliwość ćwiczeń wynosi 3 - 5 razy w tygodniu przez 15 - 60 minut. Lepiej najpierw zaplanować i nie wykonywać ćwiczeń losowo. Możesz kontrolować intensywność ruchu poprzez regulację prędkości i nachylenia. Sugerujemy, aby nie ustawiać nachylenia na początku ćwiczenia. Jeśli chcesz zwiększyć intensywność ćwiczenia, zmiana nachylenia będzie najbardziej efektywna.

CZĘSTOTLIWOŚĆ

Optymalna częstotliwość ćwiczeń wynosi 3 - 5 razy w tygodniu przez 15 - 60 minut. Lepiej najpierw zaplanować i nie wykonywać ćwiczeń losowo. Możesz kontrolować intensywność ruchu poprzez regulację prędkości i nachylenia. Sugerujemy, aby nie ustawiać nachylenia na początku ćwiczenia. Jeśli chcesz zwiększyć intensywność ćwiczenia, zmiana nachylenia będzie najbardziej efektywna.

JAK ĆWICZYĆ?

Najlepiej jest, aby każde ćwiczenie trwało 15-20 minut. Rozgrzej się przez 2 minuty, pokonując 4,8 km / h, a następnie zwiększ prędkość do 5,3 km / h, a następnie 5,8 km / h. Każda sekcja powinna zająć około 2 minut. Następnie dodaj 0,3 km / h na 2 minuty, aż oddech przyspieszy (nie powinieneś mieć jednak trudności). Ćwicz z taką prędkością. jeśli uważasz, że trudno jest oddychać, zmniejsz prędkość o 0,3 km / h. Na koniec pozostaw 4 minuty, aby w końcu zmniejszyć prędkość. Jeśli zauważysz zwiększenie intensywności przez zbyt szybkie zwiększanie prędkości, możesz powoli zwiększać nachylenie. Tylko mała regulacja może znacznie zwiększyć intensywność.

SPALANIE KALORII - W ten sposób możesz spalać kalorie. Rozgrzej się przez 5 minut przy prędkości 4 - 4,8 km / h, a następnie dodaj 0,3 km / h co 2 minuty. Zwiększaj prędkość, aż poczujesz, że wykonywanie ćwiczenia przez 45 minut jest wyzwaniem. Aby zwiększyć intensywność, możesz próbować ćwiczyć przez 1 godzinę z tą prędkością. Możesz ćwiczyć podczas oglądania telewizji. Dodawaj prędkość 0,3 km / h za każdym razem, gdy widzisz reklamy i powracasz do poprzedniej prędkości pod koniec reklamy, aby zwiększyć intensywność tylko podczas reklam. Zwolnij przez co najmniej 4 minuty..

ODZIEŻ

Wszystko, czego potrzebujesz, to para butów, które pozwolą ci w pełni rozciągnąć stopy i jednocześnie nie przyklejają się do obcych przedmiotów pod podeszwami butów, dzięki czemu nie będziesz nosił brudu na pas bieżni i deskę do biegania. Brud i inne ciała obce mogą je uszkodzić. Powinieneś nosić wygodne ubrania.

## ĆWICZENIA ROZGRZEWAJĄCE

Przed biegiem lepiej jest wykonać kilka ćwiczeń rozgrzewających. Rozgrzane mięśnie są łatwe do rozciągnięcia, więc poświęć trochę czasu na 5 - 10 minutową rozgrzewkę. Powtórz każde ćwiczenie pokazane na zdjęciach poniżej.

|  | Dotknij palców Lekko ugnij kolana i powoli rozciągnij ciało w dół. Rozluźnij plecy i ramiona. Spróbuj dotknąć palców. Utrzymuj pozycję przez 10 - 15 sekund. Powtórz ok. 3 razy. |
| --- | --- |
|  | Naciąganie ścięgien Siedząc na poduszce, wyprostuj jedną nogę i złóż drugą. Pociągnij go jak najbliżej ciała, jak możesz. Postaraj się jak najlepiej dotknąć palców i zachować rozciągliwość przez 10-15 sekund. Powtórz 3 razy dla każdej nogi. |
|  | Łydki i ścięgno Achillesa Wspieraj się dwiema rękami na ścianie lub drzewie, jedną nogą rozciągniętą za tobą. Trzymaj nogę prosto, a pięta na ziemi. Utrzymuj pozycję przez 10 - 15 sekund. Powtórz 3 razy dla każdej nogi. |
|  | Rozciąganie mięśnia czworogłowego Podeprzyj się prawą ręką na ścianie lub stole i wyciągnij lewą rękę do tyłu, aby utrzymać kostkę. Pociągnij go w kierunku pośladków, aż poczujesz napięcie w udzie. Utrzymuj pozycję przez 10 - 15 sekund. Powtórz 3 razy dla każdej nogi. |
|  | Wewnętrzne odcinki ud Usiądź, dotykając podeszwami i kolanami na zewnątrz. Pociągnij stopy w stronę pachwiny. Utrzymuj pozycję przez 10 - 15 sekund. Powtórz 3 razy. |

# WAŻNE UWAGI

- Ta bieżnia jest wyposażona w standardowe przepisy bezpieczeństwa i nadaje się tylko do użytku domowego. Jakiekolwiek inne użycie jest zabronione i może być niebezpieczne dla użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za obrażenia spowodowane niewłaściwym i niedozwolonym użytkowaniem maszyny.

- Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem treningu na bieżni. Lekarz powinien ocenić, czy jesteś fizycznie zdolny do korzystania z urządzenia i ile wysiłku możesz wykonać. Nieprawidłowe ćwiczenie lub zmiana ciała może zaszkodzić zdrowiu.

- Uważnie przeczytaj poniższe wskazówki i ćwiczenia. Jeśli podczas wysiłku wystąpi ból, nudności, oddech lub inne problemy zdrowotne, natychmiast przerwij ćwiczenie. Jeśli ból utrzymuje się, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

- Ta bieżnia nie nadaje się do celów zawodowych lub medycznych. Nie można go również używać do celów leczniczych.

- Czujnik tętna nie jest urządzeniem medycznym. Dostarcza jedynie przybliżonych informacji na temat średniego tętna, a każda sugerowana częstość tętna nie jest medycznie wiążąca. Zgromadzone dane mogą nie zawsze być dokładne w odniesieniu do niekontrolowanych czynników ludzkich i środowiskowych.

# PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

| Błąd | Powód wystąpienia błędu | Rozwiązanie |
| --- | --- | --- |
| Wyświetlacz nie uruchamia się | Niewystarczające napięcie | Sprawdź gniazdo |
|  | Uszkodzone przewody | Skontaktuj się z dostawcą |
|  | Słabo podłączone przewody | Sprawdź połączenie |
|  | Odłączone przewody | Sprawdź połączenie |
|  | Uszkodzony przewód zasilający | Skontaktuj się z dostawcą |
| Excessive noise | Urządzenie nie jest wypoziomowane. | Wypoziomuj urządzenie |
|  | Uszkodzone łożyska | Skontaktuj się z dostawcą |
|  | Pas nie jest wypoziomowany. | Skontaktuj się z dostawcą |
| Wyświetlacz pokazuje błędne dane | Konsola jest zakłócana przez inne urządzenia domowe | Przesuń urządzenie lub źródło zakłóceń. |
| Nieprawidłowe wyświetlanie danych podczas korzystania z pasa piersiowego. | Zakłócanie pracy przez inny pas piersiowy | Minimalna odległość między pasami piersiowymi wynosi 80 cm. |
|  | Kolejne źródło zakłóceń sygnału | Znajdź źródło zakłóceń i przesuń je jak najdalej. |
|  | Zużyty pas piersiowy | Wymień pas piersiowy |
|  | Słaby kontakt pasa piersiowego ze skórą. | Zmocz skórę. |
|  | Uszkodzony pas piersiowy | Wymień pas piersiowy |

# OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu trwałości produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami i przyjaznymi dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Odpowiednia utylizacja zapewni ochronę środowiska i naturalnych źródeł. Co więcej, możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś władze lokalne o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wkładaj baterii do śmieci domowych, ale oddaj je do recyklingu.

# SCHEMAT

# LISTA CZĘŚCI

| Nr | Nazwa | Specyfikacja | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rama główna |  | 1 |
| 2 | Kolumna L + R (lewa + prawa) |  | 2 |
| 3 | Stabilizator tylny |  | 1 |
| 4 | Uchwyty |  | 1 |
| 5 | Osłona boczna L lewa |  | 1 |
| 6 | Osłona boczna R prawa |  | 1 |
| 7 | Stopka boczna lewa L |  | 2 |
| 8 | Stopka boczna prawa R |  | 2 |
| 9 | Zaślepka kolumny L lewa |  | 1 |
| 10 | Zaślepka kolumny R prawa |  | 1 |
| 11 | Pokrywa |  | 1 |
| 12 | Nóżki niwelujące |  | 2 |
| 13 | Koła transportowe |  | 2 |
| 14 | Śruba | M12x65 | 2 |
| 15 | Podkładka | Ø12 | 4 |
| 16 | Nakręta | M12 | 2 |
| 17 | Śruba | M10x20 | 4 |
| 18 | Podkładka | Ø 10 | 8 |
| 19 | Śruba | M10x20 | 6 |
| 20 | Podkładka | Ø 10 | 4 |
| 21 | Śruba | M6x20 | 6 |
| 22 | Śruba | M5x20 | 28 |

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

- Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).

- Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

- Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.

- Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

- Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

- Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon:  +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756