INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 20114 Wioślarz treningowy inSPORTline Bravos

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3

MONTAŻ	4

KONSOLA	10

SCHEMAT	12

LISTA CZĘŚCI	14

JAK ĆWICZYĆ NA WIOŚLARZU TRENINGOWYM?	15

KONSERWACJA	15

PRZECHOWYWANIE	16

WAŻNE UWAGI	16

OCHRONA ŚRODOWISKA	16

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	17

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.

- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i środków ostrożności, w tym kroków montażowych. Używaj wioślarza tylko zgodnie z przeznaczeniem.

- Montuj i używaj go wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Poinformuj wszystkich innych użytkowników o bezpiecznym użytkowaniu.

- Trzymaj go z dala od dzieci i zwierząt domowych. Nie pozwól przebywać dzieciom bez opieki w pobliżu tego urządzenia. Tylko osoba dorosła może je montować i używać.

- Poproś lekarza o radę przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń. Jest to szczególnie konieczne w przypadku problemów zdrowotnych lub przyjmowania leków, które mogą wpływać na tętno, ciśnienie krwi lub poziom cholesterolu.

- Obserwuj swój organizm. Jeśli poczujesz jakieś problemy (ból, ucisk w klatce piersiowej, nieregularne bicie serca, duszność, zawroty głowy lub nudności), natychmiast przestań. Niewłaściwe ćwiczenia mogą powodować poważne problemy zdrowotne lub obrażenia.

- Połóż urządzenie na płaskiej, suchej i czystej powierzchni i zachowaj odstęp co najmniej 0,6m od innych przedmiotów dla większego bezpieczeństwa. Użyj maty ochronnej, aby chronić dywan lub podłogę.

- Noś odpowiednią odzież sportową i obuwie sportowe. Unikaj zbyt luźnych ubrań.

- Nie używaj wioślarza na zewnątrz.

- Przed każdym użyciem sprawdź to urządzenie pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby i nakrętki. Powinny być dobrze dokręcone. Dokręcić ponownie, jeśli to konieczne. Nigdy nie używaj uszkodzonego lub zużytego urządzenia, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.

- Jeśli pojawią się ostre krawędzie, przestań używać.

- Jeśli usłyszysz nietypowe odgłosy dochodzące z tego urządzenia, przestań go używać.

- Żadna regulowana część nie powinna wystawać i utrudniać ruchów użytkownika. Jednocześnie może z niego korzystać tylko jedna osoba.

- Nie jest przeznaczony do celów terapeutycznych.

- Uważaj podczas podnoszenia lub transportu, aby uniknąć obrażeń kręgosłupa. Używaj tylko właściwych technik podnoszenia lub poproś o pomoc inną osobę.

- Nie wprowadzaj żadnych niewłaściwych modyfikacji tego produktu. W razie potrzeby skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

- Limit wagi: 150 kg

- Kategoria: HC zgodnie z EN 957 do użytku domowego

- OSTRZEŻENIE! Monitorowanie tętna może nie być całkowicie dokładne. Nadmierny wysiłek podczas treningu może prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci. Jeśli zaczniesz czuć się słabo, natychmiast przerwij ćwiczenie.

# MONTAŻ

| Rys. 1 | Rys. 9 |
| --- | --- |
| Rys. 78 | Rys. 54 |
| Rys. 53 | Rys. 45 |
| Rys. 14 L/R | Rys. 11 L/R |
| Rys. 55 | Rys. 13 |
| Rys. 35 | Rys. 8 L/R |

| Nr | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rama główna | 1 |
| 9 | Przedni stabilizator | 1 |
| 78 | Środkowy stabilizator | 1 |
| 54 | Tylny stabilizator | 1 |
| 53 | Siedzenie | 1 |
| 45 | Sztyca podsiodłowa | 1 |
| 14L/R | Pedał (L / R) | 1/1 |
| 11L/R | Kierownica (L / R) | 1/1 |
| 55 | Nóżki | 2 |
| 13 | Śruby pedału | 4 |
| 35 | Zawleczka zabezpieczająca | 1 |
| 8L/R | Zaślepka do przedniego stabilizatora (L / R) | 1/1 |
|  | Instrukcja | 1 |
|  | Materiały montażowe | 1 |

| No. | Name | Qty. | Picture |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Śruba imbusowa | 9 |  |
| 34 | Śruba imbusowa | 4 |  |
| 36 | Podkładka gumowa | 2 |  |
| 37 | Podkładka sprężynowa | 2 |  |
| 38 | Podkładka płaska | 2 |  |
| 40L | Zaślepka do szyny ślizgowej L | 1 |  |
| 40R | Zaślepka do szyny ślizgowej R | 1 |  |
| 41 | Oś do szyny ślizgowej | 1 |  |
| 42 | Śruba imbusowa | 2 |  |
| 43 | Podkładka płaska | 7 |  |
|  | Klucz imbusowy | 2 |  |

KROK 1

Przymocuj środkowy stabilizator (78) do ramy głównej (1) za pomocą śrub (19) i podkładek (43).

KROK 2

Wyciągnij zawleczkę (35) z ramy głównej (1). Przymocuj szynę ślizgową (45) do ramy głównej (1) i zabezpiecz za pomocą osi (41), dwóch śrub (34), podkładki sprężynowej (37) i podkładki płaskiej (38). Następnie zabezpiecz go ponownie zawleczką zabezpieczającą (35).

KROK 3

Przymocuj siedzisko (53) do szyny ślizgowej (45). Włóż dwie gumowe podkładki (36) na drążek jezdny (45) i lekko dokręć 2 śrubami imbusowymi (34).

Przymocuj tylny stabilizator (54) do szyny ślizgowej (45) i zabezpiecz śrubą imbusową (19), 3 podkładkami (43) i 2 śrubami (42).

Następnie przymocuj zaślepki (40L / R) na końcach szyny ślizgowej (45).

KROK 4

Umieść główną ramę na tylnym stabilizatorze.

Odkręć 4 śruby (10) z przednich zaślepek stabilizatora (8 L / R) i przykręć przednie zaślepki stabilizatora 4 śrubami (10).

Przymocuj przedni stabilizator (9) do ramy głównej (1) za pomocą 4 śrub imbusowych (19).

KROK 5

Rozłóż ramę główną (1), wyciągając zawleczkę zabezpieczającą (35), a następnie zablokuj ją ponownie zawleczką zabezpieczającą (35).

Przed zamocowaniem zawleczki upewnij się, że otwory są wyrównane, a następnie zabezpiecz zawleczką.

KROK 6

Przymocuj uchwyty kierownicy (11 L / R) do ramy głównej (1).

Przymocuj lewy pedał (14 L) do ramy głównej (1) za pomocą 2 śrub imbusowych (13). Powtórz z prawym pedałem (14 R).

KROK 7

Otwórz konsolę (24) w górę, aby wyświetlić dane.

Możesz umieścić rączkę (29) w dedykowanym otworze.

STEP 8

Aby złożyć maszynę do wiosłowania, usuń zawleczkę zabezpieczającą (35) i złóż konstrukcję.

# KONSOLA

PRZYCISKI

MODE / RESET – 	Naciśnij, aby wybrać wyświetlaną funkcję

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby zresetować czas, dystans, kalorie i liczbę powtórzeń

Po wymianie baterii naciśnij przycisk i odczekaj 5 sekund. Następnie konsola uruchomi się automatycznie pociągając za uchwyt.

FUNKCJE

- SCAN: Naciśnij kilkakrotnie, aby wybrać SCAN, dane będą przełączane co 5 sekund

- TIME: Wyświetla czas treningu

- SPEED: Wyświetla aktualna prędkość

- DISTANCE: Wyświetla przebytą odległość

- CALORIE: Wyświetla spalone kalorie

- COUNT: Wyświetla liczbę powtórzeń

- RPM: Wyświetla liczbę powtórzeń na minutę

- PULSE: Wyświetla bieżące tętno

UWAGA:

- Jeśli wyświetlacz jest trudny do odczytania, wymień baterie.

- Wyświetlacz przełącza się w tryb oszczędzania energii po 4 minutach bezczynności.

- Konsola włącza się automatycznie po odebraniu sygnałów.

SPECYFIKACJA

| FUNKCJE | SCAN | Przełącza dane co 5 sekund |
| --- | --- | --- |
|  | TIME | Wyświetla czas od 00:00 do 99:59 |
|  | SPEED | Wyświetla aktualną prędkość do 99,99 km/h |
|  | DISTANCE | Wyświetla aktualną odległość od 0,0 do 999,9 km |
|  | CALORIES | Wyświetla spalone kalorie od 0,0 do 999,9 kalorii |
|  | COUNT | Wyświetla liczbę powtórzeń od 0 do 9999 |
|  | RPM | Wyświetla liczbę powtórzeń na minutę od 0 do 999 obr./min |
|  | PULSE | Wyświetla puls od 40 do 240 uderzeń na minutę |
|  | Rodzaj baterii | 2x AAA lub UM-4 |
| Temperatura pracy | 0°C - +40 °C |
| Temperatura przechowywania | -10° - + 60 °C |

# SCHEMAT

# LISTA CZĘŚCI

| Nr | Nazwa | Ilość | Nr | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rama główna | 1 | 33 | Pokrętło regulacji oporu | 1 |
| 2 | Nakrętka | 12 | 34 | Śruba imbusowa | 6 |
| 3 | Koło transportowe | 2 | 35 | Zawleczka zabezpieczająca | 1 |
| 4 | Śruba imbusowa | 2 | 36 | Miękka mata | 4 |
| 5 | Zaślepka | 5 | 37 | Podkładka sprężynowa | 2 |
| 6 | Podkładki antypoślizgowe | 2 | 38 | Podkładka płaska | 2 |
| 7 | Śruba | 4 | 39 | Tuleja gumowa | 2 |
| 8L | Przednia zaślepka stabilizatora L. | 1 | 40L | Pokrywa drążka przesuwnego L | 2 |
| 8R | Przednia zaślepka stabilizatora R | 1 | 40R | Pokrywa drążka przesuwnego R | 2 |
| 9 | Przedni stabilizator | 1 | 41 | Oś szyny ślizgowej | 1 |
| 10 | Śruba | 20 | 42 | Śruba imbusowa | 2 |
| 11L | Uchwyt na kierownicę L | 1 | 43 | Podkładka płaska | 11 |
| 11R | Uchwyt na kierownicę R | 1 | 44 | Podkładka | 1 |
| 12 | Uchwyt na pedał | 2 | 45 | Szyna ślizgowa | 1 |
| 13 | Śruba mocująca pedał | 4 | 46L | Szyna ślizgowa L | 1 |
| 14L | Lewy pedał L. | 1 | 46R | Szyna ślizgowa R | 1 |
| 14R | Prawy pedał R. | 1 | 47 | Śruba | 10 |
| 15 | Uchwyt na pedał | 2 | 48 | Oś kół transportowych | 6 |
| 16 | Śruba | 20 | 49 | Koła transportowe | 6 |
| 17 | Nakrętka | 16 | 50 | Śruba | 6 |
| 18 | Zapinanie paska na pedał | 4 | 51 | Śruba imbusowa | 4 |
| 19 | Śruba imbusowa | 9 | 52 | Sztyca podsiodłowa | 1 |
| 20L | Pokrywa oporowa lewej gałki L | 1 | 53 | Siedzenie | 1 |
| 20R | Pokrywa oporowa prawej gałki R | 1 | 54 | Tylny stabilizator | 1 |
| 21 | Wałek z pianki | 2 | 55 | Podkładka pod stopy | 2 |
| 22 | Zaślepka | 2 | 56 | Pasek | 2 |
| 23 | Podkładka płaska | 2 | 58 | Śruba | 1 |
| 24 | Konsola | 1 | 59 | Nakrętka | 1 |
| 25 | Uszczelka | 1 | 60 | Podkładka płaska | 1 |
| 26 | Wał obrotowy do konsoli | 1 | 61 | Turbina powietrzna | 1 |
| 27 | Przewód czujnika | 1 | 62 | Koło zamachowe | 1 |
| 28 | Pokrywa uchwytu (góra) | 1 | 63 | Magnesy | 1 |
| 29 | Kierownica | 1 | 65 | Sprężyna | 1 |
| 30 | Pokrywa uchwytu (dół) | 1 | 66 | Tuleja łożyska | 2 |
| 31 | Śruba imbusowa | 8 | 67 | Sprężyna | 6 |
| 32 | Śruba | 2 | 68 | Łożyska | 2 |
| 69 | Uchwyt na łożyska | 2 | 79 | Tkana taśma | 2 |
| 70 | Talerz łożysk | 2 | 80 | Łożyska | 1/1 |
| 71 | Oś turbiny wiatrowej | 1 | 81 | Osłona łańcucha L / R | 1 |
| 73 | Uszczelka | 1 | 82 | Pas | 7 |
| 74 | Uchwyt czujnika | 1 | 83 | Śruba | 2 |
| 75 | Wkręt | 2 | 84 | Tuleja metalowa | 1 |
| 76 | Sprężyna | 1 | 85 | Krążek linowy | 1 |
| 77 | Koło pasowe | 1 | 86 | Oś koła pasowego | 1 |
| 78 | Środkowy stabilizator | 1 | 87 | Wylot powietrza | 2 |

# JAK ĆWICZYĆ NA WIOŚLARZU TRENINGOWYM?

Fazy prawidłowego wiosłowania w celu wzmocnienia określonych mięśni:

- Suw (mięśnie dolnej części ciała): zegnij kolana i wyprostuj ramiona. Chwyć uchwyt i wyprostuj plecy (Rysunek 01).

- Ruch (środkowe mięśnie): odpychaj się nogami i zginaj ręce (rys. 02).

- Koniec (mięśnie górnej części ciała): Ściśnij mocno plecy i nogi. Trzymaj nadgarstki prosto i pociągnij za uchwyt (rys. 03).

- Trening mięśnia czterogłowego uda (rys. 04).

- Trening mięśni ramion (rys. 05).

- Ćwiczenie mięśni pleców i brzucha (rys. 06).

# KONSERWACJA

- Czyszczenie: Do czyszczenia produktu używaj miękkiej szmatki i delikatnego środka czyszczącego.

- Nie używaj materiałów ściernych ani rozpuszczalników do plastikowych części.

- Wytrzyj pot po każdym użyciu.

- Chroń konsolę przed wilgocią, aby uniknąć uszkodzenia elektroniki.

- Chroń urządzenie i konsolę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

- Sprawdź wszystkie śruby i prawidłowe dokręcenie pedałów przynajmniej raz w tygodniu. Dokręcić w razie potrzeby.

- Przechowuj w suchym i czystym miejscu. Trzymaj z dala od dzieci.

# PRZECHOWYWANIE

Przechowuj wioślarz w czystym i suchym otoczeniu. Upewnij się, że włącznik zasilania jest wyłączony, a urządzenie nie jest podłączone do gniazdka elektrycznego.

# WAŻNE UWAGI

- Ten wioślarz treningowy podlega standardowym przepisom bezpieczeństwa i nadaje się tylko do użytku domowego. Jakiekolwiek inne użycie jest zabronione i może być niebezpieczne dla użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za obrażenia spowodowane niewłaściwym i niedozwolonym użytkowaniem urządzenia.

- Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem treningu. Lekarz powinien ocenić, czy jesteś fizycznie zdolny do korzystania z urządzenia i ile wysiłku możesz wykonać. Nieprawidłowe ćwiczenie lub zmiana pozycji ciała może zaszkodzić zdrowiu.

- Uważnie przeczytaj poniższe wskazówki i zalecenia. Jeśli podczas wysiłku wystąpi ból, nudności, nierówny oddech lub inne problemy zdrowotne, natychmiast przerwij ćwiczenie. Jeśli ból utrzymuje się, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

- Ten wioślarz treningowy nie nadaje się do celów zawodowych lub medycznych. Nie można go również używać do celów leczniczych.

- Czujnik tętna nie jest urządzeniem medycznym. Dostarcza jedynie przybliżonych informacji na temat średniego tętna, a każda sugerowana częstotliwość tętna nie jest medycznie wiążąca. Zgromadzone dane mogą nie zawsze być dokładne w odniesieniu do niekontrolowanych czynników ludzkich i środowiskowych.

# OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

- Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).

- Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

- Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.

- Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

- Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

- Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon:  +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756