INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 20156 Orbitrek inSPORTline Kapekor

SPIS TREŚCI:

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	3

WAŻNE UWAGI	4

LISTA CZĘŚCI	4

MONTAŻ	6

KONSOLA	12

PROGRAMY	15

UŻYTKOWANIE ORBITREKA	27

KONSERWACJA	27

OCHRONA ŚRODOWISKA	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

# INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Aby zapewnić najlepsze bezpieczeństwo ćwiczącemu, regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń i zużytych części.

- Jeśli przekażesz urządzenie innej osobie lub zezwolisz innej osobie na jej używanie, upewnij się, że ta osoba zna instrukcje użytkowania oraz instrukcję bezpieczeństwa.

- Tylko jedna osoba powinna używać urządzenia jednocześnie.

- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że wszystkie śruby i inne połączenia są odpowiednio dokręcone i mocno osadzone.

- Przed rozpoczęciem treningu usuń wszystkie ostre przedmioty wokół ćwiczącego.

- Używaj urządzenia do ćwiczeń, tylko jeśli działa ono bez zarzutu.

- Każda uszkodzona lub zużyta część musi zostać natychmiast wymieniona lub naprawiona. Sprzęt nie może być dłużej używany, dopóki nie zostanie prawidłowo konserwowany i naprawiony.

- Rodzice i inne osoby nadzorujące powinny być świadome swojej odpowiedzialności ze względu na sytuacje, które mogą powstać z powodu naturalnego instynktu dzieci podczas zabawy i zainteresowania eksperymentowaniem.

- Jeśli pozwolisz dzieciom korzystać z tego urządzenia, pamiętaj, aby wziąć pod uwagę i ocenić ich stan psychiczny i fizyczny oraz rozwój, a przede wszystkim ich temperament. Dzieci powinny korzystać z urządzenia do ćwiczeń tylko pod nadzorem osoby dorosłej i być pouczone o prawidłowym użytkowaniu urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką.

- Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo wolnego miejsca. Ustaw je w odległości minimum 60 cm od najbliższej przeszkody.

- Aby uniknąć możliwych wypadków, nie pozwalaj dzieciom podchodzić do urządzenia bez nadzoru, ponieważ mogą je używać w sposób, do którego nie jest przeznaczone ze względu na ich zainteresowanie eksperymentowaniem oraz naturalny dziecięcy instynkt.

- Należy pamiętać, że niewłaściwe i nadmierne ćwiczenia mogą być szkodliwe dla zdrowia.

- Należy pamiętać, że pokrętła i inne mechanizmy regulacji nie powinny ograniczać ruchów ćwiczącego podczas treningu.

- Ustawiając urządzenie, upewnij się, że stoi ono stabilnie i że wszelkie nierówności podłogi są wyrównane.

- Regulowane części nie mogą ograniczać ani uniemożliwiać  poruszania się użytkownika.

- Zawsze noś właściwe ubranie i buty, które są odpowiednie do ćwiczeń na urządzeniu. Ubrania muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby nie zostały złapane przez jakąkolwiek część urządzenia ze względu na ich formę (na przykład długość). Pamiętaj, aby nosić odpowiednie buty odpowiednie do ćwiczeń, mocno podpierające stopy i wyposażone w antypoślizgową podeszwę.

- Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Może udzielić Ci właściwych wskazówek i porad dotyczących indywidualnej intensywności treningu, a także rozsądnych nawyków żywieniowych.

- Maksymalna waga użytkownika: 130 kg

- OSTRZEŻENIE! System monitorowania tętna może nie być dokładny. Przeciążenie podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz dyskomfort, natychmiast przerwij ćwiczenie!

- Kategoria: HC do użytku domowego (EN957 standard)

# WAŻNE UWAGI

- Złóż urządzenie zgodnie z instrukcją montażu i upewnij się, że używasz tylko części konstrukcyjnych dostarczonych wraz z urządzeniem. Przed montażem upewnij się, że zawartość dostawy jest kompletna, odwołując się do listy części instrukcji montażu i obsługi.

- Ustaw urządzenie w suchym i równym miejscu i zawsze chroń go przed wilgocią. Jeśli chcesz zabezpieczyć miejsce szczególnie przed punktami nacisku, zanieczyszczeniem itp., zaleca się umieszczenie pod urządzeniem odpowiedniej, antypoślizgowej maty.

- Ogólna zasada jest taka, że ​​urządzenia treningowe nie są zabawkami. Dlatego mogą z nich korzystać wyłącznie odpowiednio przeszkolone lub poinstruowane osoby.

- Natychmiast przerwij ćwiczenie w przypadku zawrotów głowy, nudności, bólu w klatce piersiowej lub jakichkolwiek innych objawów fizycznych. W razie wątpliwości natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

- Dzieci, osoby niepełnosprawne i upośledzone powinny korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem i w obecności innej osoby.

- Upewnij się, że Twoje części ciała i innych osób nigdy nie znajdują się zbyt blisko ruchomych części urządzenia podczas jego używania.

- Podczas regulacji regulowanych części, upewnij się, że są odpowiednio ustawione i zwróć uwagę na odpowiednio zaznaczoną, maksymalną pozycję regulacji, na przykład wspornika siodełka.

- Nie ćwicz bezpośrednio po posiłku!

# LISTA CZĘŚCI

|  | A | Rama główna |
| --- | --- | --- |
|  | B | Środkowy słupek |
|  | C | Tylny stabilizator |
|  | D | Przedni stabilizator |
|  | E | Konsola |
|  | F1/F2 | Uchwyty kierownicy (lewy/prawy) |
|  | G1/G2 | Uchwyty (lewy/prawy) |
|  | H1/H2 | Pedały (lewy/prawy) |
|  | H3 | Wspornik żelaznny |
|  | H4 | Pokrętło |
|  | H5 | Zasilacz |
|  | H6 | Bidon |
|  | H7 | Uchwyt na butelkę |
|  | J1 | Śruba M9 x 90 |
|  | J9 | Podkładka M6 |
|  | J11 | Podkładka M6 |
|  | J13 | Podkładka spręzynowa M10 |
|  | J14 | Podkładka M10 |
|  |  | Narzędzia |

# MONTAŻ

KROK 1

Wyjmij wstępnie zainstalowane podkładki (C2), podkładki sprężynowe (C3) i nakrętki (C4) z tylnego stabilizatora (C).

Przymocuj tylny stabilizator (C) za pomocą 2 śrub (C1), podkładki (C2), podkładki sprężystej (C3) i nakrętki (C4) do ramy głównej (A).

KROK 2

Przymocuj przedni stabilizator (D) do ramy głównej (A) za pomocą dwóch śrub (J1), podkładki sprężynowej (J13) i podkładki (J14).

KROK 3

Wykręć śruby (J1), podkładki sprężynowe (J2) i podkładki (J3) z ramy głównej (A).

Podłącz kable (A1) i (B1), a następnie przymocuj środkowy słupek (B) do ramy głównej (A) za pomocą śrub (J1), podkładki sprężynowej (J2) i podkładki (J3).

Zwróć uwagę na kable, nie przyciskaj ich między ramą a słupkiem.

KROK 4

Przymocuj uchwyty (G1 i G2) do środkowego słupka (B) za pomocą śrub (J5 i J6).

KROK 5

Odkręć wstępnie przykręcone śruby (J7), podkładki sprężynowe (J2) i podkładki (J3).

Przymocuj metalowy wspornik (H3) do prawego wspornika pedału za pomocą śrub (J7), podkładki sprężynowej (J2) i podkładki (J3).

Powtórz po lewej stronie.

Przymocuj lewy i prawy uchwyt (G1 i G2) do pedałów.

Wyreguluj wysokość za pomocą regulowanych otworów i zabezpiecz pokrętła (G3) na tej samej wysokości na obu uchwytach.

KROK 6

Przymocuj prawy pedał (H2) z podkładką (J9), podkładką sprężynową (J11) i pokrętłem (H4). Możesz wybrać 3 pozycje pedału.

Powtórz po lewej stronie.

Upewnij się, że pedały są w tych samych pozycjach, a pokrętła (H4) są odpowiednio dokręcone.

KROK 7

Podłącz kable (B1 i B2) do konsoli (E) i podłącz konsolę.

Przymocuj uchwyty (F1 i F2) do środkowego słupka za pomocą śruby (J10), metalowego uchwytu (F3) i śruby (J12)

Odkręć wstępnie przykręcone śruby (B4). Przymocuj uchwyt na butelkę do środkowego słupka (B) za pomocą śrub (B4).

Uważaj, aby nie przyciąć kabli.

TRANSPORT

Przedni stabilizator ma wbudowane koła transportowe. Przechyl maszynę na przednie koła i poruszaj się powoli.

PODŁACZANIE ZASILACZA

Gniazdo zasilania znajduje się z tyłu ramy.

# KONSOLA

PRZYCISKI

| START/STOP | Uruchamia lub zatrzymuje program |
| --- | --- |
| RECOVERY | Badanie pracy serca |
| + | Przycisk do nawigacji lub zwiększania wartości |
| - | Przycisk do nawigacji lub zmniejszania wartości |
| RESET | Jeśli program jest zatrzymany, służy do powrotu do menu |
| QUCIK KEY | Szybki start programu |
| MODE | Potwierdzenie |
| USB | Tylko do ładowania tabletu/telefonu |

WŁĄCZ

Włącz lub przytrzymaj przycisk RESET przez 3 sekundy, aby włączyć wyświetlacz LCD. Wyświetlone zostaną wszystkie dane i usłyszysz sygnał dźwiękowy. Wyświetli się 78. (Rys. 1 i 2)

Użyj przycisków +/-, aby wybrać profil użytkownika 0-4 i potwierdź przyciskiem MODE. (Rys. 3 i 4)

Następnie ustaw informacje o płci, wieku, wadze i wzroście. Dostosuj wartości za pomocą przycisków +/- (rys. 5-8)

PROFIL UŻYTKOWNIKA

| Gender (Płeć) | Man/woman (Mężczyzna/Kobieta) |
| --- | --- |
| Age (Wiek) | 10-99 lat |
| Height (Wzrost) | 100-200 cm |
| Weight (Waga) | 20-150 kg |

WYBÓR PROGRAMU

Po ustawieniu profilu naciśnij MODE i użyj +/-, aby wybrać: MANUAL - PROGRAM - FITNESS - WATT – USER PROGRAM - HRC

| TIME (czas) | 0:00 – 99:00 |
| --- | --- |
| SPEED (prędkość) | 0.0 – 99.9 |
| DISTANCE (odległość) | 0.00 – 99.95 |
| CALORIES (calorie) | 0 – 990 |
| PULSE (tętno) | 60 – 220 |
| RPM (obroty na minutę) | 15 – 999 |
| WATT | 10 – 350 |
| LOAD (obciążenie) | 1-16 |

## PROGRAMY

PROGRAM RĘCZNY

Naciśnij i przytrzymaj RESET przez 3 sekundy, wybierz profil i ustaw wartości lub naciśnij RESET.

Wybierz MANUAL za pomocą przycisków +/- i potwierdź przyciskiem MODE (rys. 8)

Ustaw obciążenie i potwierdź przyciskiem MODE (rys. 9)

Ustaw docelowe wartości czasu, odległości, kalorii i tętna. (Rys. 10-13)

Uruchom program za pomocą przycisku START / STOP. Użyj przycisków +/-, aby dostosować obciążenie. (Rys. 14)

Naciśnij ponownie przycisk START / STOP, aby wstrzymać program.

Naciśnij RESET, aby powrócić do ustawienia.

Przytrzymanie RESET przez 3 sekundy spowoduje powrót do menu głównego (rys. 15).

WYBÓR PROGRAMU

Naciśnij i przytrzymaj RESET przez 3 sekundy, wybierz profil i ustaw wartości lub naciśnij RESET.

Wybierz PROGRAM za pomocą przycisków +/- i potwierdź przyciskiem MODE (rys. 16)

Wybierz program 1–12 za pomocą przycisków +/- i potwierdź przyciskiem MODE (rys. 17) lub wybierz program za pomocą przycisków szybkiego wyboru P1-P12 (rys. 18).

Ustaw obciążenie i potwierdź przyciskiem MODE (rys. 19)

Ustaw docelowe wartości czasu, odległości, kalorii i tętna. (Rys. 20-23)

Uruchom program za pomocą przycisku START / STOP. Użyj przycisków +/-, aby dostosować obciążenie.

Naciśnij ponownie przycisk START / STOP, aby wstrzymać program.

Naciśnij RESET, aby powrócić do ustawienia.

Przytrzymaj RESET przez 3 sekundy, aby wejść w tryb gotowości.

TRYB FITNESS

Naciśnij i przytrzymaj RESET przez 3 sekundy, wybierz profil i ustaw wartości lub naciśnij RESET.

Wybierz PROGRAM za pomocą przycisków +/- i potwierdź przyciskiem MODE (rys. 16)

Uruchom program za pomocą przycisku START / STOP. Użyj przycisków +/-, aby dostosować obciążenie.

Po 12 minutach wyświetlane będą wyniki treningu.

Naciśnij ponownie przycisk START / STOP, aby wstrzymać program.

Naciśnij RESET, aby powrócić do ustawienia.

Przytrzymaj RESET przez 3 sekundy, aby wejść w tryb gotowości..

TRYB WATT

Naciśnij i przytrzymaj RESET przez 3 sekundy, wybierz profil i ustaw wartości lub naciśnij RESET.

Wybierz WATT za pomocą przycisków +/- i potwierdź przyciskiem MODE (rys. 26)

Wybierz wartość za pomocą przycisków +/- i potwierdź przyciskiem MODE (rys. 27)

Ustaw docelowe wartości czasu, odległości, kalorii i tętna. (Rys. 28-31)

Uruchom program za pomocą przycisku START / STOP. Użyj przycisków +/-, aby dostosować obciążenie.

Naciśnij ponownie przycisk START / STOP, aby wstrzymać program.

Naciśnij RESET, aby powrócić do ustawienia.

Przytrzymaj RESET przez 3 sekundy, aby wejść w tryb gotowości..

TRYB UŻYTKOWNIKA

Naciśnij i przytrzymaj RESET przez 3 sekundy, wybierz profil i ustaw wartości lub naciśnij RESET.

Wybierz USER za pomocą przycisków +/- i potwierdź przyciskiem MODE (rys. 32)

Użyj przycisków +/-, aby wybrać obciążenie dla każdej kolumny, potwierdź przyciskiem MODE i ustaw następną kolumnę. Naciśnij przycisk MODE przez 3 sekundy, aby potwierdzić ustawienie. (Rys. 33)

Ustaw docelowe wartości czasu, odległości, kalorii i tętna. (Rys. 34-37)

Uruchom program za pomocą przycisku START / STOP. Użyj przycisków +/-, aby dostosować obciążenie.

Naciśnij ponownie przycisk START / STOP, aby wstrzymać program.

Naciśnij RESET, aby powrócić do ustawienia.

Przytrzymaj RESET przez 3 sekundy, aby wejść w tryb gotowości.

PROGRAM HRC

Naciśnij i przytrzymaj RESET przez 3 sekundy, wybierz profil i ustaw wartości lub naciśnij RESET.

Wybierz HRC za pomocą przycisków +/- i potwierdź przyciskiem MODE (rys. 38)

Wybierz docelowe tętno od 55%, 75%, 90% lub użyj przycisków +/-. (Rys. 39-42). Wartość zmienia się w zależności od wieku użytkownika.

Jeśli wybierzesz Cel, możesz ustawić wartość docelową za pomocą przycisków +/-.

Ustaw docelowe wartości czasu, odległości, kalorii i tętna. (Rys. 43-45)

Uruchom program za pomocą przycisku START / STOP. Użyj przycisków +/-, aby dostosować obciążenie.

Naciśnij ponownie przycisk START / STOP, aby wstrzymać program.

Naciśnij RESET, aby powrócić do ustawienia.

Przytrzymaj RESET przez 3 sekundy, aby wejść w tryb gotowości

RECOVERY

Po treningu chwyć za uchwyty kierownicy I naciśnij RECOVERY. Wszystkie funkcje wyświetlania zostaną zatrzymane i wyświetlony zostanie tylko czas odliczania 00:60. (Rys. 46). Wynik zostanie wyświetlony po odliczeniu (Rys. 47)

Naciśnij ponownie RECOVERY aby powrócić do menu głównego.

Jeśli nie zostanie wykryty puls, wyświetli się Er (błąd) (rys. 48).

# UŻYTKOWANIE ORBITREKA

Orbitrek to popularna maszyna do ćwiczeń, jedna z najnowszych i najskuteczniejszych domowych maszyn treningowych.

Gdy ćwiczysz na orbitreku, twoje stopy poruszają się po krzywej eliptycznej.

Orbitrek jest częstym zamiennikiem rowerów treningowych i bieżni, ponieważ jest łagodniejszy dla stawów. Z uchwytami ćwiczysz także górną część ciała.

Podczas ćwiczeń przenosisz się z jednej stopy na drugą. Staraj się utrzymać wyprostowaną i naturalną pozycję. Uchwyty Ci w tym pomogą. Znajdź idealne miejsce do trzymania uchwytu i spróbuj poruszać się tak naturalnie, jak to możliwe.

# KONSERWACJA

- Używaj tylko miękkiej ściereczki i łagodnego detergentu.

- Nie używaj rozpuszczalników ani agresywnych środków czyszczących na częściach plastikowych.

- Wytrzyj pot po każdym użyciu.

- Chroń urządzenie przed wilgocią i ekstremalnymi temperaturami.

- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone.

- Przechowuj w suchym i czystym miejscu z dala od dzieci.

# OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

- Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).

- Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

- Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.

- Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

- Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

- Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon:  +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756