INSTRUKCJA OBSŁUGI – EN

IN 20216 Schody treningowe do ćwiczeń fitness inSPORTline ProfiStair Lite

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3

OPIS PRODUKTU	4

SPECYFIKACJE TECHNICZNE	5

MONTAŻ	5

KONSOLA	9

PROGRAMY	13

BŁĘDY I ROZWIĄZANIA	14

TRANSPORT	15

PODŁĄCZENIE	15

UŻYTKOWANIE	15

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ	16

OCHRONA ŚRODOWISKA	18

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	18

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.

- Używaj produktu tylko zgodnie z niniejszą instrukcją i zgodnie z jej przeznaczeniem. Nie modyfikuj produktu w żaden sposób.

- OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do konserwacji zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego, aby uniknąć samozapłonu lub porażenia prądem.

- Gdy produkt jest włączony, zwracaj uwagę na jego status operacyjny, aby uniknąć obrażeń. Jeśli urządzenie jest bezczynne, zaleca się wyłączenie zasilania i odłączenie przewodu zasilającego.

- Trzymaj schody treningowe z dala od dzieci i zwierząt. Nigdy nie zostawiaj ich bez nadzoru w pobliżu urządzenia.

- Nigdy nie używaj produktu, jeśli jego części są zużyte lub uszkodzone. Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby, nakrętki i inne części łączące, aby upewnić się, że nie są poluzowane. Uszkodzone lub zużyte części należy natychmiast wymienić.

- Nigdy nie używaj schodów treningowych, jeśli wtyczka lub przewód zasilający są uszkodzone. Jeśli przewód zasilający nie działa prawidłowo lub został wystawiony na działanie wody, należy natychmiast zaprzestać jego używania i zlecić naprawę lub wymianę wykwalifikowanemu technikowi lub obsłudze klienta.

- Nigdy nie używaj przewodu zasilającego ani innych kabli do przenoszenia urządzenia.

- Upewnij się, że przewód zasilający nigdy nie wchodzi w kontakt z rozgrzaną powierzchnią. Trzymaj go w wystarczającej odległości od rozgrzanej powierzchni lub przedmiotów.

- Jeśli przewody wentylacyjne są zatkane włosami lub kurzem, upewnij się, że zostały one wyczyszczone przed uruchomieniem urządzenia.

- Nigdy nie wkładaj niczego do otwartych przestrzeni urządzenia.

- Tego produktu nie można używać na zewnątrz.

- Nie używaj produktu w pomieszczeniu bez odpowiedniej wentylacji lub z niskim poziomem tlenu.

- Zawsze odłączaj przewód zasilający po wyłączeniu schodów treningowych.

- Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do prawidłowo uziemionego gniazda.

- Ten produkt nie jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo oraz niedoświadczonych użytkowników (w tym dzieci), chyba że są pod nadzorem wykwalifikowanych osób dorosłych.

- Ćwicz zgodnie z podanymi instrukcjami. Niewłaściwe ćwiczenia mogą spowodować obrażenia. Upewnij się, że nie przekroczysz swoich limitów wytrzymałościowych.

- Podczas montażu przygotuj szeroki obszar o płaskiej i czystej powierzchni.

- Schody można umieścić tylko na płaskiej, czystej i solidnej powierzchni. Zachowaj odstęp bezpieczeństwa 2 x 1 m za urządzeniem i co najmniej 0,6 m wokół niego.

- Powinieneś zapewnić regularną konserwację i sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń.

- Żadna część regulowana nie powinna wystawać i ograniczać ruchów użytkownika.

- Jeśli pierwsze schody są dla ciebie zbyt wysokie, użyj podpór na stopy, aby się dostać.

- Zawsze trzymaj się barierek podczas wsiadania / wysiadania z urządzenia.

- Noś odpowiednie ubrania i buty sportowe. Unikaj luźnych ubrań, aby nie utknęły w ruchomych częściach urządzenia.

- Upewnij się, że przymocowałeś klips od klucza bezpieczeństwa do ubrania. Wejdź na drugi stopień schodów, trzymając się uchwytów i zastosuj tą pozycję jako gotowy do ćwiczeń. Nie zaczynaj ćwiczeń, zanim nie staniesz na schodach.

- Zawsze trzymaj barierki jako podporę.

- Naciśnij przycisk STOP, aby zakończyć ćwiczenie i poczekaj, aż schody całkowicie się zatrzymają. Dopiero wtedy zejdź z urządzenia.

- Maksymalna waga użytkownika: 160 kg

- Kategoria: S (zgodnie z EN957) nadaje się do użytku komercyjnego i profesjonalnego

OSTRZEŻENIE! Monitorowanie częstotliwości rytmu pracy serca może nie być całkowicie dokładne. Nadmierny wysiłek podczas treningu może prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci. Jeśli zaczniesz czuć się słabo, natychmiast przerwij ćwiczenie.

# OPIS PRODUKTU

|  | 1. Uchwyt konsoli |
| --- | --- |
|  | 2. Klucz bezpieczeństwa |
|  | 3. Słupki |
|  | 4. Barierki |
|  | 5. Schody |
|  | 6. Podpórki na stopy |
|  | 7. Kółka transportowe |
|  | 8. Konsola |

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| Limit wagowy | 160 kg |
| --- | --- |
| Wymiary urządzenia | 1464 x 810 x 2555 |
| Wymiary schodów | 550 x 240 x 180 |
| Prędkość | 1–10 levels (14-140 steps / min) |
| Liczba stopni | 3 |

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji.

# MONTAŻ

Opakowanie zawiera poniższe części. Rozłóż wszystkie części na czystej, płaskiej powierzchni i sprawdź, czy nie brakuje żadnych z nich.

| Rama główna | Słupki | Elementy montażowe |
| --- | --- | --- |
| Uchwyt konsoli | Klucz bezpieczeństwa | Konsola |
| Instrukcja | Butelka | Barierki |
| Podpórki na stopy |  |  |

ELEMENTY MONTAŻOWE

| Śruba M8x15 – 26 szt | Klucz imbusowy S6 – 1 szt |
| --- | --- |
| T śrubokręt – 1 szt | Zakrzywiona uszczelka |
| Wkręty ST4x16 | Śrubokręt krzyżakowy |

KROK 1

Przymocuj podpórki na stopy za pomocą 6 śrub M8x15.

KROK 2

Podłącz przewody komunikacyjne i przymocuj słupki za pomocą 8 śrub M8x15, ale nie dokręcaj jeszcze śrub.

KROK 3

Przymocuj barierki za pomocą 4 śrub M8x15 i 4 podkładek falistych, ale nie dokręcaj jeszcze śrub.

KROK 4

Podłącz konsolę i uchwyty. Podłącz przewody i zamocuj za pomocą 4 śrub M8x15. Nie dokręcaj jeszcze śrub.

KROK 5

Przymocuj wspornik konsoli za pomocą 4 śrub M8x15, podłącz przewody komunikacyjne z konsoli i zamocuj konsolę za pomocą śrub ST4x16.

KROK 6

Dokręć wszystkie śruby.

# KONSOLA

| 1. | Wyświetlacz |
| --- | --- |
| 2. | Szybka zmiana prędkości |
| 3. | Programy |
| 4. | Stop |
| 5. | Start |
| 6. | Zmiana prędkość |
| 7. | Zwiększenie (+), zmniejszenie (-) prędkości |

SZZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE KONSOLI

- P0 to program użytkownika, P1 - P36 to zaprogramowane programy, 3 programy użytkownika, program FAT

- Wyświetlacz 0,56 cala, 8 przycisków

- Prędkość 1–10 (14–140 kroków / min)

- Automatyczna kontrola stanu, informacje o błędzie

- Odtwarzacz MP3 (w zależności od wersji)

- Funkcja HRC (w zależności od wersji)

- Bluetooth (w zależności od wersji)

WYŚWIETLACZ

| SPEED (PRĘDKOŚĆ) | Wyświetla prędkość |
| --- | --- |
| PULSE (TĘTNO) | Wyświetla aktualne tętno |
| TIME/STEP (CZAS/KROKI) | Wyświetla czas I liczbę kroków |
| CALORIES (KALORIE) | Wyświetla spalone calorie (orientacyjnie) |
| STY HGT (WZROST) | Wyświetla wzrost |

FUNKCJE PRZYCISKÓW

| PROG | Naciśnij przycisk, aby wybrać program P1-P36, U01, U02, U03, FAT |
| --- | --- |
| MODE | W programie ręcznym za pomocą przycisku przełączaj między zliczaniem kalorii, czasu, czasu w programach P01-P36 (domyślnie: 30 min) |
| START/STOP | Uruchamia / zatrzymuje urządzenie |
| + | Zwiększ prędkość, zmień parametr |
| - | Zmniejsz prędkość, zmień parametr |

KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA

Klucz bezpieczeństwa służy jako ochrona w przypadku awarii lub gdy schody muszą być natychmiast wyłączone. Jeśli nie ma klucza bezpieczeństwa, wyświetlany jest błąd E-07 i sygnał dźwiękowy. Po każdym włożeniu klucza zabezpieczającego wyświetlacz zapala się na 2 sekundy.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Podłącz urządzenie do uziemionego gniazda 10 A, a następnie włącz przełącznik zasilania. Konsola wyświetla wszystkie funkcje i monity o klucz bezpieczeństwa.

- Włóż klucz zabezpieczający i przymocuj go do ubrania. Następnie cały wyświetlacz zapala się na 2 sekundy. Wszystkie liczniki zostaną zresetowane.

- Użyj przycisku PROG, aby wybrać program: P1-P36, U1, U2, U3, FAT.

- P0 to program użytkownika. Użyj przycisku MODE, aby zmienić wartości. Prędkość może być regulowana przez użytkownika. Wartość domyślna to 1 (14 kroków / min)

- Tryb treningowy 1: oblicza czas i kalorie, nie można ustawić wartości

- Tryb treningowy 2: czas odliczania, za pomocą przycisków + i - można ustawić wartość 5 - 99. Wartość domyślna to 30:00.

- Tryb treningowy 3: odliczanie kalorii, za pomocą przycisków + i - można ustawić wartość 20 - 999 Cal, wartość domyślna to 50 cal.

- P1-P36 to zaprogramowane programy. Możesz ustawić czas treningu za pomocą przycisków + i - i naciśnij przycisk MODE, aby przywrócić oryginalną wartość. Wartość oryginalna: 30:00, regulowana wartość od 5-99 min.

- Po ustawieniu programu naciśnij START. Odliczanie zaczyna się od 5 sekund, a towarzyszy mu sygnał dźwiękowy. Gdy odliczanie osiągnie 1, schody zaczynają poruszać się powoli.

- Podczas treningu ustaw prędkość za pomocą przycisków + i - lub przycisków szybkiego wyboru.

- Programy P1-P36 są podzielone na 10 segmentów podzielonych równomiernie w czasie. Zmiana prędkości dotyczy tylko wybranego segmentu. 3 sygnały przed przejściem do następnego segmentu. Schody wyłączą się po zakończeniu wszystkich segmentów.

- W trybie gotowości naciśnij START, aby uruchomić schody.

- Podczas pracy naciśnięcie STOP powoduje, że silnik powoli zwalnia aż do zatrzymania. Wszystkie ustawienia powracają do pierwotnych wartości.

- Jeśli klucz bezpieczeństwa zostanie odłączony w dowolnym momencie, wyświetlony zostanie komunikat E-07 wraz z sygnałem dźwiękowym. Schody się zatrzymują.

- Schody są wyposażone w elektroniczny system bezpieczeństwa, który chroni urządzenie. Jeśli wystąpi nieprawidłowość, schody się zatrzymują.

- Urządzenie nie uruchomi się, jeśli nie zarejestruje wagi użytkownika.

- Gdy urządzenie pracuje i rejestruje utratę masy, urządzenie zwalnia i zatrzymuje się.

- Jeśli urządzenie zwalnia i nadal nie rozpoznaje ciężaru, należy je ponownie uruchomić.

- Jeśli urządzenie nie zostanie całkowicie zatrzymane i wykryje wagę użytkownika, powróci powoli do pierwotnej prędkości.

- POMIAR TKANKI TŁUSZCZOWEJ: Użyj przycisku PROG, aby wybrać FAT, okno CALORIES wyświetla wartości regulowane. Użyj przycisku MODE, aby ustawić wartość, okno PULSE wyświetli parametr, a przyciski + i -, aby dostosować parametr.

  - F1 (płeć): 1 mężczyzna, 2 kobieta, wartość domyślna 1

  - F2 (wiek): regulowana wartość: 1 - 99, wartość domyślna: 25

  - F3 (wzrost): regulowana wartość: 100 - 200 cm, wartość domyślna: 170 cm

  - F4 (waga): regulowana wartość: 20 - 150 kg, wartość domyślna: 70 kg

  - F5 (BMI): wskazuje, że wszystkie wartości są ustawione, a test jest gotowy. Przytrzymaj oba czujniki i poczekaj 8 sekund, aby wyświetlić BMI.

| <18 | niedowaga |
| --- | --- |
| 18–24 | normalna waga |
| 25–28 | nadwaga |
| 29> | otyłość |

MP3 (jeśli dostępne)

Schody mają wbudowany dwukanałowy głośnik, przełącznik i brak funkcji wyciszania. Możesz odtwarzać muzykę, podłączając źródło do gniazda 3,5 mm.

Urządzenie zawiera port ładowania USB i Bluetooth

PROGRAM HRC (jeśli dostęny)

- HRC1 ogranicza prędkość do 6 poziomu (84 kroki / min)

- Użyj przycisku PROG, aby wybrać program HRC. Następnie użyj przycisku MODE, aby potwierdzić ustawienie i przejść do następnego ustawienia. Użyj przycisków + i -, aby ustawić prędkość.

- Wiek - wartość regulowana: 15-80, wartość domyślna: 25

- THR: (220 - wiek) * 0,6

- Docelowe tętno można regulować w zakresie od 80 do 180

- Czas - regulowana wartość: 5-99 min, wartość domyślna: 30 min

- Zmiany prędkości w zależności od tętna

- Tętno jest wykrywane co 30 sekund.

- Jeśli docelowe tętno jest niższe o 30 uderzeń na minutę niż cel, prędkość wzrośnie o 28 kroków / min.

- Jeśli docelowe tętno jest niższe o 6-29 uderzeń na minutę, prędkość wzrośnie o 14 kroków / min.

- Jeśli docelowe tętno jest wyższe o 30 uderzeń na minutę niż cel, prędkość zmniejszy się o 28 kroków / min.

- Jeśli docelowe tętno jest wyższe o 6-29 uderzeń na minutę, prędkość zmniejszy się o 14 kroków / min.

- Jeśli tętno docelowe jest wyższe / niższe o 0-5 uderzeń / min, prędkość się nie zmieni.

- Jeśli wystąpi jeden z poniższych przypadków, prędkość zostanie zmniejszona do minimum na 20 sekund, a następnie zatrzyma się całkowicie na kolejne 15 sekund:

  - Tętno nie jest wykrywane dwa razy z rzędu

  - Tętno przekracza limit

  - Prędkość jest zbyt długa przez długi czas

- Prędkość nie jest kontrolowana ręcznie, ale automatycznie w zależności od tętna.

BLUETOOTH

Informacje na temat połączenia można znaleźć w podręczniku aplikacji.

## PROGRAMY

| Program | Poziom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | PRĘDKOŚĆ | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| P2 | PRĘDKOŚĆ | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
| P3 | PRĘDKOŚĆ | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
| P4 | PRĘDKOŚĆ | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 |
| P5 | PRĘDKOŚĆ | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 |
| P6 | PRĘDKOŚĆ | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
| P7 | PRĘDKOŚĆ | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
| P8 | PRĘDKOŚĆ | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 |
| P9 | PRĘDKOŚĆ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 |
| P10 | PRĘDKOŚĆ | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| P11 | PRĘDKOŚĆ | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 |
| P12 | PRĘDKOŚĆ | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
| P13 | PRĘDKOŚĆ | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
| P14 | PRĘDKOŚĆ | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 |
| P15 | PRĘDKOŚĆ | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
| P16 | PRĘDKOŚĆ | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 |
| P17 | PRĘDKOŚĆ | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| P18 | PRĘDKOŚĆ | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 |
| P19 | PRĘDKOŚĆ | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
| P20 | PRĘDKOŚĆ | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 |
| P21 | PRĘDKOŚĆ | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 |
| P22 | PRĘDKOŚĆ | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
| P23 | PRĘDKOŚĆ | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 |
| P24 | PRĘDKOŚĆ | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 |
| P25 | PRĘDKOŚĆ | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
| P26 | PRĘDKOŚĆ | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 |
| P27 | PRĘDKOŚĆ | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 |
| P28 | PRĘDKOŚĆ | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 |
| P29 | PRĘDKOŚĆ | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
| P30 | PRĘDKOŚĆ | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 |
| P31 | PRĘDKOŚĆ | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 |
| P32 | PRĘDKOŚĆ | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 |
| P33 | PRĘDKOŚĆ | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
| P34 | PRĘDKOŚĆ | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 |
| P35 | PRĘDKOŚĆ | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 |
| P36 | PRĘDKOŚĆ | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 |

# BŁĘDY I ROZWIĄZANIA

| Błąd | Powód wystąpienia | Rozwiązanie |
| --- | --- | --- |
| System nie działa | Nie podłączony / Włącznik jest wyłączony | Podłącz / Włącz |
|  | Klucz bezpieczeństwa nie jest podłączony | Włóż klucz ponownie |
|  | Uszkodzony transformator | Sprawdź / wymień transformator |
|  | Zwarcie | Sprawdź okablowanie |
| Nagłe atrzymanie | Klucz bezpieczeństwa jest odłączony | Włóż klucz ponownie |
|  | Wyjątek systemu | Skontaktuj się z serwisem w celu naprawy |
| Przycisk nie działa | Uszkodzony przycisk | Wymień przycisk / wymień płytę główną |
| E-01 | Błąd przewodu komunikacyjnego | Sprawdź okablowanie / wymień w razie potrzeby |
|  | Uszkodzona konsola | Wymień konsolę |
|  | Uszkodzony transformator | Wymień transformator |
|  | Uszkodzona kontrola | Wymień element sterujący |
| E-02 | Awaria silnika | Wymień silnik |
|  | Słaba komunikacja za pomocą kabli i płyt głównych | Sprawdź / podłącz ponownie kable |
| E-03 | Czujnik fotoelektryczny nie jest prawidłowo podłączony | Sprawdź połączenie |
|  | Uszkodzony czujnik fotoelektryczny | Wymień czujnik |
|  | Słabe połączenie między czujnikiem fotoelektrycznym a płytą główną | Sprawdź połączenie |
|  | Płyta główna uszkodzona | Wymień płytę główną |
| E-05 | Uszkodzony sterownik | Wymień sterownik |
|  | Uszkodzony silnik | Wymień silnik |
| E-07 | Konsola nie wykrywa klucza bezpieczeństwa | 1. Sprawdź, czy klucz jest podłączony |
| Tętno nie jest wyświetlane | Czujniki w uchwytach nie są podłączone lub kable są uszkodzone | 2. Odłącz i podłącz ponownie klucz |
|  | Błąd konsoli | 3. Wymień konsolę |
| Konsola wyświetla nieprawidłowe dane | Luźne śruby wyświetlacza | Sprawdź połączenie |
|  | Błąd konsoli | Wymień konsolę |

# TRANSPORT

Przed transportem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i nie jest podłączone do zasilania.

Następnie podnieś schody, jeśli są zbyt ciężkie, poproś inną osobę o pomoc. Przechyl schody na koła transportowe.

# PODŁĄCZENIE

Do zasilania urządzenia używaj tylko prawidłowo uziemionego gniazda 220-240 V.

# UŻYTKOWANIE

- Ustaw schody na płaskiej i twardej powierzchni. Włącz schody i upewnij się, że działają.

- Dołącz klucz bezpieczeństwa i podłącz go do konsoli.

- Sprawdź stabilność urządzenia przed treningiem. Nigdy nie uruchamiaj urządzenia, jeśli użytkownik nie jest gotowy. Stań na drugim stopniu i chwyć za uchwyty (barierki). Następnie naciśnij START jedną ręką, przytrzymując uchwyty drugą. Prędkość schodów jest obniżana na 5 sekund do 1 poziomu. Następnie użytkownik może ustawić prędkość za pomocą przycisków +/-.

- Podczas ćwiczeń możesz również użyć przycisków szybkiej zmiany, aby zmienić prędkość. (Prędkość można zwiększyć o wiele poziomów, więc uważaj)

- Naciśnij STOP, aby zatrzymać silnik.

- Wybór programu:

Włącz schody, po załadowaniu konsoli naciśnij SELECT. Wybierz żądany program i naciśnij START, aby uruchomić program. Możesz zmienić prędkość za pomocą przycisków +/-. Naciśnij STOP, aby zatrzymać schody.

- Tętno: Po uruchomieniu schodów chwyć czujniki na uchwytach, a tętno pojawi się po kilku sekundach.

OSTRZEŻENIE! Monitorowanie częstotliwości rytmu pracy serca może nie być całkowicie dokładne. Nadmierny wysiłek podczas treningu może prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci. Jeśli zaczniesz czuć się słabo, natychmiast przerwij ćwiczenie.

UWAGA: Jeśli odłączysz klucz bezpieczeństwa, urządzenie natychmiast się wyłączy i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „----” lub „E07”.

# INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ

Pomyślny trening rozpoczyna się od ćwiczeń rozgrzewających i kończy się ćwiczeniami wyciszającymi (relaksującymi). Ćwiczenia rozgrzewające powinny sprawić, że twoje ciało będzie gotowe do głównego treningu. Faza wyciszenia (cool-down) powinna chronić mięśnie przed urazami i skurczami. Wykonaj ćwiczenia rozgrzewające i cool-down, jak pokazano na poniższych rysunkach.

|  | Skłony w przód Powoli pochyl się do przodu od pasa, rozluźniając plecy i ramiona, rozciągając się w kierunku palców. Sięgnij jak najdalej i przytrzymaj odliczając do 15. Ugnij lekko kolana. |
| --- | --- |
|  | Rozciąganie mięśni czworogłowych ud Jedną ręką opierając się o ścianę dla równowagi, sięgnij za siebie i podnieś prawą stopę. Przyciągnij swoją piętę jak najbliżej pośladków. Przytrzymaj przez 30 odliczeń i powtórz z lewą stopą. |
|  | Rozciąganie mięśni trójgłowych ud Wyciągnij prawą nogę. Oprzyj podeszwę lewej stopy o prawe udo wewnętrzne. W miarę możliwości rozciągnij się w kierunku palca. Przytrzymaj odliczając do 15. Zrelaksuj się, a następnie powtórz z lewą nogą. |
|  | Rozciąganie wewnętrzne ud Usiądź ze złączonymi podeszwami stóp i kolanami skierowanymi na zewnątrz. Pociągnij stopy jak najbliżej pachwiny. Delikatnie pchnij kolana w kierunku podłogi. Przytrzymaj tak przez około 30-40 sekund. |
|  | Rozciąganie ścięgna Achillesa Oprzyj się o ścianę. Postaw lewą nogę przed prawą, a ramiona do przodu. Trzymaj prawą nogę prosto, a lewą nogę na podłodze; następnie zegnij lewą nogę i pochyl się do przodu, przesuwając biodra w kierunku ściany. Przytrzymaj, a następnie powtórz po drugiej stronie odliczając do 15. |

KONSERWACJA

Smarowanie: Po długim okresie użytkowania brud i stary smar mogą osiadać na łańcuchu i przekładniach. Zalecamy regularne czyszczenie i smarowanie części.

Regularnie czyść pas i rowki koła pasowego.

PROBLEMY MECHANICZNE

| Błąd | Przyczyna | Rozwiązanie |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie nie uruchamia się | Urządzenie nie jest podłączone | Podłącz |
|  | Klucz bezpieczeństwa nie jest podłączony | Włóż klucz do konsoli |
|  | Zwarcie | Sprawdź płytę główną i kable sygnałowe |
|  | Przełącznik jest w pozycji wyłączonej | Ustaw przełącznik zasilania w pozycji ON |
|  | Bezpieczniki się spaliły | Wymień bezpieczniki |
| Schody nie poruszają się płynnie | Niewystarczające smarowanie | Oczyść i ponownie nasmaruj |
|  | Łańcuch jest zbyt napięty | Dostosuj sztywność łańcucha |

BŁĘDY KONSOLI

| Nr | Opis | Rozwiązanie |
| --- | --- | --- |
| E1 | Zła komunikacja Komunikacja między płytą główną a konsolą jest uszkodzona po włączeniu. | Wyświetlone zostaną 3 sygnały dźwiękowe i kod błędu. Komunikacja między płytą główną a konsolą jest nieprawidłowa. Sprawdź połączenia kabli i w razie potrzeby wymień kable. |
| E3 | Słabe połączenie kabli silnika | Sygnał dźwiękowy rozbrzmiewa 9 razy i wyświetlany jest kod błędu. Sprawdź połączenia kabli, jeśli to konieczne, podłącz kable. Sprawdź spalony zapach. Sprawdź płytę systemową. |
|  | Brak sygnału czujnika prędkości Prędkość silnika nie jest rejestrowana przez 3 sekundy | Sygnał dźwiękowy rozbrzmiewa 9 razy i wyświetlany jest kod błędu. Po 10 sekundach konsola przechodzi w tryb gotowości i można ją ponownie uruchomić. Sprawdź połączenie czujnika prędkości lub stan czujnika prędkości. |
| E4 | Błąd silnika napędowego | Sprawdź podłączenie silnika, jeśli to konieczne. Sprawdź połączenie z kartą sterowania. Sprawdź stan kabli. |
| E5 | Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Napięcie jest wyższe o 6 A przez ponad 3 sekundy | Sygnał dźwiękowy rozbrzmiewa 9 razy i wyświetlany jest kod błędu. Po 10 sekundach konsola przechodzi w tryb gotowości i można ją ponownie uruchomić. Urządzenie jest zabezpieczone przed wysokim napięciem lub dużym obciążeniem. Sprawdź spalony zapach. Sprawdź stan płyty sterującej, silnika i zasilacza. Wymień w przypadku awarii. |
| E6 | Uszkodzony obwód | Sygnał dźwiękowy rozbrzmiewa 9 razy i wyświetlany jest kod błędu. Sprawdź napięcie. Sprawdź stan tablicy sterowniczej i prawidłowe połączenie silnika z płytą sterującą. |

# OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu trwałości produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami przyjaznymi dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Odpowiednia utylizacja zapewni ochronę środowiska i naturalnych źródeł. Co więcej, możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś władze lokalne o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wkładaj baterii do śmieci domowych, ale oddaj je do recyklingu.

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

- Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).

- Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

- Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.

- Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

- Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

- Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon:  +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756