INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 20302 Orbitrek inSPORTline Omahan ET

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRODUKTU	4

MONTAŻ	7

KONSOLA	12

UŻYCIE	13

UŻYTKOWANIE ORBITREKA	18

ROZGRZEWKA	19

KONSERWACJA	19

SCHEMAT	20

LISTA CZĘŚCI	23

OCHRONA ŚRODOWISKA	24

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	25

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Aby zapewnić najlepsze bezpieczeństwo ćwiczącego, regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń i zużytych części.

- Jeśli przekażesz orbitrek innej osobie lub zezwolisz innej osobie na korzystanie z niego, upewnij się, że ta osoba zna treść i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji.

- Tylko jedna osoba powinna korzystać z urządzenia jednocześnie.

- Przed pierwszym użyciem regularnie sprawdzaj, czy wszystkie śruby i inne połączenia są odpowiednio dokręcone i mocno osadzone.

- Przed rozpoczęciem treningu usuń wszystkie przedmioty o ostrych krawędziach wokół urządzenia.

- Orbitreka używaj tylko do ćwiczeń, jeśli działa bezbłędnie.

- Każda zepsuta, zużyta lub wadliwa część musi być natychmiast wymieniona i / lub urządzenia nie wolno używać, dopóki nie zostanie odpowiednio utrzymany i naprawiony.

- Rodzice i inne osoby nadzorujące powinny być świadome swojej odpowiedzialności ze względu na sytuacje, które mogą powstać z powodu naturalnego instynktu dzieci podczas zabawy i zainteresowania eksperymentowaniem.

- Jeśli pozwolisz dzieciom korzystać z tego urządzenia, pamiętaj o wzięciu pod uwagę i ocenie ich stanu psychicznego i fizycznego oraz rozwoju, a przede wszystkim ich temperamentu. Dzieci powinny korzystać z urządzenia treningowego wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej i zostać pouczone o jego prawidłowym użytkowaniu. Orbitrek nie jest zabawką.

- Dla własnego bezpieczeństwa zawsze upewnij się, że podczas ćwiczeń jest co najmniej 0,6 metra wolnej przestrzeni we wszystkich kierunkach wokół produktu. Możesz użyć maty podłogowej do ochrony podłogi.

- Aby uniknąć możliwych wypadków, nie pozwalaj dzieciom podchodzić do urządzenia bez nadzoru, ponieważ mogą je używać w sposób, do którego nie jest przeznaczone ze względu na ich zainteresowanie eksperymentowaniem oraz naturalny dziecięcy instynkt.

- Należy pamiętać, że niewłaściwe i nadmierne ćwiczenia mogą być szkodliwe dla zdrowia.

- Należy pamiętać, że pokrętła i inne mechanizmy regulacji nie powinny ograniczać ruchów ćwiczącego podczas treningu.

- Ustawiając urządzenie, upewnij się, że urządzenie stoi stabilnie i że wszelkie możliwe nierówności podłogi są wyrównane. Tylko osoba dorosła może złożyć urządzenie.

- Żadna regulowana część nie może zabronić poruszania się użytkownika.

- Zawsze noś właściwe ubranie i buty, które są odpowiednie do ćwiczeń na urządzeniu. Ubrania muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby nie zostały złapane przez jakąkolwiek część urządzenia ze względu na ich formę (na przykład długość). Pamiętaj, aby nosić odpowiednie buty odpowiednie do ćwiczeń, mocno podpierające stopy i wyposażone w antypoślizgową podeszwę.

- Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Może udzielić Ci właściwych wskazówek i porad dotyczących indywidualnej intensywności treningu, a także rozsądnych nawyków żywieniowych.

- W przypadku transportu należy stosować wyłącznie zalecaną metodę. W razie potrzeby zapytaj inną osobę.

- Nie modyfikuj produktu. W przypadku naprawy poproś o profesjonalny serwis.

- Tylko do użytku w pomieszczeniach.

- Limit wagi: 150 kg

- OSTRZEŻENIE! System monitorowania tętna może nie być dokładny. Przeciążenie podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz dyskomfort, natychmiast przerwij ćwiczenie!

- Kategoria: HC do użytku domowego (norma EN957)

# SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRODUKTU

|  | 1. Uchwyty kierownicy |
| --- | --- |
|  | 2. Konsola |
|  | 3. Czujnik tętna |
|  | 4. Uchwyt na butelkę |
|  | 5. Rama główna |
|  | 6. Słupek środkowy |
|  | 7. Koła transportowe |
|  | 8. Przedni stabilizator |
|  | 9. Pedały |
|  | 10. Tylny stabilizator |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Wymiary | 1660 x 720 x 1580 mm |
| --- | --- |
| Maksymalna waga użytkownika | 150 kg |
| Stosunek prędkości | 10.3 |
| Koło zamachowe | Obrót w obie strony, Φ280/9 kg |
| Opór | 1 – 32 |

ELEMENTY MONTAŻOWE

| Nr | Nazwa | Parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Śruba imbusowa | M10×70×20 | 4 |
| 27 | Podkładka sprężynowa | Φ10 | 8 |
| 28 | Podkładka płaska | Φ10 | 6 |
| 29 | Śruba imbusowa | M8×20 | 4 |
| 31 | Podkładka płaska | Φ8.5×Φ20×t1.5 | 4 |
| 32 | Nakrętka kontrująca | M10 | 2 |
| 33 | Śruba | M4×16 | 2 |
| 34 | Śruba imbusowa | M4×10 | 16 |
| 35 | Śruba imbusowa | Φ10×45×M6×20 | 2 |
| 36 | Podkładka płaska | Φ6 | 2 |
| 37 | Śruba imbusowa | M6×15 | 2 |
| 38 | Śruba | ST416 | 2 |
| 39 | Śruba imbusowa | M10x20 | 4 |
| 101 | Wkręt | ST4×12 | 4 |
| 103 | Podkładka łukowa | Φ17 | 2 |
| 107 | Podkładka łukowa | Φ10,5×R100×t2,0 | 6 |
|  | Klucz | t4,0x38x145 | 1 |
|  | Klucz imbusowy | 5x40x100 | 1 |
|  | Klucz imbusowy | 6x40x120 | 1 |

# MONTAŻ

KROK 1

Przymocuj przedni stabilizator (2) do ramy głównej (1) za pomocą podkładki łukowej (28), podkładki sprężynowej (27) i śruby imbusowej (26).

KROK 2

Przymocuj tylny stabilizator (3) do ramy głównej (1) za pomocą podkładki łukowej (28), podkładki sprężynowej (27) i śruby imbusowej (26).

KROK 3

Podłącz przewód komunikacyjny silnika (11) z przewodem komunikacyjnym kolumny (12).

Przymocuj środkowy słupek (4) do ramy głównej (1) za pomocą płaskiej podkładki (28), podkładki sprężynowej (27), śruby imbusowej (39), zakrzywionej podkładki (107), podkładki sprężynowej (29), śruby imbusowej (39), śruby imbusowej (102), zakrzywionej podkładki (107) i nakrętki (32).

OSTRZEŻENIE: Po podłączeniu kabla należy poprowadzić przewody do słupka, aby zapobiec ich przycięciu. Podczas dokręcania śrub należy najpierw umieścić wszystkie materiały łączące, takie jak śruby, podkładki i nakrętki, a następnie je dokręcić.

KROK 4

Nasmaruj uchwyty (25) i podkładki (103). Następnie przymocuj uchwyty L i R (5 i 6) do lewej i prawej osi (25). Zabezpiecz podkładką (31) i śrubą imbusową (29).

Przymocuj osłony (17 i 16) do uchwytów (5 i 6) za pomocą śrub (34).

KROK 5

Nasmaruj osie ramy głównej (1), a następnie zamocuj wspornik pedału (7) za pomocą podkładki (31) i klucza imbusowego (29).

Przymocuj wspornik pedału (7) do uchwytu (5) za pomocą śruby drążonej (35), podkładki (36) i śruby imbusowej (34). Przymocuj nakładki na pedały (18/19) za pomocą śrub (38).

Powtórz dla drugiego uchwytu pedału (8).

KROK 6

Zamocuj uchwyty (9). Poprowadź przewody (13) przez środkowy słupek (4). Przymocuj śrubę ręczną (41) do pokrywy uchwytu (40). Nie dokręcaj jeszcze.

Przymocuj uchwyt na butelkę (24) do środkowej kolumny (4) za pomocą śruby (33).

KROK 7

Podłącz przewody komunikacyjne konsoli (12) z tyłu konsoli. Podłącz przewody czujnika tętna (13) do konsoli (14).

Przymocuj wspornik (10) do środkowego słupka (4) za pomocą śruby (100).

KROK 8

Przymocuj zaślepki kierownicy (22 i 23) do środkowego słupka (4) za pomocą śrub (34).

Przymocuj przednią osłonę kierownicy (40) za pomocą śrub (101).

Ustaw wysokość kierownicy za pomocą śruby ręcznej.

KROK 9

Podłącz zasilacz sieciowy.

# KONSOLA

Przyciski

| Up (w górę) | Zwiększ obciążenie / klawisz nawigacyjny |
| --- | --- |
| Down (w dół) | Przycisk zmniejszania obciążenia/klawisz nawigacyjny |
| Mode / Enter | Potwierdź ustawienia lub wybór |
| Reset | Przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy resetuje ustawienie / wejście do ustawienia / powrót do menu głównego w trybie ustawiania lub pauzy |
| Start / Stop | Uruchamia lub zatrzymuje urządzenie |
| Recovery | Test orientacji, który ocenia Twoją kondycję po treningu |
| Body fat | Program testu tkanki tłuszczowej, dostępny, jeśli nie jest uruchomiony żaden inny program |

Funkcje

| Time (czas) | Bez ustawienia czas będzie dodawany od 00:00 do 99:59, czas dodawany jest o 1 min Przy ustawieniu czas będzie liczony od ustawionego czasu do 00:00 po jednej minucie Zakres od 00:00 do 99:59, czas jest dodawany o 1 min |
| --- | --- |
| Speed (prędkość) | Aktualna prędkość, max. 99,9 km/h (mph) |
| RPM (obroty na minutę) | Aktualna prędkość koła zamachowego Zakres od 0,00 do 99,00 |
| Distance (odległość) | Odległość od 0,00 do 99,99 km (mil). Użytkownik może ustawić odległość docelową za pomocą przycisków GÓRA / DÓŁ. Wzrost o 1 km, zakres od 0,00 do 99,00 |
| Calories (calorie) | Wyświetla spalone kalorie od 0 do 9999 kalorii. Zmiany są o 1 kalorię, od 0 do 9999. Dane służą wyłącznie celom informacyjnym, a nie medycznym |
| Pulse (tętno) | Użytkownik może ustawić docelowe tętno od 0-30 do 230. W przypadku przekroczenia ustawionej wartości włączy się alarm |
| Watts | Wyświetla aktualną moc od 0 do 999. |
| Manual | Program ręczny |
| Beginner (początkujący) | 4 programy |
| Advance (zaawansowany) | 4 programy |
| Sporty (sportowy) | 4 programy |
| Cardio / H.R.C (Kardio) | Program kardio |
| Watt program | Program wydajnościowy, służący do utrzymania stałej wydajności |
| User program (program użytkownika) | Użytkownik ustawia własny program |

## UŻYCIE

Włączanie

Podłącz urządzenie do gniazda, konsola uruchomi się, a wszystkie dane wyświetlą się przez 2 sekundy (rys. 1).

Rys. 1

Wybór programu

Za pomocą przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ wybierz program manualny (rys. 2) - początkujący (rys. 3) - zaawansowany (rys. 4) - sportowy (rys. 5) - cardio (rys. 6) - wat (rys. 7) ) - użytkownika (rys. 8).

| Rys. 2 | Rys. 3 |
| --- | --- |
| Rys. 4 | Rys. 5 |
| Rys. 6 | Rys. 7 |
| Rys. 8 |  |

Program ręczny

Naciśnij "Start" na stronie głównej, aby przejść do trybu ręcznego i uruchomić program.

Użyj przycisków "Up" i "Down", aby wybrać tryb ręczny i potwierdź przyciskiem "Mode / Enter".

Użyj przycisków "Up" i "Down", aby ustawić czas (rys. 9), dystans (rys. 10), kalorie (rys. 11), tętno (rys. 12), potwierdź przyciskiem "Mode / Enter".

Naciśnij "Start/Stop", aby uruchomić program. Użyj przycisków "Up" i "Down", aby dostosować opór. Opór jest wyświetlany w oknie Watt. Jeśli opór nie zostanie wyregulowany przez 3 sekundy, przełącza się na wyświetlanie watów (rys. 13).

Naciśnij "Start / stop", aby uruchomić lub zatrzymać program. Naciśnij „Resetuj”, aby powrócić do strony głównej.

| Rys. 9 | Rys. 10 |
| --- | --- |
| Rys. 11 | Rys. 12 |
| Rys. 13 |  |

Początkujący

Użyj przycisków "Up" i "Down", aby wybrać początkującego i potwierdź przyciskiem "Mode / Enter".

Za pomocą przycisków "Up" i "Down" wybierz tryb 1 - 4 (rys. 14) i potwierdź przyciskiem "Mode / Enter".

Użyj przycisków "Up" i "Down", aby ustawić czas.

Naciśnij "Start / stop", aby uruchomić program. Użyj przycisków "Up" i "Down", aby dostosować opór.

Naciśnij "Start / stop", aby uruchomić lub zatrzymać program. Naciśnij "Resetuj", aby powrócić do strony głównej.

Rys. 14

Zaawansowany

Użyj przycisków "Up" i "Down", aby wybrać postęp i potwierdź przyciskiem "Mode / Enter".

Użyj przycisków "Up" i "Down", aby wybrać tryb 1 - 4 (Rys. 15) i potwierdź przyciskiem "Mode / Enter".

Użyj przycisków "Up" i "Down", aby ustawić czas.

Naciśnij "Start/Stop", aby uruchomić program. Użyj przycisków "Up" i "Down", aby dostosować opór.

Naciśnij "Start / stop", aby uruchomić lub zatrzymać program. Naciśnij „Resetuj”, aby powrócić do strony głównej.

Rys. 15

Sporty

Użyj przycisków „Up” i „Down”, aby wybrać SPORTY i potwierdź przyciskiem „Mode / Enter”.

Za pomocą przycisków "Up" i "Down" wybierz tryb 1 - 4 (rys. 16) i potwierdź przyciskiem "Mode / Enter".

Użyj przycisków "Up" i "Down", aby ustawić czas.

Naciśnij "Start/Stop", aby uruchomić program. Użyj przycisków "Up" i "Down", aby dostosować opór.

Naciśnij "Start / stop", aby uruchomić lub zatrzymać program. Naciśnij „Resetuj”, aby powrócić do strony głównej.

Rys. 16

Cardio

Użyj przycisków "Up" i "Down", aby wybrać HRC i potwierdź przyciskiem "Mode / Enter".

Użyj przycisków „Up” i „Down”, aby ustawić wiek (rys. 17).

Za pomocą przycisków "Up" i "Down" wybierz 55% (rys. 18), 75%, 90% lub TAG (ustawienie użytkownika, oryginalna wartość: 100).

Użyj przycisków "Up" i "Down", aby ustawić czas.

Naciśnij "Start / stop", aby uruchomić lub zatrzymać program. Naciśnij „Resetuj”, aby powrócić do strony głównej.

| Rys. 17 | Rys. 18 |
| --- | --- |

Watt

Użyj przycisków "Up" i "Down", aby wybrać Watt i potwierdź przyciskiem "Mode / Enter".

Za pomocą przycisków „Up” i „Down” ustawić docelową moc (Watt, oryginalna wartość: 120) (rys. 19).

Użyj przycisków "Up" i "Down", aby ustawić czas.

Naciśnij "Start/Stop", aby uruchomić program. Użyj przycisków "Up" i "Down", aby dostosować wartość watów.

Naciśnij "Start / stop", aby uruchomić lub zatrzymać program. Naciśnij „Resetuj”, aby powrócić do strony głównej.

Rys. 19

Program użytkownika

Użyj przycisków "Up" i "Down", aby wybrać program użytkownika i potwierdź przyciskiem "Mode / Enter".

Użyj przycisków "Up" i "Down", aby wybrać U1 - U4.

Użyj przycisków „W górę” i „W dół”, aby ustawić profil (rys. 20). Użytkownik musi ustawić 20 części, w każdej z których musi ustawić opór. Podczas ustawiania użytkownik może wyjść z ustawień, naciskając przycisk „Mode / Enter” przez 2 sekundy.

Użyj przycisków "Up" i "Down", aby ustawić czas.

Naciśnij "Start/Stop", aby uruchomić program. Użyj przycisków "Up" i "Down", aby dostosować wartość watów.

Naciśnij "Start / stop", aby uruchomić lub zatrzymać program. Naciśnij „Resetuj”, aby powrócić do strony głównej.

Rys. 20

Program Recovery

Po ćwiczeniu chwyć sensory na uchwytach i naciśnij „Recovery”. Wszystkie funkcje z wyjątkiem czasu zostają zatrzymane, a odliczanie rozpoczyna się od 00:60 do 00:00 (rys. 21). Wyświetlacz pokazuje wtedy wynik od F1 do F6, gdzie F1 to najlepszy wynik, a F6 najgorszy wynik (rys. 22).

Naciśnij "Recovery", aby powrócić do menu.

| Rys. 21 | Rys. 22 |
| --- | --- |

Body fat (pomiar tkanki tłuszczowej)

Naciśnij "Body fat", aby rozpocząć program.

Użyj przycisków "Up" i "Down", aby wybrać U1 - U4.

Użyj przycisków „W górę” i „W dół”, aby ustawić profil. Użytkownik musi ustawić wiek (rys. 23, wiek), wzrost, wagę i wtedy program się uruchomi.

Podczas testu użytkownik musi trzymać czujniki na uchwytach. Wyświetlacz pokazuje „= =" "= =" (rys. 24) przez 8 sekund.

Wyświetlacz pokazuje FAT, następnie BMI (rys. 25) i FAT% (rys. 26) są wyświetlane przez 30 sekund.

| Rys. 23 | Rys. 24 |
| --- | --- |
| Rys. 25 | Rys. 26 |

KOMUNIKATY BŁĘDÓW

E-1: tętno nie zostało wykryte

E-4: % tkanki tłuszczowej i BMI wynosi poniżej 5 lub powyżej 50 (rys. 27).

Rys. 27

UWAGA:

Urządzenie przełącza się w tryb czuwania, jeśli nie jest używane przez 4 minuty. Naciśnij dowolny przycisk, aby wybudzić urządzenie.

- Jeśli dane są trudne do odczytania lub nieprawidłowe, odłącz i ponownie podłącz urządzenie.

# UŻYTKOWANIE ORBITREKA

Orbitrek to popularna maszyna do ćwiczeń, jedna z najnowszych i najskuteczniejszych domowych maszyn treningowych.

Gdy ćwiczysz na orbitreku, twoje stopy poruszają się po krzywej eliptycznej.

Orbitrek jest częstym zamiennikiem rowerów treningowych i bieżni, ponieważ jest łagodniejszy dla stawów. Z uchwytami ćwiczysz także górną część ciała.

Podczas ćwiczeń przenosisz się z jednej stopy na drugą. Staraj się utrzymać wyprostowaną i naturalną pozycję. Uchwyty Ci w tym pomogą. Znajdź idealne miejsce do trzymania uchwytu i spróbuj poruszać się tak naturalnie, jak to możliwe.

# ROZGRZEWKA

Ten etap pomaga w poprawie krążenia krwi i prawidłowej pracy mięśni. Zmniejszy również ryzyko skurczu i uszkodzenia mięśni. Zaleca się wykonanie kilku ćwiczeń rozciągających, jak pokazano poniżej. Każde powtórzenie należy przytrzymać przez około 30 sekund, nie należy naciskać ani szarpać mięśni. Jeśli poczujesz ból, przerwij.

|  | Skłony w przód Powoli pochyl się do przodu od pasa, rozluźniając plecy i ramiona, rozciągając się w kierunku palców. Sięgnij jak najdalej i przytrzymaj odliczając do 15. Ugnij lekko kolana. |
| --- | --- |
|  | Rozciąganie mięśni czworogłowych ud Jedną ręką opierając się o ścianę dla równowagi, sięgnij za siebie i podnieś prawą stopę. Przyciągnij swoją piętę jak najbliżej pośladków. Przytrzymaj przez 30 odliczeń i powtórz z lewą stopą. |
|  | Rozciąganie mięśni trójgłowych ud Wyciągnij prawą nogę. Oprzyj podeszwę lewej stopy o prawe udo wewnętrzne. W miarę możliwości rozciągnij się w kierunku palca. Przytrzymaj odliczając do 15. Zrelaksuj się, a następnie powtórz z lewą nogą. |
|  | Rozciąganie wewnętrzne ud Usiądź ze złączonymi podeszwami stóp i kolanami skierowanymi na zewnątrz. Pociągnij stopy jak najbliżej pachwiny. Delikatnie pchnij kolana w kierunku podłogi. Przytrzymaj tak przez około 30-40 sekund. |
|  | Rozciąganie ścięgna Achillesa Oprzyj się o ścianę. Postaw lewą nogę przed prawą, a ramiona do przodu. Trzymaj prawą nogę prosto, a lewą nogę na podłodze; następnie zegnij lewą nogę i pochyl się do przodu, przesuwając biodra w kierunku ściany. Przytrzymaj, a następnie powtórz po drugiej stronie odliczając do 15. |

# KONSERWACJA

- Używaj tylko miękkiej ściereczki i łagodnego detergentu.

- Nie używaj rozpuszczalników ani agresywnych środków czyszczących na częściach plastikowych.

- Wytrzyj pot po każdym użyciu.

- Chroń urządzenie przed wilgocią i ekstremalnymi temperaturami.

- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone.

- Przechowuj w suchym i czystym miejscu z dala od dzieci.

# SCHEMAT

# LISTA CZĘŚCI

| Nr | Nazwa | Ilość | Nr | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rama główna 0,74 m2 | 1 | 34 | Śruba M4 × 10 | 16 |
| 2 | Przedni stabilizator PT50×100×t1,5×600 | 1 | 35 | Śruba imbusowa Φ10 × 45 × M6 × 20 | 2 |
| 3 | Tylny stabilizator PT50 × 100 × t1,5 × 700 | 1 | 36 | Podkładka płaska Φ6 | 2 |
| 4 | Środkowy słupek 0,27 m2 | 1 | 37 | Śruba imbusowa M6 × 15 | 6 |
| 5 | Lewy uchwyt kierownicy (L) 0,161 m2 | 1 | 38 | Śruba ST4 × 16 | 17 |
| 6 | Prawy uchwyt kierownicy (R) 0,161 m2 | 1 | 39 | Śruba imbusowa M10 × 60 | 4 |
| 7 | Uchwyt na pedały (L) 0,2 m2 | 1 | 40 | Przednia osłona kierownicy 89×73,5×35 | 1 |
| 8 | Uchwyt na pedały (R) 0,2 m2 | 1 | 41 | Śruba ręczna M8 × 30 | 1 |
| 9 | Kierownica 0,085 m2 | 1 | 42 | Płyta obrotowa Φ 466,6 × 24,1 | 2 |
| 10 | Konsola 5.5 "LCD / English | 1 | 43 | Gumowa klamra płyty obrot. Φ 12,4 × 13 | 12 |
| 11 | Kabel komunikacji silnika L-550 mm | 1 | 44 | Śruba ST4 × 10 | 12 |
| 12 | Kabel komunikacyjny konsoli L-1100 mm | 1 | 45 | Korba kwadratowa | 2 |
| 13 | Przewód czujnika tętna L-650 mm | 2 | 46 | Śruba M10 × 55 × 20 | 2 |
| 14 | Przewódkonsoli | 2 | 47 | Śruba M4 × 20 | 2 |
| 15 | Zasilacz 240 V. | 1 | 48 | Płaski klucz 5 × 5 × 15 | 2 |
| 16 | Osłona kierownicy 160,8 × 103 × 56 | 2 | 49 | Śruba imbusowa M6 × 15 | 2 |
| 17 | Osłona kierownicy 160,8 × 103 × 45 | 2 | 50 | Podkładka Φ8 × Φ30 × t3.0 | 2 |
| 18 | Pokrywa wspornika przedniego pedału 1 125,1 × 36,7 × 89,4 | 2 | 51 | Koło napinające | 1 |
| 19 | Pokrywa wspornika przedniego pedału 2 125,1 × 39,7 × 89,4 | 2 | 52 | Wałek łączący regulacji koła pasowego Φ15 × 30 | 1 |
| 20 | Pokrywa wspornika tylnego pedału 1 107,7 × 103 × 34,5 | 2 | 53 | Nakrętka M8 | 2 |
| 21 | Pokrywa wspornika tylnego pedału 2 107,7 × 103 × 37,5 | 2 | 54 | Nakrętka M8 | 7 |
| 22 | Osłona kierownicy (L) 176,5×53,2×117,5 | 1 | 55 | Koło luźne Φ38 × 22 | 1 |
| 23 | Osłona kierownicy (R) 176,5×53,2×117,5 | 1 | 56 | Pierścień zabezpieczający do wału Φ10 | 3 |
| 24 | Uchwyt na butelkę Φ93 × 150 | 1 | 57 | Zaślepka 45 × 90 × t1,5 | 4 |
| 25 | Oś Φ17 × 339,5 | 1 | 58 | Podpory Φ49 × 22 × M10 × 26 | 4 |
| 26 | Śruba imbusowa M10 × 70 × 20 | 4 | 59 | Koło Φ54,5 × 23,5 | 2 |
| 27 | Podkładka sprężynowa Φ10 | 8 | 60 | Śruba imbusowa Φ8 × 33 × M6 × 15 | 2 |
| 28 | Podkładka łukowa Φ10 | 6 | 61 | Śruba M5 × 60 | 1 |
| 29 | Śruba imbusowa M8 × 20 | 9 | 62 | Nakrętka M5 | 2 |
| 30 | Podkładka sprężynowa Φ8 | 4 | 63 | Łożysko 6004-2RS | 2 |
| 31 | Podkładka płaska Φ8,5 × Φ20 × t1,5 | 6 | 64 | Magnesy indukcyjne | 1 |
| 32 | Nakrętka M10 | 2 | 65 | Śruba ST4 × 12 | 1 |
| 33 | Śruba M4 × 16 | 2 | 87 | Łożysko 6003-2RS | 4 |
| 66 | Tuleja osi korbowej 1 Φ25 × Φ20,1 × 4.6 | 1 | 88 | Łożyska 6200-2RS | 4 |
| 67 | Tuleja osi korbowej 3 Φ40 × Φ20,1 × 7,7 | 1 | 89 | Uchwyt piankowy Φ36 × t3,0 × 720 | 2 |
| 68 | Oś korbowa Φ20 × 115 | 1 | 90 | Zaślepka Φ32 × t1,5 | 2 |
| 69 | Koło pasowe Φ308 × 22 | 1 | 91 | Pokrywa silnika L 1291,1 × 72 × 616,2 | 1 |
| 70 | Tuleja osi korbowej 2 Φ25×Φ20,1×10,2 | 1 | 92 | Pokrywa silnika R 1291,1 × 75,9 × 616,2 | 1 |
| 71 | Zestaw magnesów | 1 | 93 | Śruba ST4 × 25 | 2 |
| 72 | Oś stała z kontrolą magnetyczną Φ12×50 | 1 | 94 | Pierścień zabezpieczający do otworów Φ40 | 2 |
| 73 | Sprężyna hamulcowa Φ11,5 × Φ1,2 × 13 | 1 | 95 | Łożyska 2203-2RS | 2 |
| 74 | Silnik magnetyczny | 1 | 96 | Śruba M8 × 120 | 1 |
| 75 | Podwójne koło zamachowe Φ280 / 9KG | 1 | 97 | Kable komunikacyjne | 1 |
| 76 | Pasek silnika 540PJ6 | 1 | 98 | Sensor magnetyczny | 1 |
| 77 | Linia hamowania | 1 | 99 | Śruba z tworzywa sztucznego Φ 9 × Φ 6,1 × 27 | 3 |
| 78 | Zaślepka plastikowa Φ42,5 × 30 | 2 | 100 | Śruba M5 × 10 | 4 |
| 79 | Uchwyt tętna | 2 | 101 | Śruba ST4 × 12 | 4 |
| 80 | Śruba ST4 × 20 | 2 | 102 | Śruba imbusowa M10x55x20 | 2 |
| 81 | Zaślepka Φ28 × t1,5 | 2 | 103 | Podkładka łukowa Φ17 | 2 |
| 82 | Uchwyt piankowy Φ32 × t3,0 × 480 | 2 | 104 | Łożysko 6000ZZ | 4 |
| 83 | Pierścień zabezpieczający do wału Φ12 | 2 | 105 | Oś koła zamachowego Φ10 × 109,5 | 1 |
| 84 | Lewy pedał L 406 × 187 × 74 | 1 | 106 | Łożysko 6300ZZ | 1 |
| 85 | Prawy pedał R 406 × 187 × 74 | 1 | 107 | Podkładka zakrzywiona Φ10,5xR100x2,0 | 6 |
| 86 | Śruba imbusowa M6 × 12 | 8 |  |  |  |

# OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

- Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).

- Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

- Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.

- Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

- Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

- Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon:  +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756