INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 20802 Atlas inSPORTline ProfiGym C40 (HG-5001)

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3

LISTA CZĘŚCI	4

SCHEMAT	6

MONTAŻ	7

KROK 1	7

KROK 2	8

KROK 3	9

KROK 4	10

KROK 5	11

KROK 6	12

KROK 7	13

KROK 8	14

KROK 9	15

KROK 10	16

KROK 11	17

KROK 12	18

KROK 13	19

KROK 14	20

KROK 15	21

MONTAŻ PŁYT OBCIĄŻENIOWYCH	23

REGULACJA OPORU LINKI	23

BLOKADA RAMIENIA MOTYLKA	24

ZAMEK SZYFROWANY	24

TABELA OPORU WG OBCIĄŻENIA	25

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ĆWICZEŃ	27

KONSERWACJA	28

OCHRONA ŚRODOWISKA	28

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	29

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Dziękujemy za zakup tego produktu. Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem montażu i przed użyciem produktu. Zachowaj ten podręcznik na przyszłość. W razie wątpliwości skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem.

- Przed zakończeniem montażu sprawdź wszystkie części pod kątem kompletności i integralności. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów. Nie wprowadzaj nieautoryzowanych modyfikacji produktu.

- Montaż może wykonać tylko osoba dorosła. Przed użyciem sprawdź, czy produkt jest prawidłowo złożony i stabilny. Urządzenie musi działać poprawnie, aby uniknąć obrażeń użytkownika. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, wykazuje oznaki uszkodzenia lub zużycia, natychmiast przestań go używać. Uszkodzone lub zużyte części należy natychmiast wymienić.

- Poproś lekarza o pomoc przed rozpoczęciem programu ćwiczeń.

- Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt domowych.

- Zawsze wykonuj rozgrzewkę przed rozpoczęciem programu ćwiczeń.

- Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i ostrzeżeniami.

- Ustaw urządzenie na płaskiej, czystej i suchej powierzchni. Zachowaj bezpieczną odległość min. 0,6 m od innego obiektu.

- Nie używaj na zewnątrz.

- Nie modyfikuj urządzenia.

- Przed każdym ćwiczeniem sprawdź, czy wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone. Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.

- Ćwicz rozsądnie i ostrożnie, nie przedłużaj ćwiczeń. Ruchy nie mogą być zbyt gwałtowne, aby uniknąć obrażeń użytkownika.

- Nie wstrzymuj oddechu podczas ćwiczeń.

- Ćwicz prawidłowo i odpowiednio. Wysokie obciążenia mogą prowadzić do komplikacji zdrowotnych.

- Trzymaj odzież i części ciała z dala od ruchomych części, aby uniknąć obrażeń. Ubierz odpowiednią odzież sportową, w tym buty sportowe.

- Zadbaj o swoje zdrowie i początkowo wybierz wolniejsze tempo. To samo jest przydatne po dłuższej przerwie w ćwiczeniach. Z czasem możesz pracować nad bardziej intensywnym tempem.

- Niewłaściwe ćwiczenia lub nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu. W przypadku wątpliwości lub niepewności skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem lub sprzedawcą.

- Nigdy nie przekraczaj podanych limitów masy.

- Zwracaj uwagę na sygnały ciała. W przypadku negatywnych reakcji fizycznych natychmiast przerwij ćwiczenia i skontaktuj się z lekarzem.

- Kategoria: H do użytku domowego

- Całkowity maksymalny limit obciążenia: 150 kg

# LISTA CZĘŚCI

| Nr | Nazwa | Parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rama górna |  | 1 |
| 2 | Rama pionowa |  | 1 |
| 3 | Podstawa |  | 1 |
| 4 | Tylny stabilizator |  | 1 |
| 5 | Uchwyt na nogi |  | 1 |
| 6 | Podparcie siedzenia |  | 1 |
| 7 | Prasa do nóg |  | 1 |
| 8 | Baza motylka |  | 1 |
| 9 | Prawe ramię motylka |  | 1 |
| 10 | Lewe ramię motylka |  | 1 |
| 11 | Przedni uchwyt prasy |  | 2 |
| 12 | Uchwyt na kabel motylka |  | 2 |
| 13 | Stojak na ramiona |  | 1 |
| 14 | Obrotowy wspornik koła pasowego |  | 2 |
| 15 | Podwójny wspornik koła pasowego |  | 1 |
| 16 | Pokrywa stosu obciążeń |  | 1 |
| 17 | Pręt prowadzący |  | 2 |
| 18 | Pręt |  | 1 |
| 19 | Pręt wyboru |  | 1 |
| 20 | Płyta | 1 ¾” x 4 ¾” | 4 |
| 21 | Wspornik w kształcie litery U. | 2” x 7” | 1 |
| 22 | Pokrętło |  | 1 |
| 23 | Piankowy wałek |  | 2 |
| 24 | Oparcie |  | 1 |
| 25 | Siedzenie |  | 1 |
| 26 | Podkładka na ramię |  | 1 |
| 27 | Duży wałek z pianki | Ø 1 7/8” x Ø 8 5/8” | 2 |
| 28 | Wałek z pianki | Ø 7/8” x Ø 7” | 4 |
| 29 | Wspornik pokrywy stosu obciążeń |  | 2 |
| 30 | Podwójny wspornik koła pasowego |  | 2 |
| 31 | Tylna zaślepka stabilizatora |  | 2 |
| 32 | Sworzeń wyboru ciężaru |  | 1 |
| 33 | Łańcuch |  | 2 |
| 34 | Skoba |  | 4 |
| 35 | Górna płyta obciążeniowa |  | 1 |
| 36 | Ciężary |  | 14 |
| 37 | Łożyska | Ø1” | 8 |
| 38 | Przednia oś dociskowa | 3” | 1 |
| 39 | Oś motylkowa | 2 5/8” | 2 |
| 40 | Oś dociskowa nogi |  | 1 |
| 41 | Podkładka gumowa stosu obciążników | Ø2 3/8” x 1” | 2 |
| 42 | Krążek linowy |  | 16 |
| 43 | Łożysko koła pasowego | Ø 7/8” x ½” | 14 |
| 44 | Gumowa podkładka | Ø1 7/8” x 2 ½” | 1 |
| 45 | Gumowa podkładka | Ø1 ½” x 5/8” | 1 |
| 46 | Sworzeń blokujący ramienia motylkowego |  | 2 |
| 47 | Pasek na kostkę |  | 1 |
| 48 | Górna linka | 116” | 1 |
| 49 | Linka ramienia motylkowego | 91” | 1 |
| 50 | Linka dolna | 134” | 1 |
| 51 | Zaślepka | Ø1” | 1 |
| 52 | Zaślepka | 2” x 2” | 3 |
| 53 | Zaślepka | Ø 2” | 7 |
| 54 | Zaślepka | Ø1” | 4 |
| 55 | Sworzeń | M10 x 2 ¾” | 10 |
| 56 | Śruba imbusowa | M10 x 2 ¾” | 9 |
| 57 | Śruba imbusowa | M10 x 2 ½” | 2 |
| 58 | Śruba imbusowa | M10 x 2” | 2 |
| 59 | Śruba imbusowa | M10 x 1 ¾” | 9 |
| 60 | Śruba imbusowa | M10 x ¾” | 13 |
| 61 | Śruba imbusowa | M8 x 2 ¾” | 2 |
| 62 | Śruba imbusowa | M8 x 5/8” | 6 |
| 63 | Śruba imbusowa | M6 x ¾” | 8 |
| 64 | Wkręt | M6 x 5/8” | 2 |
| 65 | Podkładka | Ø ¾” | 50 |
| 66 | Podkładka | Ø 5/8” | 8 |
| 67 | Podkładka | Ø ½” | 10 |
| 68 | Odstępnik | Ø 1” x Ø 3/8” | 6 |
| 69 | Nakrętka | M10 | 41 |
| 70 | Nakrętka | M6 | 2 |
| 71 | Samogwintujące śruby | ST5 x 3/8” | 2 |
| 72 | Sworzeń blokujący |  | 1 |
| 73 | Zamek szyfrowy |  | 1 |
| 74 | Uchwyt na linkę |  | 2 |
| 75 | Uchwyt |  | 2 |
| 76 | Zaślepka wałka piankowego |  | 4 |

# SCHEMAT

# MONTAŻ

## KROK 1

Przymocuj drążki prowadzące (17) do tylnego stabilizatora (4) za pomocą 2 śrub (60) i 2 podkładek (65). Nasuń gumowe podkładki (41) na pręty.

## KROK 2

Przymocuj tylny stabilizator (4) do podstawy (3) za pomocą płyty (21), 2 śrub (55), 2 podkładek (65) i 2 nakrętek (69).

## KROK 3

Przymocuj ramę pionową (2) do podstawy (3) za pomocą płyty (20), 2 śrub (55), 2 podkładek (65) i 2 nakrętek (69).

## KROK 4

Nasuń obciążniki (36) na pręty prowadzące (17), nasuń zaślepkę końcową (51), a następnie nasuń pręt wyboru ciężaru (19). Przymocuj sworzeń wyboru ciężaru (32) do prowadnicy, a następnie do ciężarka. Przesuń górny obciążnik (35).

## KROK 5

Przymocuj górną ramę (1) do ramy pionowej (2) za pomocą 2 podkładek (65), 2 nakrętek (69), wspornika (20) i 2 śrub (55). Przymocuj górną ramę (1) do prowadnic (17) za pomocą 2 śrub (60) i 2 podkładek (65).

## KROK 6

Przymocuj ramę siodełka (6) do ramy pionowej (2) za pomocą płyty (20), 2 podkładek (65), 2 nakrętek (69) i 2 śrub (55). Przymocuj uchwyt prasy na nogi (5) do podstawy (3) za pomocą płyty (20), 2 śrub (55), 2 podkładek (65) i 2 nakrętek (69). Przymocuj uchwyt prasy na nogi (5) do ramy siodełka (6) za pomocą 2 nakrętek (69), 4 podkładek (65) i 2 śrub (56).

## KROK 7

Przymocuj podstawę motylka (8) do ramy górnej (1) za pomocą osi (38), 2 podkładek (68) i 2 nakrętek (69). Zabezpiecz ramę (8) za pomocą sworznia (46), gdy nie jest używana.

## KROK 8

Przymocuj prawe (9) i lewe (10) ramiona motylkowe do podstawy motyla (8) za pomocą 2 osi (39), 4 podkładek (68) i 4 nakrętek (69). Wsuń rolki piankowe (27), a następnie uchwyty (11) na ramiona (9) i (10), używając 4 podkładek (65) i 4 śrub (60).

## KROK 9

Zamocuj oparcie (24) za pomocą 2 śrub (61) i 2 podkładek (66). Zamocuj siedzisko (25) za pomocą 4 podkładek (66) i 4 śrub (62).

## KROK 10

Przymocuj prasę do nóg (7) do ramy prasy do nóg (5) za pomocą osi (40), 2 podkładek (65) i 2 śrub (60). Przymocuj stojak na ramię (13) do uchwytu prasy na nogi (5) i zabezpiecz pokrętłem (22). Przymocuj podkładkę na ramię (26) do stojaka na ramię (13) za pomocą 2 podkładek (66) i 2 śrub (62). Przymocuj wałki z pianki (23) do ram (5) i (7). Nasuń rolki piankowe (28) na pręty (23).

## KROK 11

Przymocuj wspornik kablowy (12) do prawego ramienia (9) za pomocą śruby (58), 2 podkładek (65) i nakrętki (69).

Przymocuj wspornik koła pasowego (14) do lewego ramienia (10) za pomocą śruby (57), 2 podkładek (65) i nakrętki (69).

## KROK 12

Na górze przymocuj pokrywę (16) do górnej ramy (1) za pomocą wspornika pokrywy (29), 4 śrub (63), 6 podkładek (67) i 2 nakrętek (70).

Od spodu przymocuj pokrywę (16) za pomocą wspornika pokrywy (29) do tylnego stabilizatora (4) za pomocą 4 śrub (63) i 4 podkładek (67).

## KROK 13

Przełóż linkę (48) i przymocuj gwintowany koniec do pręta wyboru ciężaru (19).

Przymocuj 4 koła pasowe (42) do górnej ramy (1) za pomocą 4 śrub (56), 8 łożysk (43) i 4 nakrętek (69).

Przymocuj 3 koła pasowe (42), jedno do wspornika podwójnego koła pasowego (30), używając wspornika linki (74), śruby (59), 2 podkładek (65) i nakrętki (69), a drugie do ramy pionowej (2) za pomocą śruby (59), 2 podkładek (65) i nakrętki (69) i trzecie na ramieniu (8) za pomocą śruby (59), 2 podkładek (65) i nakrętki (69).

## KROK 14

Przymocuj linkę (49) do uchwytów (10 i 9) za pomocą 2 śrub (60) i 2 nakrętek (69).

Przymocuj 2 koła pasowe do uchwytu koła pasowego (14) za pomocą 2 śrub, 4 podkładek (65) i 2 nakrętek (69).

Przymocuj koło pasowe (42) do wspornika podwójnego koła pasowego (15) za pomocą śruby (59), 2 podkładek (65) i nakrętki (69).

## KROK 15

Przymocuj linkę (50) do ramy pionowej (2) za pomocą śruby (60) i nakrętki (69).

Przymocuj koło pasowe (42) do wspornika podwójnego wałka (30) za pomocą śruby (59), 2 podkładek (65), wspornika linki (74) i nakrętki (69).

Przymocuj koło pasowe (42) do dolnej ramy (3) za pomocą śruby (59), 2 podkładek (65) i nakrętki (69).

Przymocuj koło pasowe (42) do wspornika podwójnego wałka (15) za pomocą śruby (59), 2 podkładek (65) i nakrętki (69).

Przymocuj koło pasowe (42) do ramy pionowej (2) za pomocą śruby (56), 2 łożysk (43) i nakrętki (69).

Przymocuj koło pasowe (42) do ramy (5) za pomocą śruby (56), 2 łożysk (43) i nakrętki (69).

Przymocuj koło pasowe (42) do ramy (7) za pomocą śruby (56), 2 łożysk (43) i nakrętki (69).

# MONTAŻ PŁYT OBCIĄŻENIOWYCH

Wsunąć płyty obciążające na pręt prowadzący od góry do dołu. Głęboki rowek na każdej płycie obciążeniowej musi być skierowany do przodu i do dołu.

# REGULACJA OPORU LINKI

Opór można regulować, przesuwając koło pasowe na wsporniku podwójnego koła pasowego.

# BLOKADA RAMIENIA MOTYLKA

Przed treningiem wyciągnij zawleczkę.

Po ćwiczeniu włóż zawleczke do otworów.

# ZAMEK SZYFROWANY

Kod zamka szyfrowanego jest fabrycznie ustawiony na 0-0-0.

Aby zmienić kombinację, wykonaj następujące czynności:

- Naciśnij przycisk na dole zamka (1). Naciskając przycisk (1), ustaw kod numeryczny (2). Zwolnij przycisk (1) po ustawieniu kombinacji.

- Aby zablokować, obracaj liczby w losowej kolejności.

- Aby odblokować, wybierz prawidłową kombinację liczb i naciśnij blokadę (3).

# TABELA OPORU WG OBCIĄŻENIA

| Płyta | Prasa przednia | Motylek | Górne koło pasowe | Dolne koło pasowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 15 | 30 | 30 |
| 2 | 44 | 20 | 40 | 40 |
| 3 | 57 | 25 | 50 | 50 |
| 4 | 70 | 30 | 60 | 60 |
| 5 | 83 | 35 | 70 | 70 |
| 6 | 96 | 40 | 80 | 80 |
| 7 | 109 | 45 | 90 | 90 |
| 8 | 122 | 50 | 100 | 100 |
| 9 | 135 | 55 | 110 | 110 |
| 10 | 148 | 60 | 120 | 120 |
| 11 | 161 | 65 | 130 | 130 |
| 12 | 174 | 70 | 140 | 140 |
| 13 | 187 | 75 | 150 | 150 |
| 14 | 200 | 80 | 160 | 160 |

Każda płyta waży 4,5 kg (10 funtów).

Liczby są przybliżone. Rzeczywiste wagi mogą się różnić.

Wartości dla motylka dotyczą każdego ramienia.

ETYKIETY OSTRZEGAWCZE

Etykiety ostrzegawcze znajdują się na górnej ramie i tylnym stabilizatorze (zobacz obrazek powyżej).

OSTRZEŻENIE: Ryzyko poważnych obrażeń. Nie wieszaj ani nie ciągnij uchwytu, gdy uchwyt znajduje się w hakach do przechowywania.

OSTRZEŻENIE: Nie należy niewłaściwie używać urządzenia. Używaj produktu tylko zgodnie z instrukcją. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia grozi poważnymi obrażeniami lub śmiercią. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem. Przeczytaj instrukcję. Użytkownik musi przeczytać i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji. Jeśli naklejka jest uszkodzona, nieczytelna lub usunięta, należy niezwłocznie wymienić ją na nową. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, a nie komercyjnego.

# INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ĆWICZEŃ

Ćwiczenia są korzystne dla zdrowia, poprawiają kondycję fizyczną, kształtują mięśnie i, w połączeniu ze zrównoważoną kalorycznie dietą, prowadzą do utraty wagi.

1. ROZGRZEWKA

Faza ta służy poprawie krążenia krwi w całym ciele i rozgrzaniu mięśni, aby zmniejszyć ryzyko drgawek i uszkodzenia mięśni. Zalecamy wykonywanie ćwiczeń rozciągających, jak pokazano poniżej. Podczas przeciągania pozostań w pozycji końcowej przez około 30 sekund, nie wykonuj gwałtownych ruchów i nie wibruj.

2. ĆWICZENIA

Ta faza jest najbardziej wymagającą fizycznie częścią. Regularne ćwiczenia wzmacniają mięśnie. Możesz samodzielnie określić tempo, ale bardzo ważne jest, aby było ono takie samo podczas całego ćwiczenia. Tętno powinno mieścić się w strefie docelowej (patrz rysunek poniżej).

Ta faza powinna trwać co najmniej 12 minut. Większość ludzi ćwiczy przez 15-20 minut.

3. WYCISZENIE (COOLDOWN)

Ta faza służy uspokojeniu układu sercowo-naczyniowego i rozluźnieniu mięśni. Powinno to zająć około 5 minut. Możesz powtórzyć rozgrzewkę lub kontynuować ćwiczenie w wolniejszym tempie. Rozciąganie mięśni po wysiłku jest niezwykle ważne - musisz unikać nagłych ruchów i wibracji.

Dzięki lepszej kondycji możesz wydłużyć i zwiększyć intensywność ćwiczeń. Trenuj regularnie, co najmniej trzy razy w tygodniu.

KSZTAŁTOWANIE MIĘŚNI

Przy kształtowaniu mięśni ważne jest ustawienie dużego obciążenia. Mięśnie będą bardziej obciążone, co może spowodować, że nie będziesz w stanie ćwiczyć tak długo, jak zwykle. Jeśli jednocześnie próbujesz poprawić swoją kondycję, musisz dostosować trening. Ćwicz w zwykły sposób podczas rozgrzewki i końcowych etapów treningu, ale zwiększ opór urządzenia na końcu ćwiczenia. Może być konieczne zwolnienie prędkości, aby utrzymać tętno w docelowym obszarze.

UTRATA WAGI

Liczba spalonych kalorii zależy od długości i intensywności ćwiczenia. Istota jest taka sama jak w ćwiczeniach fitness, ale cel jest inny.

# KONSERWACJA

- Po ćwiczeniach zetrzyj pot, aby uniknąć korozji. Wyczyść urządzenie miękką szmatką i łagodnymi detergentami. Nie używaj ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników do plastikowych części.

- W przypadku zwiększonego hałasu maszyny wszystkie śruby i złącza muszą być odpowiednio sprawdzone i dokręcone.

- Produkt musi być umieszczony w czystych, wentylowanych i suchych miejscach.

- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

# OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu użytkowania produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Właściwa utylizacja zapewni ochronę środowiska i źródeł naturalnych. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wrzucaj baterii do śmieci domowych, ale przekaż je do punktu recyklingu.

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

- Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).

- Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

- Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.

- Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

- Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

- Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon:  +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756