INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 21771 Hulajnoga elektryczna inSPORTline Lonix

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3

OPIS PRODUKTU	4

MONTAŻ DŹWIGNI SZYBKIEGO ZWALNIANIA I SKŁADANIA HULAJNOGI	5

SKŁADANIE	5

PANEL STEROWANIA	7

AKUMULATOR	8

ŁADOWANIE AKUMULATORA	8

UŻYTKOWANIE	9

TECHNIKA JAZDY	9

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	10

PRZECHOWYWANIE	10

PARAMETRY TECHNICZNE	10

OCHRONA ŚRODOWISKA	11

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	11

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Hulajnoga jest przeznaczona do przewożenia jednej osoby jednocześnie.

- Noś kask i inne wyposażenie ochronne, w tym. odpowiednie buty.

- Nie jeźdź po niebezpiecznych lub niekwalifikujących się drogach.

- Przed pierwszą jazdą postaraj się wypróbować hulajnogę na otwartej przestrzeni. Jeśli nie jesteś pewien, poproś o pomoc bardziej doświadczoną osobę.

- Unikaj niebezpiecznych manewrów lub kierowania jedną ręką podczas jazdy.

- Podczas jazdy trzymaj obie stopy na podnóżku.

- Nie należy jechać bezpośrednio nad przeszkodą większą niż 3 cm, w przeciwnym razie możesz stracić równowagę i spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

- Na nierównych lub wyboistych drogach zwolnij i jedź ostrożnie. Nie narażaj siebie ani innych przez nieostrożną jazdę.

- Przed jazdą należy ustawić odpowiednią wysokość kierownicy dla własnego bezpieczeństwa.

- Nie wjeżdżaj do wody, oleju ani na zamarznięte powierzchnie.

- Nie zanurzaj hulajnogi w wodzie. Akumulator lub silnik zostaną zniszczone.

- Nie jeźdź w deszczu ani na mokrej nawierzchni. Istnieje ryzyko uszkodzenia części elektronicznych i baterii.

- Jeśli to możliwe, nie jeźdź w złych warunkach pogodowych. Zachowaj szczególną ostrożność w ciemności.

- Zawsze upewnij się, że nie naruszasz lokalnych przepisów i praw przed użyciem produktu. Korzystanie z tych i podobnych urządzeń nie jest wszędzie dozwolone. W razie wątpliwości skontaktuj się z lokalnymi władzami.

- Sprawdź, czy wszystkie części są dobrze dokręcone i czy śruby nie są poluzowane. W razie potrzeby dokręć je lub skontaktuj się z centrum serwisowym.

- Nieautoryzowane modyfikacje lub konserwacja zmniejszają bezpieczeństwo sprzętu.

- Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do poważnych (śmiertelnych) obrażeń lub uszkodzeń.

- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia. Natychmiast wymień zużyte części.

- Nie używaj uszkodzonego produktu. Nie używaj produktu, jeśli pojawiają się ostre krawędzie.

- Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi i użytkowania. Nie należy samodzielnie demontować urządzenia.

- Sprawdź poziom naładowania akumulatora przed jazdą. Jeśli nie jest w pełni naładowany, nie zaczynaj jazdy.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Użytkowanie komercyjne nie jest dozwolone.

- Zachowaj ostrożność podczas jazdy. Nigdy nie jeźdź po spożyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków. Nie przewoź niczego na urządzeniu.

- Zawsze utrzymuj prędkość pod kontrolą i zachowaj ostrożność. Zapewnij dobrą widoczność w okolicy. Nie przekraczaj ograniczeń prędkości lub wagi, aby uniknąć obrażeń.

- Utrzymuj stopy zrelaksowane, a kolana lekko ugięte podczas jazdy na nierównej powierzchni.

- W razie wypadku nie opuszczaj hulajnogi i czekaj na pomoc.

- Podczas jazdy w grupie zachowaj wystarczającą odległość, aby uniknąć kolizji.

- Pamiętaj, że Twoja obecna wysokość jest większa, gdy stoisz na hulajnodze, niż bez niej. Staraj się zachować równowagę i unikaj zbyt wąskich miejsc.

- Inne czynności (dzwonienie, słuchanie muzyki) mogą znacznie zmniejszyć uwagę kierowcy. Nie rozpraszaj się.

- Regularnie sprawdzaj stan opon. Zużyte wymień natychmiast.

- Hulajnoga spełnia normy: EN 60204-1: 2006 + A1: 2009 + AC: 2010, EN ISO 12100: 2011

- Maksymalne obciążenie: 120 kg

# OPIS PRODUKTU

|  | 1. Wyświetlacz z panelem sterowania |
| --- | --- |
|  | 2. Akcelerator (przepustnica) |
|  | 3. Hak |
|  | 4. Dźwignia szybkiego zwalniania |
|  | 5. Przednie światło |
|  | 6. Błotnik przedni |
|  | 7. Przednie koło |
|  | 8. Stopka |
|  | 9. Tylne światło |
|  | 10. Tylny błotnik |
|  | 11. Tylne koło |
|  | 12. Podnóżek |
|  | 13. Mechanizm składania |
|  | 14. Sterowanie światłami i klaksonem |
|  | 15. Uchwyty |
|  | 16. Hamulec |

# MONTAŻ DŹWIGNI SZYBKIEGO ZWALNIANIA I SKŁADANIA HULAJNOGI

W celu montażu dźwigni szybkiego zwalniania należy wykonać następujące czynności: Włóż tuleję śruby (2) do dźwigni (1). Następnie przymocuj uszczelkę (3) za pomocą podkładek (4 i 5). Następnie przymocuj cały zespół dźwigni za pomocą śruby (6).

## SKŁADANIE

Aby złożyć hulajnogę, zwolnij i przekręć dźwignię szybkiego zwalniania.

Otwórz dźwignię szybkiego zwalniania.

Złóż hulajnogę.

# PANEL STEROWANIA

Hulajnoga ma 3 tryby prędkości: 15/20/30 km / h. Za pomocą przycisków +/- wybierz tryb 1-2-3 (15/20/30 km / h). Aby zwolnić, zaciągnij hamulec i zwolnij pedał przyspieszenia (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). Aby wyłączyć, naciśnij przycisk wyłączania.

Aby włączyć, naciśnij przycisk . Po włączeniu naciśnij przycisk , aby zmienić wyświetlane dane: ODO (całkowity dystans), TRIP (aktualny dystans), RM, TM i błąd (błędy).

Aby wyłączyć wciśnij i przytrzymaj ten przycisk .

Wciśnij przyciski +/- aby zmienić tryby prędkości. 1 – najwolniejszy , 3 – najszybszy.

Przytrzymaj przyciski + i -, aby wprowadzić ustawienia. Przyciskiem  wybierz parametr, który chcesz zmodyfikować. Za pomocą przycisków + i - zmień wartość

Po zmodyfikowaniu wartości przytrzymaj przyciski + i -, aby zapisać.

USTAWIENIA

Naciśnij przyciski + i -, aby wejść do ustawień. Następnie naciśnij przycisk zasilania, aby dostosować parametry. Możesz zmienić wartość za pomocą przycisków + i -. Możesz opuścić ustawienie przez długie naciśnięcie przycisków + i -.

| P02 | Jednostki: 0 km, 1 mile |
| --- | --- |
| P03 | Napięcie: 24 V, 36 V, 48 V, domyślnie: 36 V. |
| P04 | Oszczędzanie energii: 0 - wyłączony, 1 - włączony 1 - 60 min |
| P06 | Średnica koła, cale, dokładność 0,1 |
| P07 | Prędkość mierzona magnesem: 1 - 100 |
| P09 | Start niezerowy: 0, start zerowy: 1, błąd domyślny: 0 |
| P11 | Czułość akceleratora: 1 – 24 |
| P12 |  |
| P15 |  |
| P16 |  |
| P17 |  |
| P99 |  |

BŁĘDY:

ERRO zaczyna migać, naciśnij  aby wyświetlić numer błędu.

| ERRO 1 | Błąd silnika |
| --- | --- |
| ERRO 2 | Błąd zmiany biegów |
| ERRO 3 | Błąd kontrolera |
| ERRO 4 | Błąd korby |
| ERRO 5 | Ochrona przed niskim napięciem |
| ERRO 6 | Błąd komunikacji, hulajnoga nie otrzymuje sygnału z panelu sterowania |
| ERRO 7 | Błąd komunikacji, panel sterowania nie odbiera sygnału z hulajnogi |

# AKUMULATOR

6 miesięcy gwarancji na żywotność baterii - gwarantujemy, że nominalna pojemność baterii nie spadnie poniżej 70% jej całkowitej pojemności w ciągu 6 miesięcy od sprzedaży hulajnogi.

- Naładuj całkowicie akumulator przed pierwszym użyciem.

- Nie pozwól, aby akumulator całkowicie się rozładował.

- Ładuj akumulator raz w miesiącu, gdy nie korzystasz z hulajnogi.

- Akumulator traci pojemność podczas użytkowania.

## ŁADOWANIE AKUMULATORA

- Ładowarka wyłącza się, gdy akumulator jest w 100% naładowany.

- Chroń akumulator przed wodą, wstrząsami itp.

- Aby naładować, zdejmij gumową osłonę portu ładowania baterii. Włóż ładowarkę. Jeśli wskaźnik na ładowarce jest czerwony - ładuje akumulator, gdy wskaźnik jest zielony - akumulator jest w pełni naładowany. Zawsze ładuj hulajnogę w suchym, zacienionym i dobrze wentylowanym miejscu.

# UŻYTKOWANIE

- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zmontowane, dokręcone i nieuszkodzone.

- Sprawdź hamulce.

- Sprawdź, czy mechanizm składania jest prawidłowo zablokowany.

- Upewnij się, że bateria jest odpowiednio naładowana.

- Upewnij się, że opony są w dobrym stanie.

- Sprawdź kierownicę. Musi być odpowiednio dokręcona.

- Nie jeźdź po śliskich powierzchniach.

- Noś osobiste wyposażenie ochronne, w tym kask i wytrzymałe buty.

- Nie używaj, jeśli warunki zewnętrzne są złe.

- Wilgoć zmniejsza skuteczność hamowania.

# TECHNIKA JAZDY

- Zapoznaj się z hulajnogą przed pierwszym użyciem i sprawdź swoją zdolność do kontrolowania tego produktu.

- Skręcaj i hamuj bezpiecznie, mając wystarczającą ilość wolnego miejsca.

- Przećwicz pierwszą jazdę na otwartej przestrzeni bez przeszkód.

- Nigdy nie pozwól, aby Twój umysł odwracał uwagę podczas jazdy.

Pozycja stopy - połóż stopę na podnóżku jak najbliżej przedniej części. Postaw drugą stopę na ziemi. Upewnij się, że trasa jest czysta i wolna. Aby rozpocząć jazdę, odepchnij się do przodu (jak na hulajnodze bez napędu). Odepchnij stopą na ziemi. Natychmiast po naciśnięciu przepustnicy w dół, przechyl swoje ciało do przodu, aby zapobiec wypadnięciu, jednocześnie zwiększając prędkość. Unikaj nadmiernego naciskania ciała na kierownicę podczas zmiany prędkości. Jedna stopa jest z przodu, a druga z tyłu. Wygodne jest ustawienie stóp jak na deskorolce, aby uzyskać optymalną stabilność.

UWAGA: Jazda na hulajnodze może być niebezpieczna. Korzystasz z produktu na własną odpowiedzialność i przed rozpoczęciem jazdy zapoznałeś się ze wszystkimi środkami bezpieczeństwa.

Skręcanie - to samo co na desce lub snowboardzie. Kierownica powinna być równoległa do ciała. Przed skręceniem spójrz na zbliżający się kierunek, aby upewnić się, że operacja jest bezpieczna.

Hamowanie - przesuń ciężar do tyłu, aby hamowanie odbywało się za pomocą stóp, a nie za pomocą kierownicy i układu kierowniczego. Naucz się dobrze regulować środek ciężkości podczas zatrzymywania, aby uniknąć przewrócenia lub nadmiernego zużycia układu hamulcowego i kierowniczego.

# CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Hulajnoga musi być wyłączona, odłączona od ładowarki, a port ładowania musi być zasłonięty przed czyszczeniem lub konserwacją.

- Wyczyść hulajnogę wilgotną szmatką i łagodnym detergentem.

- Nie używaj rozpuszczalników ani innych agresywnych środków czyszczących.

- Trzymaj wodę z dala od portu ładowania.

- Nigdy nie zanurzaj hulajnogi.

- Nie używaj myjek wysokociśnieniowych.

- Jeśli ciśnienie w oponach jest niskie, napompuj je.

- Jeśli chcesz wymienić opony / dętki, skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.

- Możesz wyregulować sztywność hamulca poprzez poluzowanie śruby M5. Poluzuj śrubę w prawo, dokręć w lewo.

- W razie potrzeby dokręć lub poluzuj linkę hamulca.

# PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

- Unikaj przechowywania, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekracza 50 ° C.

- Ładuj akumulator co najmniej raz w miesiącu. Żywotność baterii jest niższa w niskich temperaturach.

# PARAMETRY TECHNICZNE

| Rozmiar koła | 10“ |
| --- | --- |
| Moc silnika | 350 W |
| Maksymalna prędkość | 30 km/h* |
| Maksymalny zasięg | 30 km* |
| Maksymalne nachylenie powierzchni | 13° |
| Pojemność baterii | 36V – 13 Ah |
| Ładowarka | Input 100-240 V, Output 42V-1,5A |
| Ładowanie | 7-8 h |
| Maksymalna ładowność | 120 kg |
| Wymiary | 1250 x 600 x 1170 |
| Waga | 18 kg |

* Wartości oparte na wadze użytkownika, terenie, prędkości i stanie baterii.

W zestawie instrukcja obsługi, hulajnoga i ładowarka.

# OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu użytkowania produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Właściwa utylizacja zapewni ochronę środowiska i źródeł naturalnych. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wkładaj baterii do śmieci domowych, ale przekaż je do punktu recyklingu.

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

- Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).

- Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

- Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- Uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.

- Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

- Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

- Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon:  +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756