INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 22369 Kosz do koszykówki inSPORTline Portland

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3

LISTA CZĘŚCI	4

MONTAŻ	7

OCHRONA ŚRODOWISKA	13

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj uważnie instrukcję. Wyjmij wszystkie części i osprzęt z kartonu i umieść je na miękkiej i czystej powierzchni. Sprawdź, czy niczego nie brakuje. Prosimy o recykling wszystkich materiałów opakowaniowych.

- Postępuj dokładnie według instrukcji. Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenia.

- Właściciel musi upewnić się, że wszyscy użytkownicy znają i przestrzegają wszystkich zasad dotyczących operacji składowania. Aby zapewnić bezpieczeństwo, starannie składaj i konserwuj produkt.

- Jeśli używasz drabiny podczas montażu, używaj jej ze szczególną ostrożnością.

- Regularnie sprawdzaj, czy podstawa nie przecieka. Wycieki mogą spowodować nieoczekiwane przewrócenie się produktu.

- Prawidłowo osadź słupek. Niezastosowanie się do tego może doprowadzić do oddzielenia się tyczki podczas transportu lub zabawy.

- Klimat, korozja lub niewłaściwe użycie mogą prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu.

- Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z obsługą klienta.

- Minimalna wysokość robocza to 1,98 m do spodu tablicy.

- Zaleca się wypełnienie podstawy piaskiem, a nie wodą. Jeśli napełniasz podstawę wodą, sprawdź, czy nie przecieka. Wyciek może doprowadzić do przewrócenia się produktu.

- Jeśli napełniasz podstawę wodą, opróżnij ją lub dodaj 7,57 litra środka przeciw zamarzaniu, zanim temperatura osiągnie lub spadnie poniżej 0 ° C. Zamarzająca woda może popękać podstawę.

- Bez podstawy wypełnionej wodą lub piaskiem nie można używać produktu. Produkt może się przewrócić i spowodować obrażenia lub śmierć.

- Przechowuj kosz w pozycji poziomej bez wypełnionej podstawy (umieść go na ziemi).

- Umieść kosz na stabilnej, równej powierzchni.

- Przed użyciem upewnij się, że produkt jest dobrze ustawiony i stabilny.

- Produkt nie jest zabawką.

- Nigdy nie używaj produktu w pobliżu wody.

- Podczas użytkowania noś wygodną odzież sportową. Zawsze noś buty sportowe. Nie noś biżuterii podczas użytkowania

- Nie dokonuj nieautoryzowanych modyfikacji.

- Dzieci mogą używać produktu tylko pod nadzorem rodziców.

- Montaż może przeprowadzić tylko osoba dorosła. Do montażu potrzebne są dwie osoby dorosłe.

- Regularnie sprawdzaj stan produktu. Natychmiast zaprzestań używania produktu, jeśli jest zużyty lub uszkodzony.

- Używać tylko oryginalnych części zamiennych.

- Nie wspinaj się na stojak. Nie wieszaj się na obręczy.

- Nigdy nie rzucaj ani nie wieszaj się na koszu podczas wsadu.

- Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem sesji ćwiczeń.

- OSTRZEŻENIE: Nadmierny wysiłek podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz się źle, natychmiast przestań ćwiczyć!

- Może być przeznaczony dla szkół i klubów sportowych, do użytku wewnątrz i na zewnątrz.

# LISTA CZĘŚCI

| Nr | Parametry / Nazwa | Rysunek | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Bolt M10x65MM |  | A 1-1: 8 A 1-2: 2 |
| A2 | Bolt M8x45MM |  | 2 |
| A3 | Bolt M16x55MM |  | 4 |
| A4 | Bolt M16x115MM |  | 2 |
| A5 | Bolt M12x110MM |  | 1 |
| A6 | Bolt M12x140MM |  | 1 |
| A7 | Bolt M12x70MM |  | 1 |
| A8 | Bolt M10x40MM |  | 4 |
| A9 | Bolt M16x160MM |  | 1 |
| A10 | Bolt M10x50MM |  | 2 |
| A11 | Bolt M10x80MM |  | 1 |
| B | Wspornik podstawy |  | 2 |
| C1 | Dolna belka podstawy |  | 2 |
| C2 | Górna belka podstawy |  | 1 |
| D | Cięgno do sprężyn |  | 1 |
| E | Śruba ustalająca sprężynę |  | 2 |
| F | Sprężyna |  | 6 |
| G1 | Wspornik przedni |  | 1 |
| G2 | Tylny wspornik |  | 1 |
| H | Główny słupek |  | 1 |
| I1 | Drążek do podnoszenia |  | 1 |
| I2 | Drążek do opuszczania |  | 1 |
| J | Wspornik tablicy |  | 2 |
| K | Tablica |  | 1 |
| L | Obręcz |  | 1 |
| M | Blok mocujący |  | 1 |
| N | Siatka |  | 1 |
| O | Osłona przednia |  | 1 |
| P | Osłona boczna |  | 2 |
| Q | Osłona tylna |  | 1 |
| R | Osłona górna |  | 1 |
| S | Pokrywa |  | 1 |
| T | Stojak na obciążenia |  | 1 |

# MONTAŻ

OSTRZEŻENIE!

Montaż może wykonać tylko osoba dorosła.

Zaleca się wykonanie montażu przez 4 osoby dorosłe.

Krok 1

Dopasuj dwie ramy B.

Krok 2

Przymocuj ramy C1 do ramy B za pomocą 8 śrub A1.

Nie dokręcaj jeszcze śrub, konstrukcja musi mieć ruch.

Krok 3

Przymocuj ramę C2 do ramy B za pomocą 2 śrub A2.

Nie dokręcaj jeszcze śrub, konstrukcja musi mieć ruch.

Krok 4

Przymocuj ramę sprężynową D i śrubę sprężystą E do ramy B.

Najpierw zdejmij nakrętkę i podkładkę ze śruby E i włóż śrubę E do ramy B.

Następnie przymocuj ramę D do ramy B i śrub E. Po przymocowaniu obu stron ramy D do śrub E, ponownie załóż podkładki i nakrętki.

Jeśli nie możesz przymocować ramy D, poluzuj śruby A1 i A2. Zalecamy, aby nie dokręcać śrub E ze względu na założenie sprężyn.

Po wykonaniu kroku 4 dokręć śruby A1 i A2.

Krok 5

Przymocuj ramę przednią G1 do ramy B za pomocą 2 śrub A3. Upewnij się, że blok mocujący na ramie jest skierowany do tyłu, patrz obrazek.

Krok 6

Przymocuj tylną ramę G2 do ramy B za pomocą 2 śrub A3. Upewnij się, że blok mocujący na dole ramy jest skierowany do przodu.

Krok 7

Zamocuj sprężyny F, patrz obrazek. Zawieś sześć sprężyn F na tylnej ramie G2 i ramie sprężynowej D. Następnie maksymalnie rozciągnij ramę D i zabezpiecz nakrętkami.

Krok 8

Odciągnij ramę G2 jak najdalej do tyłu i przymocuj ją do ramy C2 mocną liną lub sznurkiem. Zachowaj ostrożność, nagłe zwolnienie może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Przymocuj słupek główny H do wsporników ramy G2 i G1 za pomocą 2 śrub A4.

Krok 9

Za pomocą śruby A11 przymocuj drążek regulacji wysokości I1 do wspornika ramy przedniej G1, a następnie włóż drążek I2 do drążka I1. Następnie przymocuj pręt I2 do wspornika ramy tylnej G2 śrubą A5. Dokręć konstrukcję.

Krok 10

Przymocuj pręty wsporcze płyty tylnej J do słupka głównego H za pomocą śruby A6.

Krok 11

Przymocuj śrubę A7 do przedniej części ramy H. Za pomocą tej śruby możesz regulować pionowe położenie tablicy.

Krok 12

Odkręć dwie śruby i sprężyny z obręczy L, a następnie połącz obręcz L z tablicą K za pomocą 4 śrub A8 i płytki M. Następnie ponownie przykręć 2 śruby i sprężyny z powrotem do obręczy L.

Krok 13

Przymocuj tablicę do ramy H za pomocą płytki M i śruby A9, a następnie przymocuj dwa pręty J do tablicy K za pomocą 2 śrub A10. Przymocuj siatkę N do obręczy J.

Krok 14

Przymocuj uchwyt obciążenia T do ramy B. Kosz musi mieć obciążnik o łącznej wadze 350 kg.

Krok 15

Zamocuj osłony O, P, Q, R, S, patrz obrazek.

Krok 16

Poluzuj linę łączącą ramy G2 i C2. Gdy otwory w drążkach podnoszących I1 i I2 zrównają się, połącz je śrubą A1.

Po zamontowaniu można wyregulować sprężyny F za pomocą ramy D i śrub E.  Przed użyciem upewnij się, że wszystkie śruby i nakrętki zostały dokręcone.

# OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu użytkowania produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Właściwa utylizacja zapewni ochronę środowiska i źródeł naturalnych. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

- Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).

- Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

- Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.

- Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

- Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

- Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon:  +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756