INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 7237 Ławka do ćwiczeń inSPORTline Hero BTB10

SPIS TREŚCI

LISTA CZĘŚCI	3

WIDOK PO ROZŁOŻENIU	3

INSTRUKCJE MONTAŻOWE	4

REGULACJA WYSOKOŚCI PODUSZKI	5

PRZECHOWYWANIE	6

WARUNKI GWARANCJI,  ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	7

# LISTA CZĘŚCI

| NUMER | OPIS | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 1 | GŁÓWNY WSPORNIK | 1 |
| 2 | PRZEDNI WSPORNIK | 1 |
| 3 | SŁUPEK PODUSZKI | 1 |
| 4 | SŁUPEK WAŁKA | 1 |
| 5 | LEWY UCHWYT | 1 |
| 6 | PRAWY UCHWYT | 1 |
| 7 | RURKA Z PIANKĄ | 1 |
| 8 | TYLNY STABILIZATOR | 2 |
| 9 | PŁYTKA PODPORY | 1 |
| 10 | PODUSZKA | 1 |
| 11 | WAŁEK Z PIANKI | 2 |
| 12 | KOŁEK | 1 |
| 13 | POKRĘTŁO ZABEZPIECZAJĄCE | 1 |
| 14 | KOŁEK | 1 |
| 15 | ŚRUBA M8 * 16 + PODKŁADKA | 2 |
| 16 | ŚRUBA M8 * 20 + PODKŁADKA | 2 |
| 17 | ŚRUBA M10 * 65 + DWIE PODKŁADKI + NARKĘTKA | 4 |
| 18 | ŚRUBA M10 * 70 + DWIE PODKŁADKI + NARKĘTKA | 2 |
| 19 | ŚRUBA M10 * 75 + DWIE PODKŁADKI + NARKĘTKA | 1 |

# WIDOK PO ROZŁOŻENIU

# INSTRUKCJE MONTAŻOWE

- Włóż dolny stabilizator (8) do głównego wspornika (1) i zabezpiecz śrubą M8 * 16 + podkładką (15) i śrubą M10 * 65 + dwie podkładki + nakrętka zabezpieczająca (17).

- Włóż dolny stabilizator (8) do przedniego wspornika (2) i zabezpiecz śrubą M8 * 16 + podkładką (15) i śrubą M10 * 65 + dwie podkładki + nakrętka zabezpieczająca (17).

- Przymocuj przedni wspornik (2) do głównego wspornika (1) śrubą M10 * 75 + dwie podkładki + nakrętka zabezpieczająca (19) i kołek (14).

- Zamontuj słupek wałka (4) na główny wspornik (1) z płytą podpory (9) śrubami M10 * 70 + podkładki + nakrętki zabezpieczające (18).

Uwaga: W głównym wsporniku (1) znajdują się dwa zestawy otworów, które pozwalają na zamocowanie słupka wałka (4) na dwa różne sposoby. Wypróbuj najpierw górną pozycję.

- Wsuń wałek z pianki (11) na rurkę z pianką (7). Włóż drugi koniec rurki z pianką (7) przez górny otwór w słupku wałka (4). Przesuń kolejny wałek (11) na wystający koniec rurki z pianką (7).

Uwaga: w słupku wałka (4) znajdują się dwa otwory regulacyjne. Te otwory regulacyjne umożliwiają użytkownikom ustawienie położenia wałków (11). Najpierw wypróbuj górny otwór.

- Włóż słupek poduszki (3) do głównego wspornika (1) i zabezpiecz go mocno kołkiem (12). W celu zwiększenia bezpieczeństwa, należy wsunąć pokrętło zabezpieczające (13) z prawej strony wspornika (1).

Uwaga: Kołek (12) musi być włożony do jednego z otworów regulacyjnych w słupku (3). Kołek (12) i pokrętło zabezpieczające (13) muszą być mocno przykręcone, aby upewnić się, że słupek (3) jest pewnie zamocowany do wspornika (1).

- Przymocuj lewy i prawy uchwyt (5, 6) po obu stronach słupka (3) za pomocą śrub M10 * 65 + dwóch podkładek + nakrętki zabezpieczającej (17).

- Przymocuj poduszkę (10) do słupka poduszki (3) za pomocą śruby M8 * 20 +  podkładki (16).

# REGULACJA WYSOKOŚCI PODUSZKI

Aby wyregulować wysokość poduszki (10), poluzuj, ale nie zdejmuj pokrętła zabezpieczającego (13). Poluzuj i pociągnij kołek (12), wsuń poduszkę (10) do żądanej pozycji i zabezpieczyć za pomocą kołka (12). Dokręć kołek (12) i pokrętło zabezpieczające (13).

UWAGA: Kołek (12) musi być włożony do jednego z otworów regulacyjnych w słupku (3). Kołek (12) i pokrętło zabezpieczające (13) muszą być mocno przykręcone, aby upewnić się, że słupek (3) jest pewnie zamocowany do wspornika (1).

# PRZECHOWYWANIE

- Aby przechowywać urządzenie, po prostu trzymaj je w czystym i suchym miejscu.

- Przy pomocy dwóch osób podnieś za lewy i prawy uchwyt (5, 6) i tylny stabilizatora (8), aby przesunąć urządzenie.

- Postępuj zgodnie z poniższym sposobem, aby złożyć  urządzenie zgodnie z ilustracją, aby ułatwić przechowywanie.

  - Poluzuj, ale nie zdejmuj pokrętła zabezpieczającego (13). Poluzuj i pociągnij kołek (12), przesuń poduszkę (10) do najniższego położenia. Następnie zablokuj pozycję, dokręcając kołek (12) i pokrętło zabezpieczające (13).

  - Zdejmij kołek (14) w celu złożenia przedniego wspornika (4). Przechowywać kołek (14) w otworze w głównym wsporniku (1).

  - Urządzenie powinno wyglądać tak, jak pokazano na ilustracji B po złożeniu.

# WARUNKI GWARANCJI,  ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

- Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).

- Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

- Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 miesiące).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.

- Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

- Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

- Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon:  +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756